## Slide 1: Macizos Rocosos
GL55B
Geología Aplicada

## Slide 2: Macizo Rocoso
Conjunto de los bloques de matriz rocosa y de discontinuidades. Mecánicamente son medios discontinuos, anisótropos y heterogéneos.
Roca Intacta (Matriz) + Discontinuidades = Macizo Rocoso

## Slide 3: Matriz Rocosa
Material rocoso sin discontinuidades o bloques de roca intacta entre discontinuidades (muestra de mano o mayor).
A pesar de considerarse continua es heterogénea y anisótropa, ligada a la fábrica, textura y estructura, mineral.
Mecánicamente, la matriz rocosa se caracteriza por su densidad, resistencia y deformabilidad, dadas por parámetros de roca intacta: resistencia a la compresión simple (UCS) y a la tracción, módulo de Young, razón de Poisson, etc.

## Slide 4: Discontinuidad
Cualquier separación en el continuo de roca que posee nula resistencia a la tracción.
Puede ser de origen mecánico o sedimentario que separa bloques (o matriz rocosa):
- planos de estratificación
- diaclasas
- planos de foliación
- fallas
- vetas, etc.

## Slide 5
www.er.uqam.ca/nobel/k20322/photofaille.html
Estratificación

## Slide 6
Diaclasas formando sets de similar orientación
Diaclasas

## Slide 7
http://www.bartleby.com/images/A4images/A4fault.jpg
http://maps.unomaha.edu/Maher/geo117/part3/structures/fault.jpeg
Fallas

## Slide 8: Discontinuidades
Condicionan el comportamiento de un macizo rocoso.
Su comportamiento mecánico queda caracterizado por la resistencia al corte del plano o del material de relleno.
La presencia de discontinuidades determinan un comportamiento geomecánico e hidráulico del macizo rocoso.
Este comportamiento está condicionado por la naturaleza, frecuencia y orientación de los planos de discontinuidad

## Slide 9
A: Tipo
de roca
G: Abertura
M: Filtración
L: Tamaño/forma
bloques
F: Rugosidad
D: Tipo
Discontinuidad;
Estratificación,
falla, etc.
H: Tipo/
espesor
relleno
C:
Resistencia
de las
paredes
J:
Persistencia
I:
Espaciamiento
Sbedding
K: Número
de sets
E:
Orientación;
Rumbo y
manteo;
Dip/DD
Características geológicas de un Macizo Rocoso
B:
Resistencia
de la
roca

## Slide 10
A: Tipo de roca, B: Resistencia de la roca
Características de las discontinuidades
E:
Orientación;
Rumbo y
manteo;
Dip/DD
C:
Resistencia
de las
paredes
D: Tipo
Discontinuidad;
Estratificación,
falla, etc.
G: Abertura
L: Tamaño/forma
bloques
F: Rugosidad
H: Tipo/
espesor
relleno
J:
Persistencia
I:
Espaciamiento
K: Número
de sets

## Slide 11: Orientación
Definida por:
rumbo y manteo del plano
(o Dip/Dip Direction)
La orientación media de cada familia o set se establece a partir de valores estadísticos: redes estereográficas (Schmidt).

## Slide 12: Espaciamiento y Frecuencia
Espaciamiento (S): Distancia media perpendicular entre los planos de un mismo set. Define el tamaño de bloques de matriz rocosa que forman los distintos sets.
Frecuencia (F o ): Inverso del Espaciamiento.

## Slide 13: Espaciamiento Real y Aparente
En la práctica, el espaciamiento se mide a lo largo de sondajes o líneas de detalle en terreno, cuya orientación está definida independientemente de la orientación de las discontinuidades.
El espaciamiento medido a lo largo del sondaje o la línea de detalle es aparente, no el real.

## Slide 14
El espaciamiento real es:
La frecuencia real es:
Donde Ss ys son los espaciamiento y frecuencia aparentes, y  es el ángulo entre la línea de mapeo y la normal al set de discontinuidades.

## Slide 15: Continuidad o Persistencia
Continuidad o persistencia de un plano es su extensión superficial, medida por la longitud según la dirección del plano y según su manteo. Es un parámetro de difícil cuantificación a partir de la observación de afloramientos, en los que normalmente se ven las trazas según un buzamiento aparente.
Las discontinuidades pueden o no terminar en otra, lo cual debe quedar señalado en la descripción. Es importante indicar las familias de discontinuidades más continuas ya que son estas las que normalmente condicionan el comportamiento del macizo (ej. fallas, diques).

## Slide 16: Descripción de la discontinuidad
Continuidad | Longitud
Muy baja continuidad | < 1 m
Baja continuidad | 1-3 m
Continuidad media | 3-10 m
Alta continuidad | 10 -20 m
Muy alta continuidad | > 20 m
ISRM (1981) en González de Vallejo, 2002

## Slide 17: Rugosidad
Relacionado directamente con la resistencia al cizalle (corte) de la discontinuidad. La rugosidad aumenta la resistencia al cizalle de una discontinuidad.
El término se relaciona a la ondulación o sinuosidad (gran escala) y a la rugosidad (pequeña escala)
En terreno se usa o rugosímetro o la comparación con perfiles estándar.

## Slide 18
González de Vallejo, 2002
Rugosidad
Ondulación o Sinuosidad

## Slide 19: Abertura
Distancia perpendicular que separa las paredes de la discontinuidad cuando no existe relleno.
Abertura | Descripción
<0.1 mm | Muy cerrada
0.1-0.25 mm | Cerrada
0.25-0.5 mm | Parcialmente abierta
0.5-2.5 mm | Abierta
2.5-10 mm | Moderadamente ancha
> 10 mm | Ancha
1-10 cm | Muy ancha
10-100 cm | Extremadamente ancha
> 1 m | Cavernosa
(ISRM, 1981)

## Slide 20: RQD Rock Quality Designation Index
Rock Quality Designation index (RQD; Deere et. al. 1967) fue diseñado como una herramienta para estimar cuantitativamente la calidad del macizo rocoso a partir de testigos de sondaje.
RQD es definido como el porcentaje de trozos intactos mayores a 10 cm en el largo total del sondaje. El testigo debe ser de tamaño no menor a NW (diámetro 54.7 mm o 2.15 pulgadas), obtenido de perforaciones con barras de doble tubo.

## Slide 21
200 cm

## Slide 22
Deere propuso la siguiente relación entre el valor de RQD y la calidad de la roca para ingeniería:
RQD | Calidad de la roca
< 25 % | Muy mala
25 – 50 % | Mala
50 – 75 % | Regular
75 – 90 % | Buena
90 – 100 % | Muy buena

## Slide 23: Cuando no hay testigos disponibles, el RQD puede ser estimado del número de discontinuidades por unidad de volumen:
RQD = 115 - 3.3 Jv (approx.), con
Jv = número total de discontinuidades por m 3 (0 < RQD < 100 para 35 > Jv > 4.5).

## Slide 24
RQD es un parámetro que depende de la dirección
RQD pretende representar la calidad del macizo rocoso in situ.
Cuidado con fracturas debidas al mal manejo del sondaje (inducidas)
RQD es considerado en algunas de las clasificaciones de macizo rocoso