## Slide 1: Algunos Tipos de Suelos
Según Clima
Según Ambiente de Depositación
Según Comportamiento Mecánico

## Slide 2: 1. Según Clima
Suelos de Zonas Polares: Baja T° => meteor. química poco activa . La mayor parte del suelo permanentemente helada (pergelisuelo o permafrost) y sólo la parte superior se deshiela en verano.
Suelos Zonas Frías: Los mas comunes son los podsoles, de color gris o pardo oscuro.Veg. común acidófilas como coníferas lo que hace que el agua de infiltración sea de pH bajo. Esto más abundantes precipitaciones provoca un lavado intenso, de manera que el Ca, el Mg, Na, y K se pierden en profundidad (aguas freáticas). El Fe y Al se combinan con ácidos húmicos y son lavados en forma de humatos y complejos coloidales hasta que a cierta profundidad las bacterias atacan estos complejos y provocan su precipitación. De esta manera se forma un un horizonte B de color oscuro, rico en materia orgánica, Fe y Al y un horizonte A, superficial, de color claro y muy pobre en elementos ricos para el cultivo.

## Slide 3
Suelos de Zonas Templadas: Estaciones climáticas bien marcadas, alternando periodos secos y periodos húmedos. Lixiviación intensa durante lluvias y ascenso de humedad e iones durante la sequía. Se forman suelos pardos, caracterizados por no presentar los horizontes A y B bien diferenciados. Sobre los mismos veg. de hojas caducas i.e. ricos en humus.
Chernoziom:Característico de zonas de praderas y pastizales con un nivel a bastante grueso, rico en materia orgánica, i.e. de color oscuro (Argentina, Chile). La lixiviación es menor que en los podsoles y el Fe y Al permanecen en el horizonte superior, el primero en estado oxidado dando lugar a los colores pardos y rojizos. La materia orgánica tampoco emigra en profundidad y solo los iones Ca, Mg,Na y K sufren un lavado importante que es en parte compensado por el ascenso capilar en épocas secas. Suelos más fértiles que los podsoles. En ocasiones, la alternancia de sequía y humedad provocan grietas de retracción y por eso se les denomina vertisuelos.

## Slide 4
Suelos de Zonas Aridas. Desarrollo escaso, sin meteorización química ni lixiviación. En ellos hay permanentemente el ascenso capilar de aguas freáticas que al evaporarse provocan la depositación de sales. Se forman así las costras de caliche (mezcla de CaCO2, limo,arcilla y arena), sales y yeso.
Suelos de Zonas Ecuatoriales: Alta T° y mucha lluvia y vegetación. Se forman suelos muy potentes en los que el Hz A es muy delgado. La materia orgánica es rápidamente reutilizada. El Al y Fe son insolubles a diferencia de la sílice. Se destruyen hasta los minerales arcillosos y el Fe y Al se acumulan en formas de óxidos e hidróxidos, dando lugar a una costra denominada laterita. Si las lateritas son ricas en Al se denominan bauxitas.

## Slide 5: 2. Según Ambiente de Depositación
Suelos Glaciales: Depositados por glaciares o agua de ellos. Importantes en el Plioceno. Mezcla de variados tamaños desde arcilla a grandes bloques. Los asociados al derretimiento son mejor seleccionados. Distribución escalonada o multimodal. Buen material de construcción impermeable (rellenos, presas).
Suelos Eólicos: Arena fina y tamaño limo, son muy permeables y erosionables. Dunas y loess. En zonas costeras y en desiertos (actuales).
Loess: Material limoso de ambiente periglacial depositado por el viento. Puede sostener taludes verticales en estado seco pero es colapsable cuando está húmedo o ante cargas sísmicas.

## Slide 6
Suelos Aluviales: Asociados a ríos y esteros, limos a gravas y buenos para la agricultura y como fuente de áridos. Variaciones locales.
Suelos de Pantanos : Ricos en materia orgánica, de baja resistencia y altamente compresibles.
Suelos Glacio-Lacustres: Normalmente blandos y sensitivos. Arcillas y limos con lentes de arena y bloques (“dropstones”). Textura de varves en zona proximal y masiva en zona distal.
Suelos Glacio-Marinos: Limos y arcillas, blandos y sensitivos, con lentes arenosos y dropstones.
Suelos Volcánicos: Cenizas, escoria y/o pómez, depósitos de caída o de flujos. Suelos abrasivos, de relativamente alta resistencia estática, pueden tener comportamiento colapsable en estado saturado o ante cargas dinámicas.

## Slide 7
3. Según Comportamiento Mecánico:
Suelos Expansivos: Cambian su volumen con cambios de humedad.
Suelos Colapsables: Volumen decrece abruptamente cuando está saturado o cargas sísmicas.
Suelos Sensitivos: Usualmente arcillas de estructura inestable, depositadas en un ambiente distinto al actual. Por ejemplo arcillas marinas floculadas.
Quick Clays: Arcillas altamente sensitivas, parecen estables pero repentinamente se licúan y fluyen.

## Slide 8
Suelos Susceptibles a Licuefacción
Gravas arenosas o limosas y Arenas de baja densidad o Limos no cohesivos, saturados, usualmente en 30 m superficiales, a veces en lentes o bolsones.
Sujetos a vibraciones (sismos, olas, etc.) aumenta la presión de poros, disminuyendo la resistencia (stress efectivo tiende a cero) lo que produce desplazamientos (suelo fluye), inestabilidad y posterior densificación del suelo.

## Slide 9: Licuefacción=>Asentamientos Diferenciales
Northridge, California, 1994
Izmit, Turquía, 1999

## Slide 10: Asentamientos Diferenciales

## Slide 11: Licuefacción y Extensión Lateral

## Slide 12: Aparición de “Sand Boils” por Licuefacción

## Slide 13: Fallas de Fundaciones por Licuefacción

## Slide 14: Fallas de Fundaciones por Licuefacción