## Slide 1: Gestión de Operaciones
Capítulo 13: Manufactura Justo a Tiempo

## Slide 2: Introducción
Filosofía:
  Busca eliminar todas las fuentes de desperdicio, cualquier cosa que no agregue valor en las actividades de producción.
  Ejemplos:
    Transporte.
    Inventario.
    Productos fallados.
  Parte en Toyota.

## Slide 3: Introducción
Características:
  Muy ligada a Calidad Total.
  Implica mucha flexibilidad y disciplina:
    La pequeña producción diaria de cada parte y producto final requiere de producción flexible (FMS).
  Trabaja con un programa maestro estable en el tiempo.
  Se planea en conjunto con los proveedores (cooperación):
    Entregas hasta 4 veces al día.
  El inventario óptimo es la unidad.

## Slide 4: Introducción
Consecuencias:
  Cambios en la distribución de las plantas.
  Menores espacios.
  Inventarios bajos.
  Alta calidad.

## Slide 5: Funcionamiento
Sólo se produce la cuota diaria:
  Si se cumple antes de las 8 horas se para.
  Si no se cumple se utiliza sobretiempo.
Utilización del sistema Kanban (tarjetas):
  Método de autorización de producción y movimiento de material.
  Su propósito es indicar cuando se deben fabricar partes adicionales.

## Slide 6: Funcionamiento
Sistema Kanban
Tarjeta de producción
Puesto de tarjetas
Kanban de producción
Puesto de tarjetas
Kanban de retiro
En tránsito
Área de entrada
Área de entrada
Centro de
trabajo B
Centro de
trabajo B
Tarjeta de retiro
Área de salida
Área de salida

## Slide 7: Funcionamiento
Ejemplo:
  Suponga que existen 8 recipientes entre los centros de trabajo A y B (A provee a B) y que en cada recipiente caben exactamente 20 partes.
  El inventario máximo que puede existir entre estos dos centros de trabajo es 160 unidades (8·20) dado que la producción en el centro de trabajo A se detendrá cuando todos los recipientes estén llenos.

## Slide 8: Funcionamiento
  En la figura los 8 recipientes están distribuidos de la siguiente manera:
    3 recipientes se encuentran en el centro de trabajo A, los cuales a la salida se llenan con partes.
    1 recipiente siendo llenado en el centro de trabajo A por la máquina.
    1 recipiente lleno se mueve de A a B.
    2 recipientes llenos se sitúan en el área de entrada del centro de trabajo B.
    1 recipiente está siendo utilizado por el centro B.

## Slide 9: Funcionamiento
  Para controlar el movimiento de los recipientes se utilizan dos tipos de tarjetas Kanban:
    Tarjetas de producción.
    Tarjetas de retiro.
  Las tarjetas pueden ser de papel, plástico o metal, y toman el lugar de los documentos de trabajo que se utilizan en la manufactura repetitiva tradicional.
  Su forma de utilización es la siguiente:

## Slide 10: Funcionamiento
    Cuando un recipiente se vacía en B (área de salida), el recipiente vacío y las tarjetas de retiro van al centro A.
    En A, la tarjeta de producción de un recipiente lleno se quita y se sustituye por la tarjeta de retiro.
    La tarjeta de producción es colocada en el punto de recepción del centro A, autorizando la producción de otro recipiente.
    El recipiente vacío se deja en el centro A.
    El recipiente lleno de partes y su tarjeta de retiro van al centro B y se colocan en el área de entrada.
    Cuando este recipiente es utilizado se lleva, junto a su tarjeta de retiro, de regreso al centro A, y el ciclo se repite.

## Slide 11: Indicadores
Notación:
  n : número total de recipientes.
  D : tasa de demanda.
  C : tamaño del recipiente.
  T : tiempo que toma al recipiente completar una vuelta.
Fórmulas:

## Slide 12: Indicadores
Ejemplo:
  D = 2 partes por minuto.
  C = 25 unidades.
  T = 100 minutos.

## Slide 13: Indicadores
Para reducir el inventario hay que reducir T:
  Disminuyendo tiempos de preparación.
  Disminuyendo tiempos de acarreo.
  Ejemplo: General Motors.
    Reducción de los tiempos de cambio de dados en las prensas de 6 horas a 18 minutos.
    Reducción de inventario de 1 millón a 100 mil dólares.

## Slide 14: Indicadores
  Muchas empresas disminuyen los tiempos de preparación en dos fases:
    Dividiendo las preparaciones en externas e internas, dependiendo de si requieren parar la máquina o no.
    Maximizando las preparaciones externas.

## Slide 15: Consecuencias
JIT causa cambios en:
  Distribución de la planta y equipos:
    Elimina bodegas de almacenamiento.
    Línea de producción fluida, rápida y flexible.
    Inventarios pequeños en cada máquina.
  Trabajadores:
    Múltiples funciones.
    Operación de varias máquinas.
    Hacen ajustes.

## Slide 16: Consecuencias
  Proveedores:
    Relación de largo plazo.
    Integración al sistema.
    Apoyo mutuo.
    Reducción del papeleo.

## Slide 17: JIT vs MRP

## Slide 18: JIT vs MRP

## Slide 19: JIT vs MRP
Para tener en consideración:
  JIT es mejor para producción repetitiva.
  MRP es mejor para producción variable.
  Se pueden combinar ambos sistemas para el caso semi-repetitivo:
    MRP para planear materiales.
    JIT para el control de piso del taller.
  En general JIT es muy difícil de implementar (como acrobacia sin red).

## Slide 20: Requerimientos
Compromiso de la alta gerencia.
Colaboración de la fuerza de trabajo.
Manufactura flexible.
Producción nivelada.
Extender el sistema a los proveedores.