## Slide 1: IQ46B – Operaciones de Transferencia I Profesor: Tomás Vargas
RADIACIÓN – MÓDULO 5:
TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN
Y CONVECCIÓN

## Slide 2
Se tiene una pared caliente, a temperatura T1, inmersa en un fluido a
temperatura T3.
Pared (T1)
Fluido (T2)
Recinto (T3)
Q
Q: calor disipado por
convección y radiación.
Calor disipado por radiación.
T1 > T2 > T3
Calor disipado por convección.
Gráfico…

## Slide 3
Gráfico para determinar hr en función de T1 y T3.

## Slide 4
Errores por medición de temperaturas de fluidos con
termocuplas o termómetros.
- Experimento: medimos la temperatura de un recinto con una termocupla
o termómetro.
- Problema: la lectura se puede ver afectada por efecto de la radiación (pre-
sencia de una pared o cuerpo caliente a temperatura diferente a la del fluido).
IMPORTANTE! Medir temperatura a la sombra.
Cuerpo
caliente (Ts)
Fluido (Tg)
Termocupla (Tc)
Q
- La situación se representa como sigue:
Tg < Tc < Ts

## Slide 5
Entonces, en el equilibrio del sistema:
El cuerpo caliente irradia hacia la termocupla.
La termocupla disipa calor a través del fluido.
Termocupla se estabiliza a temperatura mayor que la
temperatura que tiene realmente el fluido.
Necesario proteger el instrumento contra la radiación.
(Material de baja emisividad, escudo de radiación)

## Slide 6
Problema.
Un termómetro de vidrio (=0.96) se inserta en el centro de un ducto circular.
Por el ducto fluye aire con una velocidad tal que el coeficiente de película en-
tre el termómetro y el aire es 17.7 BTU/hr – ft2 – ºF.
Si las paredes del ducto están a 800 ºF y el termómetro lee 300 ºF, calcu-
lar la temperatura del aire en el ducto.
b) Si el termómetro se rodea con papel plateado (=0.03), determinar la nue-
va lectura del termómetro.

## Slide 7
- Solución:
300 ºF
7.6
Se tiene que:
a)

## Slide 8
b) En este caso la temperatura del papel será intermedia entre la tempera-
tura de la pared y la temperatura del aire. En el caso extremo se considera:
Tpared = Tpapel
“No existe conducción ni convección entre el papel y el flujo de aire”.
Entonces:
hr = f(Tpapel,Tc)
Iterar! Con respecto a Tc
Tc = 101 ºF