## Slide 1
EVAPORACION (cap.16 McCabe y Smith)
OBJETIVO: concentrar una solución consistente en un soluto no volátil y un disolvente volátil mediante evaporación del disolvente por agregado de calor a la solución.
Usualmente precede a un proceso de cristalización
evaporación
cristalización
Disolvente (vapor)
Solución diluída
Solución
concentrada
Soluto (cristales)
Concentración azúcar cristalización azúcar
Concentración CuSO4 cristalización CuSO4
q
q

## Slide 2
TOPICOS RELEVANTES
Tipos de evaporadores
Coeficientes de transferencia de calor
Capacidad de un evaporador:
Q = U A T (kg agua evaporados/hr)
Economía de un evaporador:
Kg agua evaporados/ kg vapor (steam)
Elevación del punto de ebullición: regla de Duhring
Diagramas entalpía concentración

## Slide 3
Vapor (mf - m) kg/hr
Hv J/kg
Vapor (steam)
ms kg/hr
Hs J/kg Ts
Condensado
ms kg/hr
Hc j/kg
Alimentación (solución diluída)
mf kg/hr Hf J/kg Tf
Solución concentrada (producto)
m kg/hr
H J/kg T
Evaporador simple: balance de masa y energía
T

## Slide 4
Balance de entalpía en lado del vapor:
Calor que entra = Calor que sale
qs = calor transferido desde vapor a la solución
Hs= Entalpía específica del vapor de agua
Hc= Entalpía específica del condensado
λs =Calor de condensación del vapor
ms =Flujo másico de vapor y condensado

## Slide 5
Balance de entalpía en el lado de la solución:
calor que entra = calor que sale

## Slide 6
En ausencia de pérdidas qs = q:
Cuando el calor de dilución es apreciable, para aplicar esta ecuación se usan datos de diagrama entalpía-concentración (Figura 16.8 McCabe y Smith)
Hv, Hf y H dependen de las características de la solución que se concentra. El problema ingenieril usual consiste en determinar el flujo de vapor requerido ,ms, necesario para satisfacer el requerimiento de calentamiento y evaporación de la solución

## Slide 7
Caso de soluciones con calor de dilución despreciable
El calor q requerido por la solución es:
q = qf + qv
en que qf es el calor para llevar la solución de la temperatura de entrada,Tf, a la temperatura de ebullición T; qv es el calor del requerimiento de evaporación.
en que:
cpf = calor específico de la solución diluída
v = calor latente de vaporización desde la solución
concentrada
Si elevación del punto de ebullición despreciable se tiene que
v  
en que  es el calor latente de vaporización del agua a la presión de la cámara de evaporación

## Slide 8
Luego se tiene finalmente:
Si Tf < T se requiere una carga extra de calentamiento
q = q calentamiento + q evaporación
Si Tf > T solución contribuye con calor : evaporación flash
Q = evaporación – calor aportado solución
Si Tf = T , q = q evaporación