## Slide 1: Purificación
Separación y Procesos Biotecnológicos

## Slide 2: Adsorción en lecho fijo

## Slide 3
Cromatografía de Lecho Fijo
Es la técnica más utilizada a escala industrial para la purificación de proteínas, debido principalmente a presentar la mayor área de adsorción por unidad de volumen.
Consiste en una columna o tubo vertical relleno con partículas de adsorbente.

## Slide 4
Esquema de una Cromatografía en Lecho Fijo

## Slide 5
Las cromatografías en Lecho Fijo son procesos no estacionarios.
El líquido que contiene el soluto se hace pasar a través del lecho y la carga o cantidad de producto retenido va aumentando en el tiempo.
Se pueden llevar a cabo de dos formas:
Cromatografía de Elución
  Inyecta una muestra y luego se aplican condiciones que las proteínas eluyan en forma diferencial
Análisis Frontal:
  Se alimenta constantemente la columna hasta que se satura, se utiliza para caracterizar la capacidad de la columna.

## Slide 6
Types of chromatographic development
Displacement chromatography
A procedure in which the mobile phase contains a compound more strongly retained than the components of the sample under examination. The sample is fed into the system as a finite slug.
The main disadvantage is that it can not elute solutes discretely and each solute will always be contaminated by its neighbours.
Load
Buffer + displacer
Notes: The second DEVELOPMENT is Displacement ChromaTOgraphy. In this case, the mobile phase contains a comPOnent (the displacer) more strongly retained THAN the comPOnents of the sample under examination. The sample is fed into the system as a finite slug.
Unfortunately, the main disadvantage of this procedure is that it can not elute solutes discretely, and each solute will always be contaminaTED by its neighbours.

## Slide 7
AAnálisis Frontal
Curva de Ruptura ( Breakthrough curve)
SSe alimenta constantemente la columna hasta que se satura.
tR : Tiempo de quiebre donde se empieza a saturar la columna
tS : Tiempo cuando la columna está completamente saturada y es completamente ineficiente.

## Slide 8
Se utiliza para caracterizar la capacidad de la columna. Dado que la forma de la curva influye fuertemente el diseño y operación de la columna.
El área bajo la curva es la cantidad de soluto que se ha perdido en el efluente, luego se hace necesario detener el proceso antes que el lecho quede completamente saturado.

## Slide 9
La predicción de la curva, permite diseñar columnas para:
· Alcanzar cierto grado de recuperación
· Estimar pérdidas
· Dimensionar la columna, así se determina la cantidad de resina y el tiempo requerido para la adsorción de una cantidad determinada de soluto.
Esto produce el inconvenientes que se desaprovecha una parte de la capacidad del lecho.

## Slide 10
MModelación
SSe pueden plantear un modelo de adsorción para predecir la “curva de ruptura” o “breakthrought curve” basado en :
Balances de masa del soluto en una sección
En estado no estacionario
i)Términos de acumulación tanto en el adsorbente como en los intersticios
ii)Flujos de entra y salida por Dispersión Axial
iii) Flujo de entrada y salida por Convección

## Slide 11
donde DAZ: Coeficiente efectivo de dispersión axial
u : Velocidad superficial del fluido (u = Q/Ac*e)
e: Fracción de huecos ( e = (Vt-Vs) /Vt))
Vt: Volumen Total de la columna
Vs: Volumen de resina
Ac: Area transversal de la columna
Simplificaciones
No hay ni generación, ni consumo de soluto.
{Masa que entra} – {Masa que sale} = {Masa Acumulada}
El Balance se expresa como
Dispersión axial + Flujo = Acumulación intersticios+ Acumulación por adsorción
{Masa que entra} – {Masa que sale}+{Masa generada} –{Masa Consumida} =
{Masa Acumulada}

## Slide 12
Condiciones de equilibrio (tipo de isoterma)
    Linear q= KL y
    Langmuir q= KF yn
    Freundlich q=(qo y)/ (K +y)
(i) Transferencia desde el seno del líquido hasta la capa límite que rodea a la partícula.
Difusión en el film que rodea la partícula.
Transferencia a través del líquido que existe en los poros de la partícula hacia las superficies internas.
Proceso de adsorción
Difusión a lo largo de la superficie de los poros internos.
Cinética de adsorción, la cual puede estar controlada por:

## Slide 13
Si la controlante es la Difusión en el film
Donde KL: Coeficiente de transferencia de masa
a: Area de adsorbente por unidad de volumen de lecho
y* Concentración hipotética de soluto en el líquido en equilibrio con la concentración de soluto en el adsorbente.
Sistema de ecuaciones resulta difícil de resolver, se suelen utilizar métodos numéricos.
La etapa Controlante puede variar según la escala del proceso

## Slide 14
Adsorción en Lecho Fijo
Cromatografía de Elución
La cromatografía es un método de separación para resolver mezclas y aislar componentes.
La base de la cromatografía e la migración diferencial, es decir, el retardo selectivo de las moléculas de soluto durante su paso a través del lecho de partículas de resina.
En el caso de las cromatografías de elución se utilizan los 5 pasos mencionados para la adsorción.
-Equilibrio de la columna
-Inyección de la muestra
-Lavado de la columna
-Elución
-Limpieza de la columna

## Slide 15
La Elución puede ser llevada a cabo de varias formas:
Isocrática:
La composición de eluyente
se mantiene constante
Gradiente
    La composición del eluyente varía gradualmente
    - Lineal
    - Escalonada

## Slide 16
Modelos formulados para Procesos Cromatográficos
Los modelos de diseño
-Predicen los tiempos de retención.
-La forma de las curvas.
Los modelos son del tipo:
    Estadísticos.
    Equilibrio.
    Modelos de balance de masa.
    De platos.

## Slide 17: Modelos de Estadísticos
C(t): concentración
T: tiempo
Teoría de los momentos estadísticos de Gidding y Eyring (1955).
Cada momento se calcula como:

## Slide 18
El primer momento,  representa el tiempo de retención medio de la curva.
El segundo momento indica la varianza alrededor del valor medio.
Notes: In the case of statistical models, the most classical model is the statistical moments.
Each normalized statistical moment is compuTED by this equation:
Where C is the concentration in the mobile phase and t is the time.
In this model, the first statistical moment represents the MEAN retention time of the curve, that is, the retention time of the protein.
The second moment indicates the variance around the MEAN retention time.

## Slide 19
El tercer momento indica la magnitud de la asimetria del peak (Skewness)
Notes: The third moment indicates the magnitude of the peak asymmetry.
And finally, the fourth one indicates the flatness of the peak.

## Slide 20
El cuarto momento indica la delgadez del peak (Kurtosis).
Notes: The third moment indicates the magnitude of the peak asymmetry.
And finally, the fourth one indicates the flatness of the peak.

## Slide 21: Modelos de Estadísticos
    Modelo estocástico
    Modelo dinámico molecular
      Se basa en que la reacción de adsorción y desorción en la superficie es el paso controlante, despreciando los fenómenos de transferencia de masa
      Describir la distribución del tiempo de retención como una función de distribución del tipo de Poisson.

## Slide 22: Modelos de Equilibrio
Considera el equilibrio entre las dos fases (sólido y solución).
Cada soluto se distribuye entre las 2 fases (en equilibrio) según una constante de distribución
Constante de Distribución K = q/C
No considera la dispersión axial ni la resistencia a la transferencia de masa.
Este tipo de modelos permite predecir el tiempo de retención en la columna de cromatografía cuando la transferencia de masa es prácticamente infinita, pero falla para predecir cambios en las condiciones de operación.

## Slide 23: Teoria de Equilibrio
La ecuación básica en el equilibrio está dada por:
Where
H = (Vt-Vo)/Vo
Vo: Void volume of the column
Vt : Total volume of the column
Equilibrium
q = K* C
Accumulation of the solute in the mobile phases
Accumulation of the solute in the stationary phases
Mass transport by convection
K = 1-K1*(C/Co)
Notes: In this case, a basic equation in the equilibrium theory is given by this equation:
Where this is the Accumulation of the solute in the mobile phase.
This is the Accumulation of the solute in the stationary phase.
And this is the mass transport by convection.
If an equilibrium relationship given by this distribution coefficient is used, and where the distribution coefficient is a concentration function of the protein in the mobile phase, then it is possible to obtain adequate elution curves.

## Slide 24
Time
Calculated elution curve using the equilibrium theory as a function of non linearity of the distribution coefficient.
K = 1-K1(C/Co)
Notes: For example, THERE are here different calculated elution curves using the equilibrium theory as a function of non linearity of the distribution coefficient.

## Slide 25: Modelos de Balances de Masa (Rate Model)
Se presentan los balances para la fase móvil y otro para las partículas.
Se incluye la expresión para describir la transferencia de masa interfacial entre la fase móvil y la estacionaria.
La transferencia de masa puede ser controlada por uno o más de los siguientes fenómenos:
    Resistencia a la transferencia de masa externa
    Resistencia a la transferencia de masa interna
    Resistencia relacionada con la cinética de reacción superficial

## Slide 26
Modelos para predecir los perfiles cromatográficos
Los modelos de diseño
-Predicen los tiempos de retención
-La forma de las curvas
Los modelos son del tipo:
- Mecanístico:
Basado en los mecanismos de transferencia
- No-mecanísticos:
Modelos estadísticos que describen las curvas en base a ecuaciones de Gaussianas

## Slide 27
Modelos de aproximación numérica
Teoría de platos
Balance de soluto
{Acumulación de soluto en el líquido} =
{ Entrada de soluto} –{Salida de soluto} –{Adsorción en la matriz}
Consiste en simular el lecho fijo como un conjunto de N reactores perfectamente agitados en serie.
donde
 : fracción de volumen de líquido por etapa o fracción de huecos por etapa
Ve : Volumen de la etapa n (líquido + adsorbente)
(1)
yo

## Slide 28
Equilibrio
Relación lineal qn = k yn
De las relaciones (1) y (2) se tiene
V*= [+(1- ) Ve: Volumen equivalente al líquido de cada etapa
Dado que el volumen total del lecho es Vc
Vc = N Ve
Se define la variable : Tiempo adimensional 
(2)
(3)
(4)

## Slide 29
Con esto la ecuación (3) queda de la forma
(5)
Con las condiciones para integrar:
i) Para todo t <o yn = 0 n =1,2,....,N.
ii) Inyección inicial d un pulso muy corto t=0 y1= yF
Con esto la respuesta a esta integral es una Distribución de Poisson
(6)
Donde yF: Concentración en el pulso de alimentación

## Slide 30
Si N > 30 esta distribución tiende a una Distribución Gaussiana
Ecuación de un perfil cromatográfico
(7)
Donde yo: Concentración máxima en el perfil
 es la desviación estándar ,  = 1/N


## Slide 31
Determinación del número de platos, N
(8)
Se puede determinar N
Determinación de la constante de la isoterma, k
Determinación de la constante k de la isoterma
Se puede demostrar que
(9)
se puede despejar k

## Slide 32
Problema 1 Cromatografía de BSA
10 g de BSA son eluidos desde una columna de 80 litros de Sephadex, con una fracción de huecos de 0.4. La proteína eluyó a los 470 litros, el máximo de concentración es de 1.8% de la concentración máxima que se inyectó.
Estime:
La constante de equilibrio con la cual se une la BSA al Sephadex
El número de platos de la columna
El perfil de elución de BSA desde la columna