## Slide 1: Operaciones de Refinamiento Final

## Slide 3
Técnicas de Refinamiento Final o Acabado
Objetivo
Incrementar la pureza del producto
    Eliminar principalmente sales y agua, muy pocas proteínas (no purifica significativamente)
 Facilitar su manejo
    Es más fácil transportar un sólido que soluciones líquidas
    Las proteínas en estado sólido son más estables.
 Mejora la apariencia

## Slide 4
Técnicas
Las principales técnicas aplicadas para estas etapas de Acabado son:
 Cristalización
 Secado

## Slide 5
Cristalización
Consiste en la separación de un soluto desde una solución sobresaturada, mediante la formación de cristales en el seno de la solución. La idea es que se formen los cristales y luego crezcan.
Uso Principal
Producción de:
    Antibióticos
    Ácidos orgánicos
    Productos terapéuticos, proteínas

## Slide 6
Ventajas
En una sola etapa se logran purezas superiores al 99%.
Se puede controlar el tamaño de los cristales con tamaño uniforme, por medio de control de las condiciones de operación.
La cristalización mejora la apariencia del producto comercial
Se puede trabajar a temperatura moderada

## Slide 7
Proceso de Cristalización
El proceso global de cristalización involucra a lo menos 3 etapas:
Cristalización : Esta etapa es controlada por la solubilidad que presenta tanto las proteínas como impurezas a diferentes temperaturas.
Existe una relación del tipo:
S = A +B*T
S : Solubilidad
T : Temperatura
Separación sólido-liquido: adicionalmente se realiza un lavado de los cristales para eliminar impurezas solubles.
Secado: etapa donde se elimina el remanente de agua.

## Slide 8
Cristalización
Separador
Sólido-Líquido
Secador
Alimentación
Soluto
Solvente
Impurezas
Solvente de lavado
Solvente
Soluto disuelto
Impurezas
Sólido Húmedo
Producto Seco
Diagrama del Proceso de Cristalización

## Slide 9
Modos de Operación
Dependiendo de la relación entre la solubilidad y la temperatura se pueden presentar diferentes modos de operación para llevar a cabo la cristalización. Esto se debe a que las curvas de solubilidad permiten:
    Determinar si el sólido que cristaliza sólo contiene el soluto de interés
    Seleccionar el solvente
    Establecer el rango de temperatura y presión de operación
    Conocer las concentraciones del líquido de salida del cristalizador
    Determinar la recuperación máxima

## Slide 10
Esquema de formación de agregación, aglomeración y rompimiento de cristales.

## Slide 11
Algunos tipos de dependencia de la solubilidad con la temperatura son:

## Slide 12
Esquemas básicos de cristalizadores
Batch
Continuos

## Slide 13
Tipo de dependencia
Modo de Operación
Características
Productos con solubilidad sensible a la temperatura
Sobresaturación por enfriamiento
Formas de Operación
 Intercambio de calor
 Líquido refrigerante inmiscible en la solución
Características
 Alto rendimiento
 Bajo consumo de energía
Sobresaturación por enfriamiento evaporativo
Forma de Operación
 Alimentación se encuentra a mayor temperatura que el evaporador
 Enfriamiento adiabático por vacío
Productos insensible a la temperatura
Sobresaturación por evaporación térmica
Forma de Operación
 Se evapora el solvente
 Intercambiador con vapor
Productos con solubilidad que depende en forma intermedia con la temperatura
Evaporación térmica al vacío
Forma de Operación
 La alimentación se encuentra a mayor temperatura que en el evaporador
 Evaporación en presencia de vacío
Modos de operación de Cristalizadores

## Slide 14
Productos con solubilidad sensible a la temperatura
Productos insensible a la temperatura

## Slide 15
Productos con solubilidad que depende en forma intermedia con la temperatura

## Slide 16
    Tipos de Equipos
Los equipos pueden operar en forma:
· Batch
        Resultando la mayoría de los productos biotecnológicos
        Con tiempos de operación entre 2 a 8 horas

## Slide 17
    Tipos de Equipos
Continuos
        Recirculación del líquido de manera de recuperar todo el soluto de interés

## Slide 18
Cristalizador Evaporativo
Cristalizador Contacto Directo

## Slide 19
Secado
Objetivos
Reducir el contenido de solvente (agua) por evaporación o sublimación
Ventajas
Estabiliza el producto
Preserva la actividad
Reduce el volumen, lo cual lo hace más fácil de trasportar
Recupera el solvente, en el caso de no ser agua
Métodos de secado
El método de secado a utilizar dependerá de:
  Tipo de producto
  Propiedades fisicoquímicas del producto
  Tolerancia a la temperatura

## Slide 20
Nombre
Características
Productos
Contacto directo con aire caliente en forma adiabática
Lecho fluidizados
El sólido (concentraciones del orden de 30% o más de sólido) se ponen en contacto con aire caliente
Tratamiento de grandes volúmenes
Levaduras
Secado por aspersión o spray
Producto termolábiles
Grandes Volúmenes
La solución debe tener más de un 25% de sólidos.
Enzimas
Levaduras
Proteínas unicelulares
Instantáneo o Flash
Sólidos con baja humedad y difíciles de manejar (por tamaño o pegajosos)
Productos que no toleran altas temperaturas
Métodos de secado

## Slide 21
Equipos
Secador spray o por aspersión

## Slide 22
Equipos
Secador flash o instantáneo

## Slide 23
Equipos

## Slide 24
Nombre
Características
Productos
No adiabático por conducción:
Método indirecto por conducción a través de paredes metálicas
Liofilizadores
PPoductos muy lábiles, frágiles o muy soluble. Cuenta con varias etapas:
Etapa de Filtrado, concentración 5-25% p/v
CCongelado de la solución
Deshidratación por calentamiento al vacío, el agua siempre se encuentra en forma sólida y su pérdida es sólo por sublimación.
Enzimas
Hormonas
Proteínas terapéuticas
Estufa al vacío
Bajo Nivel de producción
Alto valor del producto
Productos lábiles
Aplicación de vacío
Sistemas Rotatorios
Estufa giratoria a la cual se le aplica vacío

## Slide 25
Equipos

## Slide 26
Equipos
Secadores rotatorios a vacío

## Slide 27
Equipos
Liofilizadores
En un liofilizador convencional, el vacío se logra mediante la combinación de bombas extractoras de aire y "trampas frías" que operan a -40 o -50 °C, para congelar el agua extraída del producto y crear, dentro de la cámara, una presión menor a la atmosférica.
Sistema de refrigeración
Vacío
Solución Congelada
Placas calefactoras

## Slide 28
Equipos
Escala Laboratorio
Escala Industrial

## Slide 29: Formulación

## Slide 30: Formulación
Cuando se tiene una proteína, como producto, requiere:
(1) Formulación
(2) Estabilización
Cada una de estas etapas requiere solo de trabajo experimental

## Slide 31
Estabilización: se orienta a algunas zonas de la proteína que se deben proteger. Para ello se adicionan excipientes específicos.
La Formulación en si indica en que porcentaje se encontrará la proteína de interés.

## Slide 32
Por ejemplo, en el caso de proteína en solución se pueden adicionar:
Azúcares
Polímeros
Surfactantes
Sales
Iones metálicos
Agentes quelantes
Buffer
amino ácidos, etc.

## Slide 33
Estabilizantes para una formulación en estado líquido

## Slide 36
En el caso de proteínas en estado sólido se debe controlar:
Temperatura
Excipientes
pH
Humedad residual
Medios de
reconstitución

## Slide 37
Factores que afectan las estabilidad de proteína en estado sólido