## Slide 1: Ejemplos de Purificación
Estimación de la pureza y el rendimeinto de una enzima en un proceso de purificación.
En el desarrollo de un proceso para la obtención de una enzima a partir de E.coli, se sabe que ésta tiene un 80% de humedad y que el 60% de su peso seco es proteína. El proceso consta de 4 etapas. En la siguiente tabla se presentan las cantidades de enzima y de proteína total al final de cada paso.
Se desea obtener el factor de purificación de la enzima en cada paso, el rendimiento por paso y el rendimiento global.

## Slide 2
Paso | Proteína (g) | Enzima Total (g)
Rompimiento celular | 1,200 | 0,080
Precipitación | 1,800 | 0,060
Intercambio Iónico | 0,240 | 0,048
Filtración por Geles | 0,036 | 0,036

## Slide 3
Factor de purificación =
    Enzima específica en cada paso
    enzima específica inicial
Enzima (Actividad) específica =
Enzima en cada paso
Proteína en cada paso
Rendimiento en cada paso=
Cantidad de enzima en cada paso * 100
Cantidad de enzima inicial del paso

## Slide 4
Paso | Proteína (g) | Enzima Total (g) | Actividad específica | Fact. Purificación | Recuperación | 
 |  |  |  |  | Etapa | Global
Rompimiento celular | 12,000 | 0,080 | 0,080/12,000 = 0,00667 | 0,00667/0,00667 = 1 | (0,080/0,080)*100 = 100 | (0,080/0,080)*100 = 100
Precipitación | 1,800 | 0,060 | 0,060/1,800 = 0,0333 | 0,0333/0,00667 = 4,99 | (0,060/0,080)*100 = 75 | (0,060/0,080)*100 = 75
Intercambio Iónico | 0,240 | 0,048 |  |  |  | 
Filtración por Geles | 0,036 | 0,036 |  |  |  | 

## Slide 5
Ejemplo
Desde un caldo de cultivo de Bacillus subtilis se requiere recuperar las enzimas glucanasa y una proteasa tipo tripsina Se han identificado 13 contaminantes principales.
 | tipo | pI | Peso molecular (KDa)
1 | contaminante | 2.8 | 40.4
2 | contaminante | 3.5 | 70.0
3 | contaminante | 4.5 | 60.0
4 | contaminante | 5.2 | 95.0
5 | contaminante | 5.56 | 55.0
6 | contaminante | 6.3 | 67.3
7 | contaminante | 7.5 | 20.0
8 | contaminante | 7.0 | 45.0
9 | contaminante | 7.3 | 80.4
10 | contaminante | 7.9 | 120.0
11 | contaminante | 8.2 | 55.5
12 | contaminante | 9.0 | 85.0
13 | contaminante | 12.0 | 71.8
14 | glucanasa | 5.0 | 25
15 | proteasa | 6.0 | 28
Se han llevado a cabo experimentos donde se ha intentado purificar estas enzimas sin resultados exitosos.

## Slide 6
I. Usted dispone sólo de resina de intercambio iónico y de filtración por geles. Con todo esta información se pide que diseñe estrategias cromatográficas basándose en que:
1.- Se requiere la glucanasa sin trazas de proteasas (pues la degrada) y sin contaminantes en el menor número de pasos de purificación posibles.
2.- Se requiere la proteasa pura en el menor número de pasos.
3.- Se ha descubierto que el contaminante 8 es un factor activador de la glucanasa. Se requiere un proceso de purificación que deje ambas proteínas (glucanasa y proteína 8) en la misma fracción:
    Con un mínimo de contaminantes

## Slide 7
Se realizaron precipitaciones con sulfato de amonio para testar la hidrofobicidad de las proteínas y luego geles 3D con las proteínas en el precipitado
0-10% SA 10-20% SA 20-30% SA
30-50% SA 50-60% SA 60-90% SA

## Slide 8
II. Usted dispone de una resina de interacción hidrofóbica. Ahora se le pide que diseñe una estrategia de purificación de forma que:
        Obtenga la glucanasa pura en dos pasos.
        Obtenga la proteasa pura en dos pasos