## Slide 1: MI46B Geotecnia Minera
Julián Ortiz C.
Raúl Castro
Sofía Rebolledo
Departamento de Ingeniería de Minas
Universidad de Chile

## Slide 2: Temario
Introducción
Programación del curso
Reglas del juego

## Slide 3: Introducción

## Slide 4: Estructura del curso
3 profesores
Julián Ortiz | Fundamentos de Mec. de Rocas
Sofía Rebolledo | Geología Estructural
Raúl Castro | Aplicaciones al Diseño Minero

## Slide 5: Evaluación
2 controles
Tareas y laboratorios
Ponderación
  2 controles + 1 Examen
  Controles y laboratorio deben ser aprobados separadamente

## Slide 6: Programa del Curso
Introducción
  Aspectos generales
  Revisión de métodos de explotación
Esfuerzos y deformación infinitesimal
Geología estructural
Propiedades de la roca intacta y ensayos de laboratorio
Medición de esfuerzos in situ y clasificación de macizo rocoso
Formas analíticas de esfuerzos en excavaciones
  Ecuaciones de Kirsch
  Ecuaciones para excavación elíptica
Métodos de diseño geotécnico
  Diseño de pilares
  Diseño de caserones
  Diseño de taludes
Soporte en minería subterránea
Modos de falla

## Slide 7: Diseño del Curso
El curso consta de 9 UD. 15 Semanas de clases. 135 horas disponibles para actividades relacionadas con el curso

## Slide 8: Conceptos generales
En cualquier diseño estructural se quiere predecir su desempeño al ser sometido a cargas durante su vida útil.
En mecánica de rocas, interesa el desempeño de las excavaciones en roca generadas por la actividad minera.
La mecánica de rocas está asociada a la mecánica clásica y mecánica de continuo, pero hay factores específicos que la distinguen…

## Slide 9: Definiciones informales
Mecánica: área de la física que estudia el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos.
Mecánica de rocas: rama de la ingeniería que estudia el efecto de las fuerzas sobre las rocas.
Roca: parte sólida de la corteza terrestre formada por bloques sólidos y duros de gran tamaño, encajados y ligados entre sí. Agregado de minerales.
Suelo: acumulación de partículas de pequeño tamaño (hasta 3 o 4”) y sin una ligazón fuerte entre sí.
Discontinuidades (joints): cualquier tipo de fractura en la roca. Son planos de fragilidad.

## Slide 10: Definiciones informales
Macizo rocoso (rock mass): gran masa de roca componente de la corteza terrestre. Está compuesto por:
  Roca intacta: el volumen de roca que se encuentra entre las discontinuidades. También se llama matriz rocosa o sustancia rocosa.
  Discontinuidades: fallas, diaclasas, planos de fractura, de clivaje, etc.
suelo
transición
roca

## Slide 11: Definiciones informales

## Slide 12: Definición formal
Mecánica de rocas (US National Committee on Rock Mechanics, 1964, 1974):
“La mecánica de rocas es la ciencia teórica y aplicada del comportamiento mecánico de la roca y de los macizos rocosos. Corresponde a la rama de la mecánica que estudia la respuesta de la roca y del macizo rocoso a los campos de fuerza de su entorno físico.”
Mecánica de rocas < geomecánica (incluye suelo) = ingeniería geotécnica
Excavaciones mineras cambian los campos de fuerza de su entorno

## Slide 13: Necesario para el Diseño
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar

## Slide 14: Diseño de Ingeniería de Rocas
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar
Factor de Seguridad del Diseño
Factor mayor a 1
La tendencia actual es calcular la confiabilidad del diseño
Aproximación probabilística al diseño de minas

## Slide 15: Factores de Seguridad
El factor de seguridad depende de la cantidad y calidad de la información utilizada para estimar las cargas y la resistencia de la roca
  Si la información es gruesa utilizar un factor de seguridad entre 2-3
  Si existen ensayos de laboratorio del macizo rocoso utilizar un factor de seguridad en el rango 1.5-2
Sin embargo cuando la información es pobre no existe factor de seguridad que garantice el Diseño
US Bureau of Reclamation Engineering Monograph on Design Criteria for Concrete Arch and Gravity dams,1977

## Slide 16: Incertidumbre en las Diferentes Etapas del Diseño de Ingeniería
Hoek, When is a rock engineering design aceptable, 1996

## Slide 17: Cargas Sobre el Pilar
Campo de esfuerzos en el macizo rocoso
  Constitución del macizo rocoso, densidad
  La profundidad del pilar minero
  La tectónica
Esfuerzos inducidos producidos por las excavaciones mineras

## Slide 18: Resistencia del Pilar
Parámetros Mecánicos
  Módulo de elasticidad de la roca
  Módulo de poisson
Parámetros Constitutivos
  Cohesión
  Ángulo de fricción interna
Condición estructural del macizo rocoso

## Slide 19: Definiciones
La mecánica de rocas trata con un material previamente cargado. Al alterar la geometría del macizo rocoso (mediante una excavación en la roca), se redistribuyen los esfuerzos existentes.
El macizo estaba en equilibrio y lo desestabilizamos.
El principal problema de la mecánica de rocas es que se desconocen estas cargas. Es necesario, entonces, medir estos esfuerzos antes de iniciar la obra.
Las propiedades mecánicas de las rocas son desconocidas. Hay que medirlas mediante ensayos de laboratorio o de terreno.
  Sin embargo se requiere escalar sus resultados a macizo rocoso
Pero la roca no es homogénea, por lo que es difícil de modelar.

## Slide 20: Aplicaciones de la Mecánica de Rocas

## Slide 21: Estructuras Planas y Excavación Circular
North Pit, Homestake Pitch Mine, Sargents Colorado
Notes: As the magma containing the minerals for an orebody rises up, it generates stresses in the host rock, rupturing it and causing faults or ruptures in the rock. Thus most orebodies are related to faulting in the earth’s crust. Faults are typically long linear features so that if a circular pit used to mine an orebody, it is likely to intersect a fault at two points leading to instability in at least two parts of the pit slope.
Source:
Cremeens, J., 2003 Geologic controls on complex slope displacement at the Pitch reclamation project. Engineering Geology in Colorado, Contributions, Trends, and Case Histories. AEG Journal

## Slide 22: Estabilidad de Taludes Bagdad Mine, Arizona
Notes: <date/time>
On the left is a landslide that occurred earlier this year following some rain storms. It hindered production for awhile. A berm was created at the base of the slide to protect the main haul road.
On the right is a major instability present since the mine came into production. The likely cause is an underlying fracture or fault. The mine wishes to do a major pushback on this pit wall in order to gain access to more ore. This could be a challenging task.

## Slide 23: Grasberg Mine, Indonesia Octubre 9, 2003 Lo que pasa cuando el agua se acumula y el drenaje falla
9 Personas Muertas
Notes: <date/time>
October 9, 2003:
Major landslide causing perhaps eight fatalities
Related to heavy rainfall and accumulation of water in soil layer at top of pit
Another slide in December 2003 blocked access to high grade ore. Freeport declared force majeure and curtailed metal sales.
Questions by investors:
  Is mine being operated safely?
  Can it fulfill its sales contracts?

## Slide 24: Subsidencia
Newcrest, Queensland, Australia
El Teniente, Chile

## Slide 25: Estabilidad de Excavaciones Subterráneas
Pilar sobrecargado (overstressing)
Colapso de un túnel

## Slide 26: Fragmentación
DOZ, Freeport Indonesia
Esmeralda- El Teniente, Codelco, Chile

## Slide 27: Palabora, South Africa
Transición Rajo- Subterránea
Notes: The Palabora orebody is an igneous pipe structure containing copper, magnetite (iron oxide), vermiculite (used for insulation), zirconium, titanium, and uranium. The concentration of copper is 1% at the core of the pipe.
The mine opened in 1964. It is a full mine-to-smelter complex. Open pit operations ended in 2002. The pit used to be the deepest and steepest in the world. The mine is now an underground block-caving operation with a 20 year mine life. Proven reserves are 225 Mt at 0.7% copper.

## Slide 28: Objetivo de la mecánica de rocas
Predecir y controlar el movimiento (desplazamientos) de las rocas entorno a las excavaciones
 Ocurren desplazamientos elásticos
 Roca intacta podría fracturarse
 Puede ocurrir deslizamiento a través de una estructura geológica (falla)
 Deflexiones excesivas de roca de techo y piso (por ejemplo, al despegarse de capas adyacentes)
 Fallamiento inestable en el sistema
Proyectos a mayor escala requieren condiciones de seguridad (RRHH y $)

## Slide 29: Metodología para diseño:
Estimar el campo de esfuerzo y su distribución sobre el pilar a diseñar
Determinar propiedades de resistencia y deformación del cuerpo mineralizado y de la roca huésped de manera reproducible y con cierto grado de exactitud
Definir las características estructurales del macizo rocoso: localización, persistencia y propiedades mecánicas de discontinuidades, dentro de la zona de influencia de la actividad minera
Establecer la distribución y magnitud de la presión de agua subterránea en el dominio
Evaluar mediante técnicas analíticas los posibles modos de respuesta del macizo rocoso, para ciertas condiciones y geometría de las excavaciones mineras

## Slide 30: Desafíos Relacionados con El Diseño Minero
El esfuerzo sobre el pilar cambia de acuerdo a la secuencia de excavación
La resistencia del pilar cambia de acuerdo a la secuencia de excavación
El problema de diseño minero es dinámico, por lo tanto se debe resolver de manera iterativa

## Slide 31
Pakalnis R, 2004. Rock Mechanics Lectures Notes.

## Slide 32: Consideraciones
Fracturamiento de la roca
  El campo de esfuerzos en minería es compresivo a diferencia de otros materiales en los cuales está relacionado con la tracción
  La compresión en conjunto con microfracturas genera zonas de alto cizalle
  Comportamiento es altamente sensible al confinamiento
  Fallamiento por cizalle o corte
Efectos de escala
  Naturaleza discontinua del macizo rocoso
  Resistencia y propiedades de deformación del macizo dependen de las propiedades de la roca intacta y de las discontinuidades
    Perforación  depende de propiedades de roca intacta
    Excavación de túnel  depende del comportamiento del sistema de fracturas
    Pilar  comportamiento seudo-continuo
  Dificultad para testear macizo rocoso

## Slide 33: Consideraciones
Resistencia a la tracción
  La roca (y el concreto) muestra una muy baja resistencia a la tracción, un orden de magnitud menor a la resistencia a la compresión uniaxial
  Discontinuidades prácticamente no tienen resistencia a la tracción
  Zonas que serán sometidas a tracción al realizarse una excavación generarán inestabilidades para desconfinarse
Efecto del agua subterránea
  Agua en discontinuidades reduce resistencia al corte (fricción)
  Puede alterar la roca y reducir su resistencia
Meteorización
  Alteración física o química de la superficie de la roca en contacto con gas o soluciones
  Reduce calidad de la roca y coeficiente de fricción