## Slide 1: MI46B Geotecnia Minera
Julián Ortiz C.
Departamento de Ingeniería de Minas
Universidad de Chile

## Slide 2: Fundamentos

## Slide 3: Objetivo de la mecánica de rocas
Se busca predecir los desplazamientos generados en el cuerpo mineralizado y roca huésped por las excavaciones y por la producción (extracción del mineral).
La roca está sometida a esfuerzos gravitacionales, tectónicos y otros. Hay métodos para definir los esfuerzos en la mina.
Excavación es pequeña relativo al tamaño de la Tierra. Se puede asumir que ocurre en un semi-espacio infinito, sujeto a un estado tensional inicial.
Predicción del movimiento es difícil  queremos saber si los desplazamientos están dentro de límites aceptables.

## Slide 4: Objetivo de la mecánica de rocas
Se busca un análisis de factores de seguridad y estabilidad
Es necesario entender los conceptos de fuerza, esfuerzo y deformación.
Conjunto de leyes básicas:
  Leyes físicas
  Cinemática
  Leyes de los materiales
Límite elástico: comportamiento después de eso puede ser muy diferente

## Slide 5: Definiciones informales
Mecánica: área de la física que estudia el efecto de las fuerzas sobre los cuerpos.
Mecánica de rocas: rama de la ingeniería que estudia el efecto de las fuerzas sobre las rocas.
Roca: parte sólida de la corteza terrestre formada por bloques sólidos y duros de gran tamaño, encajados y ligados entre sí. Agregado de minerales.
Suelo: acumulación de partículas de pequeño tamaño (hasta 3 o 4”) y sin una ligazón fuerte entre sí.
Discontinuidades (joints): cualquier tipo de fractura en la roca. Son planos de fragilidad.

## Slide 6: Definiciones informales
Macizo rocoso (rock mass): gran masa de roca componente de la corteza terrestre. Está compuesto por:
  Roca intacta: el volumen de roca que se encuentra entre las discontinuidades. También se llama matriz rocosa o sustancia rocosa.
  Discontinuidades: fallas, diaclasas, planos de fractura, de clivaje, etc.
suelo
transición
roca

## Slide 7: Definiciones informales

## Slide 8: La mecánica de rocas
Mecánica de sólidos: asume comportamiento ideal
  Homogéneo
  Continuo
  Isótropo
  Lineal
  Elástico
Al tratar con rocas, se tiene:
  Distinta composición mineralógica y porosidad  heterogéneo
  Microfisuras  discontinuo
  Distinta orientación de los minerales  anisótropo
  Mineral alterado, sometido a meteorización  no lineal, ni elástico…

## Slide 9: La mecánica de rocas
Al considerar el macizo rocoso:
  Existen discontinuidades a distintas escalas
  Existe un grado de meteorización de la roca (agua, aire)
  Tectónica
Claramente, las condiciones no son ideales
  Homogéneo
  Continuo
  Isótropo
  Lineal
  Elástico

## Slide 10: La mecánica de rocas
  Homogéneo
  Continuo
  Isótropo
  Lineal
  Elástico
  Heterogéneo
  Discontinuo
  Anisótropo
  No lineal
  No elástico
X
Al considerar el macizo rocoso:
  Existen discontinuidades a distintas escalas
  Existe un grado de meteorización de la roca (agua, aire)
  Tectónica
Claramente, las condiciones no son ideales

## Slide 11: La mecánica de rocas
El estado mecánico de un sistema se caracteriza por:
  La posición de cada parte del sistema (coordenadas)
  Las fuerzas que se encuentran actuando
  La velocidad de las partes del sistema que cambian de posición
La diferencia entre dos estados queda definida por:
  El campo de desplazamientos
  El campo de deformaciones
  La variación en los esfuerzos (el estado tensional)

## Slide 12: Desplazamientos
Vector que mide el cambio en la posición de un punto
Desplazamiento ≠ trayectoria
u =pf – pi
Se dice que un campo de desplazamientos es homogéneo si u = constante para todo punto en el sistema

## Slide 13: Deformaciones
Cambio en la separación entre dos puntos del sistema, respecto a su separación inicial
 = (li – lf) / li
Adimensional

## Slide 14: Fuerzas
Gravedad: F = m g (volumétrica)
Superficiales: ejercidas por materiales que rodean el cuerpo y actúan sobre las superficies
Fuerza compresiva Fuerza traccional
(F > 0) (F < 0)
F
F

## Slide 15: Fuerzas
En general se tiene:
Fuerza normal Fuerza de corte o cizalle
(compresiva o traccional) (convención de signos)
Fuerza depende del área, se mide en N
Por esta razón se trabaja con esfuerzos
F
F

## Slide 16: Consideraciones
Fracturamiento de la roca
  El campo de esfuerzos en minería es compresivo a diferencia de otros materiales en los cuales está relacionado con la tracción
  La compresión en conjunto con microfracturas genera zonas de alto cizalle
  Comportamiento es altamente sensible al confinamiento
  Fallamiento por cizalle o corte
Efectos de escala
  Naturaleza discontinua del macizo rocoso
  Resistencia y propiedades de deformación del macizo dependen de las propiedades de la roca intacta y de las discontinuidades
    Perforación  depende de propiedades de roca intacta
    Excavación de túnel  depende del comportamiento del sistema de fracturas
    Pilar  comportamiento seudo-continuo
  Dificultad para testear macizo rocoso

## Slide 17: Consideraciones
Resistencia a la tracción
  La roca (y el concreto) muestra una muy baja resistencia a la tracción, un orden de magnitud menor a la resistencia a la compresión uniaxial
  Discontinuidades prácticamente no tienen resistencia a la tracción
  Zonas que serán sometidas a tracción al realizarse una excavación generarán inestabilidades para desconfinarse
Efecto del agua subterránea
  Agua en discontinuidades reduce resistencia al corte (fricción)
  Puede alterar la roca y reducir su resistencia
Meteorización
  Alteración física o química de la superficie de la roca en contacto con gas o soluciones
  Reduce calidad de la roca y coeficiente de fricción

## Slide 18: Leyes físicas
  Conservación de masa
  Balance de momentum lineal
  Balance de momentum angular
  Balance de energía
  Balance de entropía
Estas leyes se aplican a todo tipo de roca independiente del tipo de material
Paso de la mecánica de partículas a la mecánica de cuerpos finitos requiere la introducción de conceptos como continuo y esfuerzo

## Slide 19: Concepto de continuo
La materia se considera continua hasta una división infinitesimal
Gas:
1020 átomos
Sólido:
1022-1023 átomos
25 mm
25 mm
25 mm
Concepto de continuo se aplica a pesar de existir discontinuidades…

## Slide 20: Concepto de esfuerzo
La idea es describir la intensidad de las fuerzas internas existentes en un cuerpo sometido a un conjunto de fuerzas superficiales.
Definimos el estado tensional en un punto en términos de la intensidad areal de las fuerzas que actúan en las superficies ortogonales de un cuerpo libre elemental centrado en el punto.
A diferencia de las fuerzas, los esfuerzos no pueden medirse directamente.

## Slide 21: Concepto de esfuerzo
Consideremos un cuerpo sometido a fuerzas P1, P2, …
El cuerpo se encuentra en equilibrio (no se desplaza)
Queremos saber la carga sobre una superficie interior del cuerpo

## Slide 22: Concepto de esfuerzo
Cortando el cuerpo, podemos considerar la fuerza resultante R que permite mantener el equilibrio …
El esfuerzo resultante en el punto es:
El vector R se descompone en una componente normal y otra tangencial a la superficie:
Esfuerzo normal Esfuerzo de corte

## Slide 23: Concepto de esfuerzo
Tensor (ni escalar, ni vector)
Definido por:
  Tres componentes normales que actúan perpendicular a las caras de un cubo elemental
  Seis componentes de corte sobre estas caras
   Nueve componentes a determinar
Cubo elemental en equilibrio  esfuerzos de corte complementarios son iguales
 Seis componentes independientes
Esfuerzos y direcciones principales

## Slide 24: Concepto de esfuerzo
Medidos en Pascales  N/m2
Signo es convencional
Terminología informal para definir el estado de esfuerzos de un macizo rocoso:

## Slide 25: Concepto de esfuerzo
Terminología para esfuerzos medidos en laboratorio es más clara:
  esfuerzo uniaxial (aplicado en un solo eje)
  biaxial (aplicado sobre dos ejes)
  triaxial (aplicada sobre tres ejes, con dos de ellos sometidos al mismo esfuerzo usualmente mediante un fluido)
  poliaxial o triaxial verdadero (cuando los tres esfuerzos a los que se somete la probeta son efectivamente diferentes)
Cualquier superficie constituye un plano principal de esfuerzos (no hay esfuerzo de corte)  reorientación local del tensor de esfuerzos
  Excavaciones
  Fracturas abiertas
  Fracturas con relleno (en menor grado, depende del relleno)
Concepto de continuo
 definición de escala de trabajo
 control estructural

## Slide 26: Concepto de esfuerzo
Cuerpo en equilibrio
 fuerzas internas = fuerzas externas
Fuerza externa dF distribuida sobre dA produce la tracción T tal que dF=TdA
Vectores dF y T tienen la misma dirección
La superficie dA tiene asociado un vector normal n

## Slide 27: Concepto de esfuerzo
Origen en el vértice del tetraedro
 lados del tetraedro son planos coordenados con áreas dAx, dAy y dAz sobre las que actúan tracciones Tx, Ty y Tz
Equilibrio implica:

## Slide 28: Tensor de esfuerzo
Los elementos xx, xy, etc., son componentes de las tracciones que actúan sobre los planos coordenados.
  Primer subíndice indica la dirección de la normal a la superficie sobre la cual actúan los esfuerzos
  Segundo subíndice indica la dirección de acción de la componente considerada de la tracción
Las componentes direccionales del vector normal son: nx, ny, nz

## Slide 29: Tensor de esfuerzo
Actúan normal a las superficies asociadas y son esfuerzos directos

## Slide 30: Tensor de esfuerzo
Actúan normal a las superficies asociadas y son esfuerzos directos
Actúan paralelo a las superficies asociadas y son esfuerzos de corte

## Slide 31: Tensor de esfuerzo
Se requiere conocer los esfuerzos relativo a un sistema de referencia cualquiera para conocer el estado tensional en un punto.
Balance de momentum angular implica
orden de los subíndices no es relevante
sólo se requiere conocer seis componentes para definir el estado tensional

## Slide 32: Tensor de esfuerzo
El esfuerzo se puede representar como un vector de seis componente o un tensor de nueve componentes:

## Slide 33: Esfuerzo isótropo y deviatórico
Tensor de esfuerzos se divide en isótropo (esférico o isotrópico) y deviatórico.
Isótropo: Esfuerzo normal medio
Deviatórico:
  Esfuerzo normal: se resta el esfuerzo isótropo
  Esfuerzo de corte: no cambian

## Slide 34: Esfuerzo isótropo y deviatórico
Tensor de esfuerzos
Deviatórico
Isótropo

## Slide 35: Esfuerzos principales
Tensor puede rotarse para llevarlo a un sistema de direcciones principales
  Tensor se “diagonaliza”
 esfuerzo principal mayor
2 esfuerzo principal intermedio
3 esfuerzo principal menor

## Slide 36: Esfuerzos principales
Direcciones de ejes 1, 2 y 3 son direcciones principales
Esfuerzos principales son perpendiculares entre sí y normales a los planos principales
Planos principales no están sujetos a esfuerzos de corte Planos que no están sujetos a esfuerzos de corte son planos principales
Si dos esfuerzos principales son iguales, las direcciones principales no son únicas
Superficies de excavaciones en roca que se soportan naturalmente están libres de esfuerzo de corte, luego son superficies principales. Dirección normal a la superficie es principal con esfuerzo igual a cero.