## Slide 1: Clasificación de macizo rocoso
Continuación…

## Slide 2: Clasificación de macizo rocoso
La clasificación permite “escalar” propiedades de la roca intacta al macizo rocoso
Varios métodos:
  RQD (Rock Quality Designation): mide largo de trozos recuperados mayores a 10 cm, dividido por largo total del testigo
  RSR (Rock Structure Rating): integra geología + geometría + aguas subterráneas y condición de discontinuidades
  RMR (Rock Mass Rating): integra UCS + RQD + espaciamiento, condición y orientación de discontinuidades + aguas subterráneas
  MRMR (Modified RMR): agrega esfuerzos in situ e inducidos y efectos de tronadura y alteración por exposición
  Q (Rock Tunneling Quality Index): RQD + número de sistemas, alteración, rugosidad y presencia de agua en discontinuidades + SRF (stress reduction factor)
  GSI (Geological Strength Index)

## Slide 3: GSI (Geological Strength Index)
La resistencia del macizo rocoso depende de las propiedades de las piezas de roca intacta que lo componen, así como de la posibilidad de que éstas roten o se desplacen bajo distintas condiciones de esfuerzo
El movimiento de estas piezas está controlado por su forma y por la condición de las superficies que las separan
EL GSI introducido por Hoek (1994) y modificado posteriormente es un sistema para estimar la reducción en resistencia del macizo rocoso para diferentes condiciones geológicas

## Slide 4: GSI (Geological Strength Index)
Macizo rocoso con bloques (blocky)

## Slide 5: GSI (Geological Strength Index)
Macizo rocoso esquistoso - metamórfico

## Slide 6: GSI (Geological Strength Index)
El GSI no es un valor exacto, se trabaja con un rango

## Slide 7: Estructura del macizo rocoso

## Slide 8: Introducción
Comportamiento del macizo rocoso depende de:
  Propiedades de la roca intacta
  Estructuras
Estructuras pueden tener un efecto dominante en la respuesta del macizo a operaciones mineras
Influye en elección del método de explotación y en el diseño y disposición de galerías
Puede controlar:
  Estabilidad de la excavación
  Luces máximas a considerar
  Requerimientos de fortificación
  Subsidencia, hundibilidad y frangmentación

## Slide 9
Estructuras y Roca Intacta
Notes: <date/time>

## Slide 10: Estructuras y escala de trabajo

## Slide 11: Tipos de estructuras
Geología estructural
Tipos:
  Planos de estratificación
  Pliegues
  Fallas
  Zonas de cizalle
  Diques
  Fracturas
  Venas
Discontinuidades

## Slide 12: Planos de estratificación
Dividen rocas sedimentarias en estratos
Interrupciones en el proceso de depositación
Muy persistentes
Material puede ser diferente en plano de estratificación o haber sido sujeto a metamorfismo
Estratos presentan cohesión entre ellos  alguna resistencia a la tracción (+ resistencia por fricción)
Depositación en rocas sedimentarias puede generar planos de debilidad paralelos, según la orientación preferente de partículas en el plano

## Slide 13: Pliegues
Aplicación de fuerzas tectónicas post-depositación generan cambios en posición de estratos
Se clasifican de acuerdo a su geometría y formación
Alteran la orientación local de los estratos
Pueden tener asociados sets de discontinuidades

## Slide 14: Fallas
Fracturas en las que se puede ver desplazamiento relativo a ambos lados del plano de falla
Pueden ser de gran extensión o ser estructuras locales
Espesor de la falla puede ser de metros a milímetros
Relleno puede ser débil (arcillas) o de mayor resistencia (recementado), pero se produce alteración en las caras de la roca fallada
Pueden generar fallamiento secundario
Son zonas de baja resistencia al corte

## Slide 15: Zonas de cizalle
Zonas de varios metros donde se ha producido fallamiento por cizalle
Son zonas de relajo de esfuerzos en roca que no ha sido alterada  irregulares
Superficies alteradas
Son zonas de baja resistencia al corte
Difíciles de identificar

## Slide 16: Diques
Intrusiones largas y angostas, verticales de caras paralelas
Generalmente compuestas de roca ígnea de grano fino
Espesor desde centímetros a varios metros
Pueden llegar a ser de considerable largo
Pueden ser más o menos resistentes a alterarse que la roca huésped
Permiten el flujo de agua
Pueden estar asociados con estallidos de rocas

## Slide 17: Fracturas
Es la estructura más común y la más significativa desde el punto de vista geomecánico
Son discontinuidades de origen geológico sin desplazamiento
Sets de fracturas
Sistemas de fracturas

## Slide 18: Venas o vetillas
Cemento en fracturas
Generalmente de origen ígneo, pueden también ser sedimentarias
Gran influencia en hundibilidad (El Teniente)
Pueden ser más débiles o fuertes que la roca huésped

## Slide 19: Propiedades de las discontinuidades
Orientación
  Manteo
  Inclinación
  Dirección de inclinación
Espaciamiento
Persistencia
Rugosidad
Apertura
Relleno