## Slide 1
Accesorios de Voladura
  Guías
  Detonadores
  Microconectores
  Amplificadores
Modalidades de iniciación
  Galerías o túneles
  Minería a cielo abierto
  Minería subterránea (tiros radiales)
Auxiliar 5 MI47A Perforación y Tronadura Javier Santibáñez Boric

## Slide 2: Accesorios de tronadura
Funciones
  Iniciación propiamente tal
  Conexión
  Secuencia
  Activación o encendido

## Slide 3: Iniciación propiamente tal
Corresponde a la acción o efecto que inicia la detonación de la columna explosiva en cada uno de los tiros.

## Slide 4: Conexión
Se refiere a la necesidad de conectar todos los tiros entre sí, de modo de trasmitir o propagar la detonación a cada uno de ellos.

## Slide 5: Secuencia
Corresponde al efecto de imprimir un orden de salida al conjunto de cargas explosivas que conforman el diseño o diagrama de disparo.

## Slide 6: Activación o encendido
Se refiere a la fuente de energía inicial que activa el proceso de detonación de todo el conjunto de cargas explosivas involucradas en la tronadura.

## Slide 7: Guías
Guía corriente
Guía conectora
Guía detonante

## Slide 8: Guía Corriente
Cordón que contiene un núcleo de pólvora negra
Envoltura de fibra textil y/o plástica.
Transmite combustión a velocidad del orden de 0,75 [cm/seg].
Función:activación o encendido a fuego.

## Slide 9: Guía Corriente

## Slide 10: Guía Conectora
Cordón más delgado que el anterior con un núcleo de pólvora negra.
Trasmite una combustión a una velocidad entre 1,5 a 10 [cm/seg].
Funcion: activación o encendido a fuego, conexión y secuencia.
Se utiliza exclusivamente para propagar el encendido a un conjunto de guías corrientes a través de una pequeña cápsula metálica que contiene una pastilla de material pirotécnico.

## Slide 11: Guía Conectora

## Slide 12: Guía Detonante
Cordón que contiene un núcleo de un explosivo detonante secundario (PETN)
Recubierto por fibras sintéticas y una superficie exterior de plástico
Trasmite detonación a velocidad de 6.000 a 7.000 [m/seg].
Se especifican según cantidad de explosivo por unidad de longitud (1 - 40 gr/m).
Función: CONEXIÓN e INICIACIÓN propiamente tal.

## Slide 13: Guía Detonante

## Slide 14: Detonadores
Detonadores Corrientes
Detonadores Eléctricos
Detonadores No Eléctricos (NoNel)
Detonadores Electrónicos

## Slide 15: Detonadores Corrientes
Cilindro o cápsula metálica (aluminio o cobre) de pocos centímetros de largo.
Contiene pequeña carga (1 a 2 gr aproxima-damente)
  explosivo primario (Ázida de Plomo)
  explosivo secundario (PETN).
Función : iniciación, activados mediante una guía corriente

## Slide 16: Detonadores Corrientes

## Slide 17: Detonadores Eléctricos
Instantáneos
  cápsula metálica que contiene en el fondo una carga similar a detonador corriente
  activado por paso de pulso electrico, a traves de elemento pirotecnico (filamento mas gota de material infamable
  Conexión mediante cable eléctrico, a fuente de energía.
  Flujo :
        1 a 2 A (normales)
        6 a 8 A ( seguridad ante corrientes exógenas)

## Slide 18: Detonadores Eléctricos

## Slide 19: Detonadores Eléctricos
De retardo: mismo anterior, al cual se le interpone un elemento retardador entre la gota inflamable y la carga primaria.
Variando la longitud del elemento se obtienen detonadores con tiempos secuenciales de iniciación.
  Retardo largo : intervalo de 0,5 segundos La serie estándar se extiende del Nº 0 al 10.
  Retardo corto : intervalo de milésimas de segundo. La serie estándar iuncluye del Nº 0 al 19, intervalos comienzan en 25/1.000 de segundo y terminan en 100/1.000 de segundo.

## Slide 20: Detonadores Eléctricos (de retardo)

## Slide 21: Detonador No Eléctrico
Similares a los detonadores eléctricos, difieren en la modalidad de activación.
Activado mediante un tubo plástico que contiene un mezcla explosiva que trasmite una detonación de bajo poder, evitando activación anticipada del tiro.
Series de retardo
  retardo largo con 0,5 segundos de intervalo
  retardo corto con milésimas de segundo de intervalo.
Nº 0: instantáneo
Función: INICIACIÓN y SECUENCIA

## Slide 22: Detonador no Eléctrico

## Slide 23
RETARDO LARGO
RETARDO CORTO
0
-----
0,00
----
0,00
----
0
----
0
----
0
1
0,20
0,20
0,20
0,20
25
25
8
8
25
25
2
0,20
0,40
0,20
0,40
25
50
22
30
25
50
3
0,20
0,60
0,20
0,60
25
75
20
50
25
75
4
0,40
1,00
0,20
0,80
25
100
25
75
25
100
5
0,40
1,40
0,20
1.00
25
125
25
100
25
125
6
0,50
1,90
0,20
1,20
25
150
30
130
25
150
7
0,55
2,45
0,50
1,70
25
175
30
160
25
175
8
0,65
3,10
0,50
2,20
25
200
30
190
25
200
9
0,75
3,85
0,50
2,70
50
250
40
230
50
250
10
0,80
4,65
0,50
3,20
50
300
50
280
50
300
TEC HARSEIM
(TECNEL)
ATLAS POWDER
(BLASTMASTER)
DU PONT
(MS DELAY)
C I L
TEC HARSEIM
(TECNEL)
Nº
 t
[seg]
 t
[seg]
 t
[seg]
 t
[seg]
 t
[mseg]
 t
[mseg]
 t
[mseg]
 t
[mseg]
 t
[mseg]
 t
[mseg]

## Slide 24: Detonadores Electrónicos
Mayor costo v/s beneficio tronadura económica (no “barata”)
Eliminan virtualmente la dispersión de tiempo
Mejoras del tiempo electrónico de precisión
“Cuando los detonadores electrónicos reemplazan a los retardos pirotécnicos existe una caída en la sobredimensión, estallido y vibración, que podría haber sido el resultado de intervalos imprecisos: el resultado completo de la tronadura se vuelve más uniforme y existe mayor uniformidad entre tronaduras.”
Iniciación
Explosivos
????

## Slide 25: Microconectores
Dispositivo que permite intercalar un retardo de milésimas de segundo en una línea troncal de guía detonante.
Función : SECUENCIA.
Versiones:
  Simples  unidireccionales
  Bi - direccionales

## Slide 26: Microconectores

## Slide 27: Amplificadores
Artefactos explosivos de forma cilíndrica
Utilizados para amplificar la energía de iniciación en presencia de explosivos insensibles a un detonador normal.
Material explosivo : mezcla de PETN y TNT conocida con el nombre de PENTOLITA.
Función : INICIACIÓN

## Slide 28: Amplificador APD

## Slide 30: Modalidades De Iniciación
Galerías o Túneles
  Sección pequeña (A < 10 m2)
  Sección mediana o grande (A > 10 m2)

## Slide 31: Galería o Túnel sección pequeña
 EXPLOSIVO : por lo general sensible a un detonador.
 INICIACIÓN : detonador corriente.
 Conexión : no existe.
 SECUENCIA : Según el orden de encendido de las guías, todas de la misma longitud.
 ACTIVACIÓN : Encendido a fuego de cada uno de los tiros a través de la guía corriente.

## Slide 32: Galería o Túnel sección pequeña

## Slide 33: Galería o Túnel sección pequeña

## Slide 34: Galería o Túnel sección mediana
 INICIACIÓN : Detonadores “No Eléctricos” de retardo corto (MS) para los tiros centrales (rainura) y de retardo largo (LP) para el resto.
 CONEXIÓN : guía detonante, que recorre la frente uniendo todos los tiros.
 SECUENCIA : la dan los detonadores según el número de serie correspondiente.
 ACTIVACIÓN : por lo general se recurre a un DETONADOR ELÉCTRICO Nº 0 (instantáneo). También se puede utilizar encendido a fuego con un DETONADOR CORRIENTE más una GUÍA CORRIENTE.

## Slide 35: Galería o Túnel sección mediana

## Slide 36: Minería a cielo abierto
Explosivo: insensible a un detonador.
Iniciación: Guía detonante mas amplificador
Conexión: Troncal de Guía troncal.
Secuencia: Microconectores, antes de cada tiro de la ramificación
Activación: Detonador eléctrico

## Slide 37: Minería a cielo abierto

## Slide 38: Minería a cielo abierto

## Slide 39: Minería a cielo abierto (retardo en tiros grandes)

## Slide 40: Minería a cielo abierto (retardo en tiros grandes)

## Slide 41: Minería subterránea tiros radiales
 EXPLOSIVO : generalmente explosivos insensibles a un DETONADOR Nº 8.
 INICIACIÓN : Un AMPLIFICADOR (APD) más un DETONADOR “NO ELÉCTRICO” DE MICRO-RRETARDO (MS) en cada uno de los tiros.
 CONEXIÓN : GUÍA DETONANTE que contornea cada abanico de tiros .
 SECUENCIA : DETONADORES “NO ELÉCTRICOS” DE MICRORRETARDO (MS) del mismo Nº de Serie en cada abanico.
 ACTIVACIÓN : DETONADOR ELÉCTRICO Nº 0 adherido al extremo de la guía troncal

## Slide 42: Minería subterránea tiros radiales

## Slide 43: Minería subterránea tiros radiales