## Slide 1: Clase Auxiliar Nº 2
P. Auxiliar: Ricardo Olivares Q.
Semestre Otoño 2007

## Slide 2: Temario Clase Nº 2
Datos estadísticos de fundiciones en Chile
Flowsheets de fundiciones chilenas
Balances de Masa
Balances de Energía
Ejemplos

## Slide 16: Principios de construcción de balances de masa y calor

## Slide 17: Reglas Generales
Ley de Conservación de la Materia
Ley de Conservación de la Energía

## Slide 18: Reglas Generales
Los balances de materiales pueden ser descritos en términos de:
Masa total
Moles totales
Masa de una especie en particular
Moles de una especie en particular
Masa de una especie atómica
Moles de especies atómicas
Para un proceso en estado – estable continuo la acumulación = 0
ENTRADA = SALIDA

## Slide 19: Definición de “SISTEMA” – Principio de “CAJA NEGRA”

## Slide 20: Definición de “SISTEMA” – Principio de “CAJA NEGRA”
Balance de Masa Total:
mconc + mfund + mretornos + maire + moxigeno – mmata – mescoria – mpolvo – mgas = mescoria + mmata
A causa que el proceso no es continuo, no hay estado estacionario de entrada y salida de materiales y debe estar referido a la unidad de tiempo
mescoria , mmata : acumulación de escoria y mata en el Reactor
Balance de masa de Cobre:
mconc %Cuconc + mretornos %Curotornos – mmata %Cumata – mescoria %Cuesccoria – mpolvo %Cupolvo = mescoria %Cuescoria + mmata %Cumata

## Slide 21: Principios de construcción de balance de masa Presentación Gráfica – Diagrama de Sankey

## Slide 22: Balance de materiales para una masa desconocida de productos
Suposiciones y procedimiento:
La masa de polvos es conocida como un porcentaje de la alimentación.
La composición química de los productos es conocida.
La masa de la escoria y mata de cobre es calculada por la comparación del balance de fierro y cobre.
Masa de cobre se verifica por balance de sílice
Para saber la utilización de oxígeno, la masa de gases de salida se calcula basado en los balances de azufre y oxígeno.
La acumulación de mata de cobre y escoria es conocida.

## Slide 23: Cálculo de masa de escoria y mata
Balance de Cobre:
mconc %Cuconc + mretornos %Curotornos – mmata %Cumata – mescoria %Cuesccoria – mpolvo %Cupolvo = mescoria %Cuescoria + mmata %Cumata
Balance de Fierro:
mconc %Feconc + mretornos %Ferotornos – mmata %Femata – mescoria %Feesccoria – mpolvo %Fepolvo = mescoria %Feescoria + mmata %Femata
Con dos ecuaciones y dos incógnitas es posible resolver el sistema y obtener las masas buscadas.

## Slide 24: Ejemplo
Un concentrado húmedo que contiene 8% H2O, 89,2% CuFeS2 y 2,8% SiO2, se funde en un horno de reverbero, obteniéndose un eje compuesto de Cu2S y FeS (42 % Cu) y una escoria con 65% FeO y 35% SiO2. El calor y oxígeno necesario para producir estos productos, es suministrado por un quemador.
Calcule:
Peso del metal blanco, de la escoria y fundente necesario.
Volumen de oxígeno requerido y de SO2 producido. (no considere nitrógeno).

## Slide 25: Balance de Energía de la Capacidad Calórica
Promedio del valor de la capacidad calorífica en el rango de temperatura T1 – T2
El calor necesario para calentar una masa de mi de una especie i desde la temperatura T1 a T2
qi – calor, J.
mi – masa de la especie i, kg.
Cp(i) – promedio de la capacidad calorífica de la especie i, J Kg-1 K-1
Nota: Cp también se puede trabajar en unidades de capacidad calorífica molar, con unidades de J mol-1 K-1. En este último caso deberemos trabajar mi con unidades de mol

## Slide 26: Balance de Energía de la Capacidad Calórica
Ejemplo:
Encuentre el calor necesario para calentar y fundir 1 kg. de cobre desde 500 K a 1500 K.
Hfusión = 13.14 kJ/mol Tfusión = 1357 K
Cp(Cu s) = 17.3 kJ/mol Cp(Cu l) = 45.2 J/mol
PMCu = 63.55 gr/mol
qCu = 1330 MJ

## Slide 27: Principios de construcción de balances de energía
Calor de Reacción:
3 FeS + 5 O2 = Fe3O4 + 3 SO2

## Slide 28: Ley de Conservación de Energía

## Slide 29: Ley de Conservación de Energía
El balance de energía puede ser descrito en términos de:
Entalpía de todas las especies (fases) en la entrada y salida de materiales.
Cambios relativos de entalpía de todas las especies con su masa y temperatura.

## Slide 30: Ejemplo
1. Calcular el calor estándar de formación de PbO desde sus componentes Pb y O2 a 227 ºC (500 K), considerando los siguientes datos:
H0 298 PbO = - 52,4 kcal/mol
Cp PbO = 10,6 + 4,0 * 10 -3 T cal/K mol
Cp Pb = 5,63 + 2,33 * 10 -3 T cal/K mol
Cp (O2) = 7,16 + 1,00 * 10-3 T - 0,4 * 105 T-2 cal/K mol siendo,   sólido, ( ) gas

## Slide 31: Solución

## Slide 32: Pérdidas de Calor
Las pérdidas de calor de reactores metalúrgicos pueden ser determinadas:
Desde el balance de energía
Flujo de calor a través de las paredes del horno
Calor transferido desde la carcaza del horno o del agente refrigerante

## Slide 33: Pérdidas de Calor