## Slide 1
Tema 7
Sistema de Observación
en Meteorología

## Slide 2
Preguntas claves:
¿cómo conocemos las condiciones en superificie y altura?
¿quién se encarga de todo esto?
¿cómo nos ayudan los satelites a conocer el tiempo?
¿cómo representamos la atmósfera?

## Slide 3
Variable | Instrumento | Observaciones
Temperatura del aire | Termometro | Tmax, Tmin
Humedad del aire | Higrometro / Psicrometro | Multiples param
Precipitación | Pluviometro / Nivometro | 
Evaporación | Evaporimetro | 
Viento | Anemometro / Veleta | (ff,dd) o (u,v)
Presión Atmosférica | Barometro / Altimetro | Psfc, Pnm
Horas de sol, intensidad | Heliometro | 
Radiación solar | Piranometro | Directa, difusa
Radiación infraroja / neta | Radiometro IR / neta | 
Temperatura del suelo | Termometro | Varios niveles
Flujo calor al submedio |  | 
Flujos turbulentos | Anemo. sónico | Q, LE, G
Radiación | Radiometro multicanal | UV...
Observaciones en Superficie
AgroMet
Sinop
MicroMet
UV

## Slide 4
Estación meteorologica convencional
Cobertizo meteorológico:
Termómetro (Hg) normal y max/min
Termómetro de bulbo húmedo/seco (q)
Higrómetro de cabello (HR)
Barómetro (presión)
Pluviómetro
Anemómetro-veleta
Heliógrafo (horas de sol)

## Slide 5
Estación Meteorológica automática:
Termómetro e higrometro
Piranómetro (Rad. Solar / neta)
Pluviómetro
Anemómetro-veleta
Otros sensores
Datalogger – modulo memoria
Sistema de transmisión (tel., radio, sat)
Mediciones más precisas
Mediciones más frecuentes (1h, 1min, 1seg, etc...)
Monitoreo en tiempo real / remoto / continuo
Post-procesamiento de la información (alertas)

## Slide 6
Observaciones en altura I: Globos Pilotos (PIBAL)
Medición económica de vientos en altura a través del seguimiento óptico (az,el) de un globo de H o He...

## Slide 7
Observaciones en altura II: Radiosondas
Medición de viento (GPS), temperatura y humedad a distintos niveles de presión / altura. Aprox. US$ 200 / RS

## Slide 8
Observaciones en altura III: Globos Cautivos
Medición de viento (GPS), temperatura y humedad a distintos niveles de presión / altura. Alcance limitado.

## Slide 9
Observaciones en altura IV:
Info. Obtenida por Aviones comerciales
Perfiles verticales (0-10 km) de T, HR, viento, presión, y datos a nivel (10 km) a distintas horas. También se transmiten via GTS

## Slide 10
Nefobasimetro (Ceilometer): Envia y recibe pulso laser. Retorno depende de existencia de nubes, permitiendo conocer la altura de su base. Uso en aeropuertos. Al menos 3 en Chile (DMC, UCH). US$ 30.000
Percepción remota: plataformas en superficie

## Slide 11
Ejemplo NEFOBASIMETRO
@ DGF-UCH (en operación desde Enero 2007)

## Slide 12
LIDAR: Envia y recive pulso laser. Su disperción y retorno depende de la presencia de aerosoles, permitiendo conocer la altura de la capa de mezcla. Uso en estudios de calida del aire. US$ 100.000. No hay en Chile
Percepción remota: plataformas en superficie

## Slide 13
Percepción remota: plataformas en superficie
SODAR: Envia y recive pulso acustico. Su disperción y retorno depende de la velocidad del viento, permitiendo conocer su perfil vertical (wind profiler). Uso en estudios de calida del aire, generación eolica, etc. US$ 200.000. Varios en Chile (Paipote, Ventana, Chuqicamata)

## Slide 14
RASS (Radio Acoustic Sounding System): Emite y recibe ondas de radio, cuya disperción depende de la temperatura y turbulencia, permitiendo estimar el perfil de temperatura. Uso en estudios de calida del aire. US$ 200.000. No hay en Chile actualmente.
Percepción remota: plataformas en superficie

## Slide 15
Radares meteorológicos: emplean dispersión de microondas por hidrometeoros y efecto doppler para determinar precipitación y viento.
(US$ 600.000)
Percepción remota: plataformas en superficie

## Slide 16
Percepción Remota:
Plataformas satelitales
Radiómetros y radares en orbita nos permiten conocer variables atmosféricas a una escala global y con resolución de mesoescala. Particularmente bienvenidos donde datos superficiales / radiosondas son escasos (e.g., Pacifico sur).
Primeros satélites meteorológicos (TIROS) datan de los 50’, pero desde los años 90’ hay un aumento increíble de la capacidad y diversidad de “satélites ambientales”.
Los ejemplos mas notables son:
GOES
TRMM
Quikscat

## Slide 17
...pero hay muchos mas...

## Slide 18
GOES: Geostationary environmental satellite.
Posee un radiometro multicanal: VIS, IR, WV
WV
IR
VIS

## Slide 19
Siguiendo los ragos nubosos de GOES se puede inferir el campo de viento a distintos niveles...

## Slide 20
TRMM: Tropical Rainfall Measurement Mission
Radar (microondas) a bordo del satelite de orbita polar permite cuantificar el numero y tamaño de los hidrometeoros

## Slide 21
QuikSCAT (seawind) y otras misiones
Scaterometer (mide rugosidad
en superficie del mar) a bordo del satelite de orbita polar permite estimar viento en superficie

## Slide 22
REDES DE OBSERVACION
Tipo | Objetivo | Variables | Operadas por
Sinóptica | Proveer datos para diagnóstico y pronóstico del tiempo | T, Td, Pres, Precip, Viento, Tiempo, etc. Datos de altura | Servicios Meteorológicos Nacionales (e.g., DMC)
Climatológicas | Proveer un registro continuo, largo y homogéneo de variables atmosféricas | T, HR, precip., pres., etc. | Servicios Meteorológicos Nacionales (e.g., DMC)
Calidad de aire y contaminación atmosférica | Proveer datos met. para gestión de calidad del aire | T, HR, viento, turbulencia, etc. + Observaciones de calidad de aire | Agencias ambientales (e.g., CONAMA) y empresas privadas (e.g., CODELCO)
Hidro-meteorológicas | Proveer datos met. para gestión de recursos hídricos | Precipitación, Caudal, Temperatura | Agencias hidrológicas (e.g., DGA) y empresas privadas (e.g, ENDESA)
Agro-meteorológicas | Proveer datos met. para gestión de recursos agrícolas | T, HR, radiación solar, evapotranspiración, humedad del suelo, etc. | Servicios Meteorológicos Nacionales y empresas privadas (e.g., DOLE)

## Slide 23
Red de estaciones de Sinópticas en Superficie
(tierra + oceanos)
Observaciones met. cada 6 horas (UTC): 0, 6, 12, 18
(Chile HL=UTC-4)

## Slide 24
Todo es coordinado por la OMM,
a traves de los servicios met. nacionales

## Slide 25
http://weather.uwyo.edu/surface/meteogram/
http://infomet.dgf.uchile.cl/OBSERVACIONES/observaciones.html
Datos se transmiten en tiempo real a traves del GTS...disponible via internet!

## Slide 26
Red de Radiosondas (OMM, GTS)
Perfiles verticales (20 km) de T, HR, viento, presión, cada 12 / 24 hr

## Slide 27
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html

## Slide 28
Observaciones en altura IV:
Info. Obtenida por Aviones comerciales
Perfiles verticales (0-10 km) de T, HR, viento, presión, y datos a nivel (10 km) a distintas horas. También se transmiten via GTS

## Slide 29
Red de observación local (CONAMA-DMC)
Ejemplo: red de CONAMA-RM.
Observaciones horarias de T, HR, viento,
Rad. Solar y calidad del aire