## Slide 1: Desarrollos Verticales
Semestre Otoño 2007
Profesor Raúl Castro

## Slide 2: Contenidos
Sistemas de traspaso
Chimeneas
Parrillas
Buzones

## Slide 3: Sistema de traspaso
Punto de descarga a pique
Chimenea de Traspaso
Descarga Buzón
Nivel de Transporte Principal
Nivel de Producción o transporte secundario
Estocada de carguío
Punto de recepción

## Slide 4: Diseño de chimeneas
MI57G- Manejo de minerales

## Slide 5: Chimeneas de traspaso
Chimeneas son construcciones verticales a subverticales diseñadas para:
  Traspaso de mineral
  Aire
  Personal
  Almacenamiento mineral (Stock interior mina)

## Slide 6: Componentes
Chimenea de traspaso
Dos o mas niveles en la mina
Punto de vaciado: parrillas, chancadores
Punto de descarga: buzones

## Slide 7: Diseño de chimeneas para traspaso
70º a 80º
Buzón
Alimentación
Quiebre
Sección
Parametros a definir:
Angulo de la chimenea
Largo de la chimenea
Diámetro de la chimenea
Angulo de quiebre

## Slide 8: Factores en el diseño
El diseño de piques de traspaso requiere que el material fluya cuando este se activa.
El flujo de material es un proceso de falla por corte
Fuerzas contrarias al flujo son cohesión y fricción.
Se debe evitar condiciones de no-flujo: colgaduras y piping, asi como la estabilidad del pique de traspaso.

## Slide 9: Diseño de chimeneas- predicción de colgaduras
La mobilidad del medio particulado depende de su composición granulometrica.
Material fino tiende a producir cohesión y por lo tanto disminuir la mobilidad de conjunto de partículas.
Presencia de agua tiende a aumentar dicha cohesión.
El ángulo al cual el material fluye entonces es característico de cada material.

## Slide 10: Flujo en una chimenea-material no cohesivo
Compactación = f (peso columna, caracteristicas del mineral)
Arco
La probabilidad de colgadura en una chimenea puede ser obtenida de la experiencia.
La probabilidad de que exista una colgadura en el caso de materiales no cohesivos se debe al entrabamiento de granos.
En este caso la probabilidad de trancadura se puede disminuir mediante el aumento del diámetro de la chimenea ya que el arco se hace inestable. Se ha mostrado que para disminuir la colgadura se debe tener un diametro de la chimenea de 5 veces el tamaño maximo de particula.
Dchimenea/d100 | Observacion
> 5 | Flujo continuo
3 - 5 | Existe probabilidad de entrabamiento
< 3 | Existe una alta probabilidad de entrabamiento

## Slide 11: Flujo en una chimenea-material cohesivo
Un arco cohesivo falla si el peso del arco excede la resistencia al corte (Parisseau, 1983)
D: diámetro de la chimenea (m)
1/r = 1; para un pique circular
1/r=D/L para un pique rectangular
1/r= para un slot largo
C = cohesion
= peso especifico
= angulo de fricción

## Slide 12: Efecto cohesión en diámetro
= 30°, = 18.6 KN/m3
Chimenea circular

## Slide 13: Otras causas de colgaduras
Fino compactado
(2)
(1)
Futuro caseroneo
(3)
(4)

## Slide 14: Soluciones a problemas operacionales- Colgaduras
A
B
C
20 m
Coligue con explosivos
Perforación coyote
Puntos de observación

## Slide 15: Soluciones a problemas operacionales- Caseroneo
Solución en El Teniente. Rojas et al (2004)

## Slide 16: Parametros de diseño: largo y pendiente de la chimenea
La inclinación de las chimeneas depende de las características de flujo del material, se han usado desde 90 a 30° de pendiente.
Largos son variables y dependen del uso: de 18 a 180 metros.
Intervalo entre niveles de observación es 46 metros.

## Slide 17: Metodos de Construcción de chimeneas
Alimak
Raise Borer
Vertical Crater Retreat (VCR)
Box hole

## Slide 18: Alimak

## Slide 19: Construcción de chimeneas VCR
diámetro
Piloto
Este método requiere la construcción previa de dos niveles
Chimeneas de 2-3 m de diámetro
Nivel inferior
Nivel perforación

## Slide 20: Raise Borer
Piloto
Diámetros de 2-7 m

## Slide 21: Box Hole
Sistema no requiere de desarrollos en nivel superior

## Slide 22: Parrillas

## Slide 23: Parrillas
Las parrillas son harneros que sirven para controlar la granulometría máxima que pasa por un pique/chimenea de traspaso.
Las parrillas se construyen de acero, rieles, vigas T, tubos vacíos y con hormigón, barras de molino. Comúnmente no son estructuras soldadas y deben resistir la reducción del sobretamaño sobre ella. Esta ultima es una operación de mucho impacto.

## Slide 24: Diseño de parrillas
Punto de descarga
Parrilla
Chimenea
d
bastidor
barrotes

## Slide 25: Diseño de parrillas
En el diseño de parrillas se debe determinar la :
  Distancia de barrotes
  Largo de la parrilla

## Slide 26: Reducción en una Parrilla
Parche : Confinamiento
Cachorreo: Disponibilidad
Rompedor : Hidráulico o Mecánicos:
  Inversión
  Disponibilidad
Evolución del diseño en una parrilla

## Slide 27: Distancia entre barrotes
Chimenea (m)
Distancia entre barras (m)
Ejemplo:
Determinar el espaciamiento de barras para asegurar flujo en una chimenea de 3 m de diámetro.
Barras espaciados a 0.6 m

## Slide 28: Largo de la Parrilla
Perfil de las barras ( , l, s, h )
Incógnitas : , l, s, h = Variables a determinar
s
l
h

0
1
2
Caja de golpe

## Slide 29: Principio
La energía potencial que tiene la roca en 0, se gasta en el trayecto y como límite (máximo) la roca se detiene en 2 ( fin de la parrilla ).
La energía se gasta en trabajo.
La energía en 2 debe ser 0.
La roca llega a 2 con toda la energía gastada es decir con todo el trabajo realizado.
¿ Qué ocurre en el camino ?

## Slide 30
Disipación de energía en 1 producto del choque.
Gasto de energía por roce dinámico entre:
  Roca y roca y entre roca y barrotes de la parrilla.
Trabajo para vencer la fuerza de roce en 1-2, que tambien incluye la disipación de energía por cambio de planos.
  Se define:
    e = disipación de energía en 1
    f = coeficiente de roce dinámico entre rocas y barrotes.

## Slide 31
E 1 = m g h ( 1 - e ) + m g l sen 
Energía que se debe gastar en el trabajo que se realizará para recorrer el plano inclinado y el tramo horizontal s.
W = Fd en general.
W = mgl cos  f + mgsf
Al suponer que la roca se detiene en 2, toda la energía que teníamos en 1 se gasta en hacer este trabajo.
Así E 1 - W = 0

## Slide 32
Reemplazando:
mg h ( 1-e ) + mg l sen  - mg l cos  f - mgsf = 0
h ( 1 - e ) + l sen  - l cos  f - sf = 0
Se debe encontrar  , l, s, h.
Falta conocer e y f.
e y f dependen del tipo de roca.
1

## Slide 33
Condición de borde: Si h = 0  f = l sen 
l cos  + s
Se arrojan rocas y se mide hasta donde llegan (s) en diferentes parrillas.
º l (m) s (m) f
27 2,10 0,82 0,36
25 2,31 0,78 0,34
21,5 2,82 0,54 0,33
33,5 1,63 1,20 0,35
Para los valores de l, s y se calcula f.
Se supone que las propiedades de la roca es cte y se obtiene un promedio para f = 0,345

## Slide 34
Determinación de e.
Si no se perdiera energía, cuanto s debería desplazarse un bolón , al subir un  h.
Como E = W y W = Fd
La energía suplementaria es:
  mg  h = mg f  s
   h = f  s
   h = 0,345  s
Al suponer h = 16 cm  s = 46,5 cm es el desplazamiento suplementario en caso de no haber disipación de energía.

## Slide 35
s fue menor.
% = s - s real
s
s real = 65 % s  hay disipación de energía
% = 1 - 0,65 = 0,35
1
e = 35 % de disipación de energía
e = 0,35
Al chocar la roca en 1, pierde un 35% de la energía que tenía en 0. El resto la pierde en el trabajo que aún le resta por realizar.
¡ Hay 2 incógnitas resueltas !

## Slide 36
Reemplazando en 
0,65 h + l sen  - 0,345 l cos  - 0,345 s = 0
0,65 h + l sen  - 0,345 l cos  = s
0,345
Para  = constante
h = constante
s = nl + c
en que n = sen  - 0,345 cos 
0,345

## Slide 37
Por ejemplo si  = 25º, n = 0,319 y s = 0,319 l + 1,88 h
Se puede hacer pues  es una variable constructiva
Se puede fijar en el diseño
Luego: s = 0,319 l + 1,88 h
Dependiendo de la altura de vaciado tendremos una familia de curvas de parrillas a elegir.

## Slide 38
h depende del sistema de carguío hacia la parrilla depende del tipo de maquinaria con la cual se vacíe a la parrilla.
  si hay una buitra h • 0
  si es un camión h  0,5 m.
  si es un scoop h  1,5 m.
Por lo tanto, el sistema de carguío determina h.
Con esto se ha determinado otra incógnita y solo resta por conocer s y l.

## Slide 39
Construyamos una familia de curvas para h = 0,5 y 2, con s = 0,319 l + 1,88 h.
s h = 2 ;  = 25º
4
3
2 h = 0,5 ;  = 25º
1
l
1 2 3
 Entonces se procede así:  h l s
25’ 0,5 0 0,94
1 1,259  s aumenta rápidamente en la medida 25’ 2 0 3,76 que aumenta la altura de caída de las 1 4,07 piedras.
si h = 0,5 s = 0,319 l + 0,94
si h = 2 s = 0,319l+ 3,76

## Slide 40: Resumen chimeneas
Selección de diámetro
  Caso no cohesivo: Usar parrilla para caso de flujo.
  Caso cohesivo: determinar esfuerzos y resistencia a la compresión simple del material y la función de flujo función de flujo ff como: c/zz
  ff < 1 (flujo es probable que ocurra)
  ff >= 1 (flujo intermitente o no flujo)

## Slide 41: Resumen Chimeneas
Determinar el largo de la parrilla utilizando la energía asociada a la caída de rocas desde la altura del equipo (h) y perdidas de energía asociadas.
En el diseño se asume una parrilla con angulo 
Construcción
Diseño
