## Slide 1: Diseño de Buzones
MI57G Manejo de minerales y ventilación
Semestre Primavera 2007

## Slide 2: Contenidos
Descripción de buzones
Componentes
Criterios de Diseño
Ejemplos de aplicación sistema de traspaso vertical

## Slide 3: Operación de carguío desde pique de traspaso
Se espera obtener una operación:
  Simple
  De alto rendimiento
  De bajo costo y
  Sin riesgos

## Slide 4: BUZÓN - Descripción
Los buzones corresponden a sistemas de carguío estacionarios que se ubican en el extremo inferior de las chimeneas.
Reemplazan al sistema tradicional de carguío mediante cargadores frontales, permitiendo obtener:
  Menor tiempo de carguío
  Menor costos de operación
  Menores requerimientos de ventilación y
  Mayor seguridad en la operación

## Slide 5: BUZONES - descripción
El control del flujo del material a través de una chimenea se efectúa mediante una válvula de descarga, llamada buzón.
Un buzón debe cumplir dos condiciones:
  Permitir el paso del flujo sin obstáculos
  Cumplir con las condiciones de diseño
El diseño una estrecha relación con las dimensiones de los traspasos, tamaños granulométricos y equipos de carguío y transporte.

## Slide 6: Componentes Buzones
Los buzones están compuestos básicamente por:
  Elementos fijos
  Elementos móviles y
  Unidad de fuerza y control
Esencialmente son:
Elementos fijos: Socucho
  Tolva
  Estructura de soporte
Elementos móviles: Cortina de cadenas
Buzón de descarga
Unidad de fuerza y control: Instalaciones requeridas para el accionamiento de los cilindros hidráulicos y en ocasiones ventiladores auxiliares y semaforización.
Ancladas al cerro
Accionados por cilindros
hidráulicos o neumáticos

## Slide 7
Boca móvil
Tolva
Socucho
Chimenea
Estructura soporte

## Slide 8
Cilindro A
Tolva
Cortina de cadenas
Cilindro C
Cilindro B
Buzón o Boca
Tapas laterales
45°
Socucho

## Slide 9: Socucho
Ducto metálico o de hormigón generalmente de sección rectangular que va anclado directamente al cerro.
Constituye el tramo de unión entre la chimenea y los demás elementos del buzón.
El fondo del socucho tiene una inclinación tal que permita el escurrimiento gravitacional del mineral, desde la chimenea a la tolva.
Lleva planchas de desgaste.

## Slide 10: Tolva
Estructura metálica en forma de canal.
Revestida interiormente en planchas de desgaste.
Está fija a una estructura de soporte.
Se conecta directamente con el socucho. Recibe el mineral desde ahí. Su pendiente es levemente inferior.
La parte inferior inicial de la tolva ( o chute de descarga ) es un área de impactos del material proveniente de la chimenea.
Posee los elementos necesarios y la forma para formar una “ cama de piedra “ con un talud natural de escurrimiento.
En su parte final tiene una inclinación ( ángulo de reposo natural )

## Slide 11: Estructura
Soporta los elementos descritos.
Se compone básicamente por vigas de distinto tamaño y ubicadas en distintas posiciones.
Pueden ser cuatro vigas ancladas en las paredes laterales de la cavidad y tres vigas transversales en la parte superior de la estructura.
Puede contar con pasillos laterales para la supervisión y operación.
Sobre la tolva se ubica la cadena que controla el flujo del mineral.
Su diseño obedece a criterios estructurales

## Slide 12: BUZÓN
Es una pieza móvil de acero, revestida interiormente en piezas de desgaste.
Esta sujeta al extremo inferior de la tolva por pivote. Pivotea entre  - 2º a 31º.
El buzón puede girar en torno a este pivote por la acción de dos cilindros hidráulicos.
Este giro permite el posicionamiento del buzón sobre los camiones o carros de ferrocarril para efectuar la descarga del mineral.
La forma del buzón permite encauzar el escurrimiento del mineral al ancho de la unidad de transporte.
En su parte posterior posee el contrapeso y un enclavamiento mecánico para mantener fijada su posición ( arriba = cerrada ).

## Slide 13: CILINDROS HIDRÁULICOS
Accionan los elementos móviles:
A: Se ubican bajo el buzón.
  Mediante su accionamiento se controla el giro vertical del buzón.
B: Se ubican sobre la cortina de cadenas.
  Mediante su accionamiento se controla la presión sobre el portacadenas superior.
C: Se ubica sobre la cortina de cadenas, en el centro, es el de mayor tamaño.
  Mediante su accionamiento se controla la presión sobre el portacadenas inferior.

## Slide 14: CADENAS
Se disponen en forma consecutiva formando una cortina sobre el mineral.
Está sujeta en tres partes:
  Un empalme fijo en la parte superior de la conexión entre socucho y tolva.
  Una sujeción en el portacadenas accionados por los cilindros B.
  Una sujeción en el portacadenas accionado por el cilindro C.
El extremo de las cadenas más cercano al buzón se encuentra libre.
Mediante el accionamiento de los cilindros se levanta o baja la cortina de cadenas para controlar el escurrimiento del mineral.

## Slide 15
Portacadenas:
- Son marcos metálicos que están sujetos a los cilindros hidráulicos.
- El portacadenas superior permite presionar las cadenas.
- El portacadenas inferior permite levantar las cadenas
Contrapeso:
- Tambor metálico ubicado a un costado del buzón.
- Debe ser llenado con carga muerta.
- Se une por cables y un sistema de poleas al buzón de descarga, lo cual permite contrarrestar la fuerza que ejerce este sobre los cilindros de accionamiento.
Instalaciones Anexas:
Escaleras y pasillos, ventilador, nebulizador e iluminación, alarma y extinción de incendios, teléfono, señalización de seguridad.

## Slide 16: UNIDAD DE FUERZA
Se emplaza en una estocada lateral.
Proporciona la presión hidráulica requerida para el accionamiento de los cilindros.
Se compone de motores eléctricos que accionan bombas que impulsan el aceite.

## Slide 17: Diseño de buzones

## Slide 18: Consideraciones en el diseño
Considerar condiciones de flujo expedito del mineral.
Esfuerzos a los que el buzon estara sometido durante su operación
Tamaño de los equipos a los que el buzon descargara

## Slide 19: Seguridad
Se debe resguardar la zona de descarga
Solo personal autorizado para descolgar el buzon.
Cuando se llena el buzon vacio se debe usar un protector o bien la zona aislada debido al peligro de caida de rocas
El diseño debe considerar la infraestructura adecuada si personal trabaja en la zona de descarga

## Slide 20: Accidentes con fatalidades
Fallas de la estructura
Fallas de la tolva
Destranque
Saca humeda
Flujo de agua a traves de mineral quebrado
Fuente: Mine Safety and Health Administration (MSHA, USA)

## Slide 21: Esfuerzos sobre el buzon
Dinámicos:
  Vaciado sobre el pique
  Roce en la salida por roca
  Tronaduras
Estáticos: Carga sobre la compuerta por material en el pique
  El esfuerzo estático define el esfuerzo necesario para abrir o cerrar la compuerta.

## Slide 22: Esfuerzos estáticos


buzón
alimentación
z
El material en un container que se llena genera esfuerzos de corte en el contacto pared-material:
Esto causa que el esfuerzo vertical sea menor que el peso del material
Referecia: Janssen, 1895: On the pressure of Grain in Silos
Este esfuerzo se va al pique!!

## Slide 23: Esfuerzo en un pique vertical
Beus, M.J et al (2001): Underground Mining Methods pp. 627-634

## Slide 24: Solución de Janssen caso c=0
Carga máxima

## Slide 25: Caso pique inclinado


## Slide 26: Esfuerzos dinámicos- llenado en pique semi-lleno
zo
d
o

## Slide 27: Efecto de llenado sobre amortiguación de carga dinámica

## Slide 28: Esfuerzos dinámicos- llenado en pique vacio o descolgadura)
d= esfuerzo dinámico
st= esfuerzo estático
h= altura caída bloque peso W
st= deflexión de viga por peso W (caso quasi-estático)
Ref: Gere y Timoshenko, 1997: Mechanics of materials

## Slide 29: Casos
H = 0 (colgadura en el buzón) : esfuerzo dinámico 2 veces quasiestatico
H >>0 (bolones cayendo de altura, sin perdida de energía en choque):
Ejemplo:
H= 100 m
d/st= 11

## Slide 30: CAJA DE QUIEBRE
Para disminuir el esfuerzo que produce la columna de mineral, el ducto de salida del buzón se construye con un ángulo (  45º ).
A medida que aumenta este ángulo, aumenta la componente del esfuerzo en el sentido de la boca de descarga.
Este ángulo puede variar entre 33 y 46º dependiendo de la humedad del mineral.

## Slide 31: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL


6 a 10 m
Quiebre
P
P r 2
Pr 1

## Slide 32: Carga viva
Trayectoria esfuerzos
pivote
= angulo de reposo
= angulo de fricción
H: altura de salida
L1: distancia bajo sombra
L2: material sin carga
L1
H
L2

## Slide 33: Caso traspaso inclinado

L2
a


## Slide 34: CAJA DE QUIEBRE
El largo de esta caja de quiebre - ducto comunica con el buzón con una inclinación distinta de la chimenea, varía entre 6 y 12 metros, dependiendo de la granulometría y del buzón.
Si el material es fino, este se irá compactando en la caja de descarga provocando una disminución en el diámetro del ducto, pudiendo llegar a producir colgaduras.
Si el material es húmedo se agudiza el problema.

## Slide 35: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL
Se pretende que el material ejerza una presión igual a la que ejerce el material vivo ( el material sobre el talud de reposo ).
Todo el material que esté sobre el ángulo de reposo gravitará sobre la compuerta.
Luego, para que el material escurra, es conveniente que el piso del buzón tenga al menos la inclinación del material en reposo.

## Slide 36: CAJA DE QUIEBRE
Para evitarlo se usan quiebres mayores (mineral fino y húmedo ).
Cualquier diseño de la boca del buzón, límite superior rectangular de la estructura del buzón, debe contemplar el estrechamiento por la conducción con el cambio de dirección.
La altura sobre el carro o tolerancia entre el borde superior del equipo y el extremo inferior del buzón, debe ser tal que la caída de bolones no dañe al equipo.
La distancia horizontal entre el eje del equipo de transporte y el extremo del buzón, debe asegurar un buen llenado del equipo de transporte.

## Slide 37: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL

## Slide 38: CAJA DE QUIEBRE DEL ESFUERZO TOTAL
Como el material que pasa por el buzón es de diferente granulometría (desarrollo y producción) el buzón debe tener una sección variable.
Esto se logra con compuertas adicionales o de regulación, que varían la sección de descarga. Flexibilizan.

## Slide 39: CAJA DE QUIEBRE
Regulador de sección actuando sobre cadenas

## Slide 40: DIMENSIONAMIENTO
La altura del buzón queda definida por la distancia mínima medida diagonalmente () a la proyección de la inclinación del piso del buzón.
  h : tamaño máx. de colpa x 1,2 cos 
La sección de la boca de descarga debe estar en relación con el diámetro máximo del bolón que va a fluir.
h


Distancia mínima

## Slide 41: RESTRICCIÓN!
La inclinación del piso del buzón debe ser tal, que los esfuerzos sobre la compuerta sean mínimos y por otra parte no se produzca reposo del material, lo cual alteraría la buena relación D/d pudiendose producir colgaduras.

## Slide 42: TRANCADURAS EN BUZÓN
Es necesario que el buzón resista el trabajo de los explosivos dentro de el para resolver problemas de trancaduras.
Es necesario llevar un control de la vida del buzón para tener previamente fabricadas las partes que se dañan más frecuentemente y que deben ser cambiadas.

## Slide 43: Casos de estudio sistemas de traspaso

## Slide 44: Ejemplo 1: Glory Hole en Escocia
Bin de 5000 t
Pique de 3.8 m no recubierto
Alimentador robusto tipo Apron feeder a correa de 200o ton/hr

## Slide 45: Ejemplo 2: El Teniente
9 piques de traspaso desde diferentes minas:
OP 15 y 16 a sala de chancado (100% < 200 mm)
OP 20-21 material chancado a trenes, capacidad de cada pique de 3000 toneladas
OP´s 12 y 13 directo a ferrocarril
OP 17-18 directo a trenes (sectores inferiores)
Diametro 3 m sin recubierto, a 5 -10 metros por daño
Cohesion reduce piques a 1 m efectivo (OP 15 se mantiene operativo en cada turno)

## Slide 46: Fresnillo Glory Hole Mexico

## Slide 47: Brunswick Mines Canada
Basalto es chancado en superficie (< 200 mm)
Pique es 67 x 8 m
Recubierto con concreto
Chute es recubierto de acero 1.3 m de ancho y 2 metros de alto
Alimentador en la base a correa

## Slide 48: Carguio desde piques de traspaso

## Slide 49: Carguio desde piques