## Slide 1: Índices operacionales
MI57G Manejo de minerales y ventilación de minas
Semestre Primavera 2007

## Slide 2
Introducción
Definiciones- índices
Tiempos en la operación minera
Índices de operación
Ejemplo de aplicación

## Slide 3
Los índices (u indicadores) en minería nos ayudan a:
  Medir la efectividad de procesos ya existentes:
    Identificar el estado del sistema
    Comparar diseño/operación
    Optimizar procesos
  Ingeniería de procesos
    Determinar la flota de equipos.

## Slide 4
Índices mecánicos: rendimiento de equipos e instalaciones en el tiempo
Índices mineros: proporción de producto final (ley y tonelaje) a través de los distintos procesos mineros
Índices de insumos: consumos de elementos por unidades de producto
Índices de resultados: resultados por periodo de tiempo

## Slide 5
Horas hábiles
Horas inhábiles
Horas Operación
Horas mantención
Horas efectivas Operación
Horas perdidas Operacionales
Horas
reserva

## Slide 6: Tipos de Horas
Horas Hábiles (HH): Horas programadas de operación
Ej: Faena opera de Lunes a Viernes en tres turnos de 8 horas, y Sábado 1 turno. Cierra 2 semanas al año por condiciones climáticas
  HH=(24 x 5 + 1 x 8) horas/semana x 50 (semanas/año)= 6400 horas

## Slide 7: Tipos de horas
Horas de operación: horas en que el equipo esta funcionando
Horas mantención: horas equipo en mantención (se cuenta desde que se para por razones previstas o imprevistas)
Horas en reserva: equipo esta listo para operar pero no tiene operador/o frente donde operar

## Slide 8: Tipos de horas
Horas efectivas de operación: Horas en que el equipo esta cumpliendo su objetivo de diseño.
Horas de perdidas operacionales: Perdidas originadas en la coordinación de operaciones

## Slide 9
Esta el equipo funcionando?
Esta el equipo disponible?
Cuanto es el tiempo medio que el equipo estará fuera de uso por reparación?
Cuan rápido puede operar en comparación a lo diseñado?
Cuan preciso esta funcionando?

## Slide 10
Disponibilidad= Horas Operacionales + Horas reserva= HH – Hmantencion
Horas hábiles HH
HH= Horas hábiles u horas programadas de trabajo
Ejemplo: Una mina opera 2 turnos de 10 horas Lunes a Viernes y 1 turno de 10 horas los Sabados. HH= 110 Horas (168 totales)
La disponibilidad se define como el % del tiempo durante el cual un equipo es capaz de realizar sus funciones especificas dividido por el numero total de horas en un periodo dado

## Slide 11: Factores que afectan la disponibilidad
Indices de mantención
1. Índice de mantenimiento= Horas operacionales
horas mantención
2. Tiempo medio de reparación: duración media de mantención efectiva (horas)
3. Tiempo de mantención= mantención efectiva + retrasos
4. Record de retrasos a la mantención por categoria
5. Eficiencia de la mantención= mantención programadas
mantención totales
Importante calcular horas de reparación via indices de mantención asociados
La mantención se cuenta desde que el equipo será reparado o inspeccionado
El tiempo de mantención no necesariamente es igual al tiempo efectivo de mantención para reparar la maquinaria , pues hay perdidas por retrasos por ejemplo en logistica (repuestos, falta de cuadrilla de mantención, tiempo de reacción desde la panne, )

## Slide 12
Aprovechamiento = Horas Operación
Horas Habiles
Factor operacional = Horas Efectivas de Operación
Horas operacionales
Índice de utilización= Horas Operacionales
Horas Operacionales + Horas Reserva
Un equipo que esta preparado rara vez es totalmente totalmente.
Por ejemplo una unidad puede ser usado como reserva, esperando a que termine otra operación en un ciclo productivo o no hay operador
La utilización o uso de disponibilidad se calcula como:

## Slide 13
Rendimiento = unidades de producción
Tiempo Efectivo de Operación
Rendimiento efectivo = unidades de producción
tiempo operacional
Rendimiento efectivo > rendimiento operacional

## Slide 14: Índices de eficiencia en la producción
Eficiencia en la producción = unidades de producción x 100%
(HH- tiempo mantención-tiempo en reserva) x rendimiento efectivo
Durante la operación es importante saber si el equipo esta generando las ganancias esperadas.
Las unidades de producción deben considerar el carácter de la operación o el proceso ejecutado y las condiciones de trabajo:
EJ: numero de pernos instalados por un apernador no es bueno si existe una variedad de largos.
Si la mina profundiza importa calcular las ton-km

## Slide 15: Indice de eficiencia del equipo
OEE: disponibilidad x utilización x eficiencia en la producción
OEE: overall equipment performance

## Slide 16
Calcular el rendimiento de un equipo LHD (ton/hr) sabiendo que el tiempo de ciclo de carga-descarga es de 2,6 minutos y que su capacidad es de 5,5 ton. Medidas de mantención indican que los equipos tienen una disponibilidad física de 90%. Perdidas operacionales (cambio turno, demoras en transporte de un sector a otro, etc.) llega a 80%.
Días año (300 días) – horas hábiles
Se trabaja en la mina en 3 turnos de 8 horas
Horas Hábiles/año = 300 x 24 hr = 7.200 hr hábiles/año
Disponibilidad física = 90% (dato)
Horas mantención =0,1 x 7200 = 720 Horas/año
Perdidas operacionales = 80% (dato)
Aprovechamiento = (24 x 0.8 x 300)/(7.200) = 80%
Rendimiento efectivo = (5,5/2,6)*60=127 Ton/hr
Rendimiento efectivo (Ton/hr) =127 x 0,9 x 0,8 = 91 Ton/hr
Rendimiento (Ton/hr) = 91 Ton/hr
Rendimiento anual = 657.969 Ton/año
Supongamos que la capacidad requerida del sistema es de 600.000 ton /año
Horas requeridas sistema (Horas hábiles) = 6566 horas/año
Horas reserva = 7200 – 6566 = 634 hr/año

## Slide 17: Lectura
Paraszczak, J, 2005. Understanding and assessment of mining equipment effectiveness. Trans Inst. Min Metall. A. vol 114. p 147.