## Slide 1: Selección de equipos mineros
MI57G- Manejo de minerales y ventilación de minas
Semestre Primavera 2007

## Slide 2: Contenidos
Clasificación de equipos de carguío y transporte
Principios básicos para la selección de equipos mineros
  Definiciones básicas

## Slide 3: Clasificación de equipos mineros
Ref: Sweigard (1992) : Materials handling: loading and haulage. SME pagina 761-782

## Slide 4: Selección de equipos mineros
La selección de equipos mineros es uno de los factores de mayor importancia en el diseño y producción de minas.
Las decisiones de equipos son multi-personas y esta basado en criterios cualitativos y cuantitativos

## Slide 5: Definiciones básicas
Producción: es el volumen o peso de material a ser manejado en una operación especifica.
  Mineral (en unidades de peso)
  Esteril (en unidades de volumen)
  Las unidades son generalmente por año

## Slide 6: Definiciones básicas
Tasa de producción: es la producción por unidad de tiempo
  Horas
  Turno o día
Productividad: es la producción real por unidad de tiempo cuando todas las eficiencias y factores de gestión se han considerado (tons/hombre-turno)

## Slide 7: Definiciones básicas
Eficiencia: Es el porcentaje de la tasa de producción teórica que se alcanza con la maquina. Reducciones se deben a:
  Problemas con la maquina
  Personal
  Condiciones de trabajo
Se puede expresar como:
Tiempo medio de minutos a capacidad plena en una hora
60 minutos

## Slide 8: Definiciones básicas
Disponibilidad: % de horas hábiles que el equipo esta listo para operar mecánicamente.
Utilización: es la porción de tiempo disponible que la maquina esta cumpliendo la labor para la cual fue diseñada

## Slide 9: Definiciones básicas
Capacidad: es el volumen de material que una maquina puede manejar en cualquier instante de tiempo
  Capacidad al ras: es el volumen de material en una unidad de carguío o transporte sin material que sobresalga (e.g dientes de una pala, pila en una camión)
  Capacidad con pila: máxima capacidad con el equipo lleno y con formación de una pila. Esta depende del diseño del equipo para contener el material a que se desplace en sus bordes

## Slide 10: Definiciones básicas
Capacidad de diseño (rated capacity): es la capacidad en términos de peso.
  Importante determinar la densidad del material a cargar
Esponjamiento: el porcentaje de aumento en volumen que ocurre cuando la roca es fragmentada y removida desde su posición inicial.
  Se puede expresar como porcentaje

## Slide 11: Definiciones básicas
Factor de llenado de la pala: es un ajuste al factor de llenado de la pala. Se debe a correcciones por:
  Angulo de reposo del material (variable y depende del tipo de material a manejar)
  Capacidad de formar una pila en la pala
  Habilidad del operador a cargar la pala

## Slide 12: Selección de equipos
Elegir tipo de equipo
Tamaño del equipo
Numero de unidades para alcanzar un cierto objetivo

## Slide 13: Proceso de selección de maquinaria
Requerimientos técnicos
  Uso del equipo o aplicación
  Condiciones ambientales
  Infraestructura
Requerimientos del proceso
  Producción requerida
  Mantención

## Slide 14: Proceso de selección de maquinaria
Requerimientos económicos
  Inversión (US$)
  Reembolso
  Costos de operación (US$/hr)
  Principios de inversión en la compañia
    Precio o rendimiento

## Slide 15: Proceso de selección de equipos
Requerimientos sociales
  Educación
  Capacitación
  Practicas sindicales
Requerimientos ambientales

## Slide 16: Proceso de selección de equipos
Requerimientos locales y estándares para maquinaria
Plan estratégico
Proyecto nuevo/reemplazo/ complementar la flota existente
Como un equipo afecta al proceso global

## Slide 17: Selección de equipos – herramientas de calculo
Sentido común
Opinión experta
Simulaciones
Cálculos de Rendimientos
Cálculos con el VAN
IRR para la inversión
Análisis de costo marginal

## Slide 18: Información básica requerida para el análisis
Información básica
Nombre de la mina, dueño, ubicación, etc…
Numero de trabajadores.
Condiciones
Altura, temperatura minima y máxima, condiciones ambientales en la mina (subterránea)
Cuerpo mineralizado
Tamaño, largo ancho y alto
Reservas mineras y recursos geológicos
Minerales valiosos y diluyente
Tipo de roca y propiedades
Resistencia / dureza / peso especifico / esponjamiento
Condiciones Mecánica de la roca
Minería
Metodo de explotación
Producción anual por cada metodo
Tipo de turnos (3 turnos de 8 horas, 2 turnos de 12 horas)
Productividad (Ton/hombre)

## Slide 19: Información básica requerida para el análisis
Producción
Tamaño de caserones y dimensiones
Numero de caserones por año
Perforación de producción
Diámetro de perforación , largo, perforación especifica
Malla de perforación
Metros perforados por año
Recuperación y dilución media
Desarrollos
Horizontales: tamaño de secciones, metros requeridos por año
Chimeneas; tamaños y requerimiento anual
Transporte
Tamaño del pique, capacidad de transporte
Dimensiones de la rampa

## Slide 20: Información básica requerida para el análisis
Refuerzo de la roca
Pernos; tipo/ largo/ cantidad por año
Cables: largo/ cantidad por año
Otros: malla, shotcrete
Flota existente

## Slide 21: Lectura
Bascenti, 2004. An application of the analytic hierarchy process in equipment selection at Orhaneli open pit coal mine. Trans. Inst Min Metall A June 2004 vol. 113.

## Slide 22: Introducción a sistema de carguío de mineral
MI57G- Manejo de minerales y ventilación de minas

## Slide 23
Traspaso gravitacional
Sistemas de carguío
  Scraper
    Descripción sistema
    Rendimiento sistema scraper
    Estimación costos de operación
  Palas Mecánicas
    Auto-cargadoras
    LHD

## Slide 24
Parrillas
Acceso
Subnivel de reducción secundaria con martillo fijo
Integral
Reducción secundaria/parrillas

## Slide 25
Parrillas
LHD
Scraper

## Slide 26
Se requieren para cargar y transportar el mineral desde la base de caserón (puntos de carguío)
Se definen por la granulometría del minera/estéril
En minería estos sistemas han evolucionado de acuerdo a las tecnologías existentes

## Slide 27
Cable de tracción
cable de retroceso
Pala
huinche
base de concreto
Reja de protección del operador
polea de cola
Poleas guías
Chimenea
Puntos de recepción

## Slide 28
Huinche
Pala
Cable
Poleas

## Slide 29
Potencia HP | Capacidad de arrastre Kg. | Velocidad m/min | Peso Kg. | Capacidad del Tambor m de Cable (7/8”) | Largo m | Ancho m | Alto m
75 | 3800 | 90 | 2800 | 90 | 2,3 | 1,1 | 1,0
75 | 4450 | 75 | 2900 | 120 | 2,2 | 1,1 | 1,0
75 | 3800 | 90 | 2800 | 90 | 2,3 | 1,1 | 1,0
75 | 3500 | 100 | 2800 | 90 | 2,3 | 1,1 | 1,0
20 | 1100 | 75 | 700 | 90 (1/2”) | 1,5 | 0,7 | 0,6
75 | 4450 | 75 | 6750 | 105 | 2,4 | 1,1 | 0,9
Nº Tambores | Capacidad de arrastre Kg. | Velocidad m/min | Peso Kg. | Capacidad del Tambor m de Cable (7/8”) | Presión Kg/cm2
2 | 900 | 40 | 370 | 100 (1/4”) y 65 (1/2”) | 5,5
1 | 900 | 40 | 200 | 200 (1/4”) y 120 (1/2”) | 5,6
1 | 270 | 15 | 30 | 200 (1/4”) y 120 (1/2”) | 5,6
Eléctricos
Neumáticos

## Slide 30
4 a 6 pies
Triangulares
Trapecio
Ancho “ | Capacidad Litros | Peso Kg. | Potencia recomendada KW
26 | 68 - 100 | 135 - 160 | 5 - 7
30 | 155 - 240 | 215 - 270 | 10 - 14
35,5 | 195 - 280 | 240 - 320 | 12 - 17
41,5 | 250 - 340 | 300 - 340 | 15 - 19
47 | 310 - 450 | 330 - 420 | 18 - 25
53,5 | 420 - 730 | 400 - 600 | 24 - 39
59 | 730 - 900 | 540 - 650 | 37 - 46
66 | 840 - 1000 | 560 - 680 | 42 - 50
Dimensiones de palas de arrastre
1 KW = 1,34 HP

## Slide 31
Alma
Torón
Alambre
Diámetro | Unidad | ½” | ¾” | 7/8”
Peso lineal | Kg/m | 0,6 | 1,38 | 2,1
Resistencia a la ruptura | toneladas | 12,7 | 24,2 | 38,3
Carrete de venta | metros | 458- 500 |  | 
Potencia del huinche | HP | 20 | 50-75 | 50-75

## Slide 32
Dimensiones de acuerdo al tipo de cable a utilizar

## Slide 33
4 ciclos
T1=Tiempo arrastre del balde vacio
T2=Tiempo cambio marcha y llenado de balde
L
T1= L (m)/ Vc(m/s)
Vv=velocidad balde vacio

## Slide 34
T3=Tiempo arrastre del balde lleno
T4=Tiempo cambio marcha y vaciado de balde
T1= L (m)/ Vv(m/s)
Vv=velocidad balde lleno
Tciclo= T1 + T2 + T3 + T4

## Slide 35
Rendimiento efectivo= RS (T/h)= V × Fll × (  / ( 1 + e ) ) × 3600 / Tciclo
Rendimiento = RS x Factor Operacional x Disponibilidad Física

## Slide 36

Esfuerzo tracción por carga
Esfuerzo tracción en vacio
Esfuerzo tracción durante el llenado del balde
Kp = 1,4 a 1,5 (roce poleas)

## Slide 37: Factor de resistencia de llenado Kc
Factor de ajuste que depende del tipo de mineral cargado

## Slide 39
Costo Operación
  Mano de obra (US$/mes)
  Operación (Kwh)
  Piezas de consumo (US$/ vida útil)
  Costo mantención (US$/h)
  Costo mantención mayor (US$/hr)
Costo Adquisición (US$)
Huinche
Cables
Poleas
Pala de arrastre