## Slide 1: Equipos de carguío-transporte-vaciado
MI57G Manejo de materiales y ventilación de minas
Profesor: Raúl Castro
Semestre Primavera 2007

## Slide 2: Contenidos
  SISTEMAS DE CARGUIO – TRANSPORTE-VACIADO
  Sistema LHD
    Descripción sistema
    Calculo de rendimientos y costos
    Diseño de flota de equipos
    Automatización de equipos LHD
  Cargadores frontales
  Descripción
  Calculo de rendimientos y costos

## Slide 3
Concepto es cargar-transportar y descargar
Especialmente diseñado para trabajar en minería subterránea:
Pequeños radios de giro
Pequeño Ancho y alto
Gran capacidad de tolva (pala)
Buena velocidad de desplazamiento
Cargar camiones, piques y piso
Existen LHD Diesel y eléctricos
Balde
Horquilla
Pluma
Cabina Operador
motor

## Slide 4: Estructura
Motor : potencia
Convertidor de torque
Transmisión
Frenos
Dirección
Servicios hidráulicos
Sistema hidráulico general
Cabina del operador

## Slide 5: Factores que afectan el rendimiento
Iluminación
Visibilidad
Estado de carpeta de rodado
Condiciones del área de carguío
Condiciones del área de descarga
Factor humano
Granulometría del mineral a cargar
Perdidas de Potencia
  Altura sobre el nivel del mar
  Temperatura

## Slide 6: Selección de LHD
El tamaño del LHD es función del layout posible.
  Estabilidad
  Recuperación
  Productividad: no solo esta relacionado con el tamaño del equipo, considerar distancia al pique de traspaso
Tipo: eléctrico o diesel?.
  Depende de los requerimientos y experiencia práctica

## Slide 7: Especificaciones de equipos LHD

## Slide 8: LHD: eléctrico o Diesel?
ITEM | LHD Diesel | LHD eléctrico
Flexibilidad | Flexibles y faciles de mover no solo para cambiar el equipo en un nivel sino para usarlo en otras actividades como limpieza de calles y barro | Están limitados a la zona de producción Limita el acceso a las zonas de trabajo Se limita el uso de las unidades a otras tareas lo que es bueno
Reducción secundaria | Se puede realizar reducción secundaria detrás de las maquinas | Se debe tener cuidado con los cables eléctricos
Ventilación | Requieren de aire fresco en la frente | Operan bajo mínimos requerimientos de aire
Automatización | Es posible automatizar estos equipos. No se pueden hacer conexiones con barreras de seguridad eléctricas | Es posible automatizar estos equipos. Se pueden hacer conexiones con barreras de seguridad eléctricas y la unidad de poder posibilitando el apagado del equipo en condiciones de emergencia.
Otros |  | Carga mejor Alta disponibilidad Menor costo capital Silencioso Mas frió

## Slide 9: Consideraciones para elegir el tamaño del LHD
Estabilidad: el tamaño de labores se determina por el área máxima que puede ser expuesta sin soporte durante la etapa de desarrollo
Se deben considerar las dimensiones según legislación minera
Se debe considerar la ruta por la cual el equipo será introducido a la mina

## Slide 10: Recomendaciones practicas
Ancho galería: ancho del equipo + 1.5 (m)
Altura galería: altura del equipo + 1.3 (m)
Largo estocada (visera – centro calle): altura tunel + largo de la maquina
Radio de curva (para velocidades adecuadas) : 2.5 * (IR + OR)/2
IR: radio de curva interno (m)
OR: radio de curva externo (m)

## Slide 11: Disposición general LHD

## Slide 12: Disposición del LHD en el diseño y ángulo de la estocada
Ejemplo:
radio de giro de 10 m
Largo requerido:
11 m desde el eje de la calle
A mayor ángulo el pilar mayor en mas ancho. Posible efecto en recuperación
PE

## Slide 13: Dimensiones típicas LHD

## Slide 14: Dimensiones para distintos tamaños de equipos
Largo Estocada
Ancho/alto

## Slide 15: LHD eléctricos- protección de cables
Los cables eléctricos deben ser reparados y tienen una vida util de 375 horas (148-738).
La vida del cable depende de:
Area de trabajo: protección del cable, agua, derrames de rocas.
Mecanismo del carrete del cable
Cables requieren de mantencion: recauchaje, testeo de corrientes, etc

## Slide 16
Calculo de rendimiento Equipos LHD
Datos de entrada:
Capacidad del balde, Cb: depende del equipo
Densidad in situ de la roca, : (2,7 t/m3 típicamente)
Esponjamiento  (depende de la fragmentación)
Factor de llenado del balde Fll (0,7-0,8)
Distancia cargado-Distancia vacio, Di, Dv (metros): layout del nivel de producción
Velocidad cargado,Vc: equipo, carga, seguridad, radio de giro
Velocidad equipo vacio, Vc: equipo
Tiempo de carga, T1 (min): equipo y operador
Tiempo de descarga, T2 (min): layout
Tiempo viaje equipo, T3 (min): layout-velocidad del equipo
Tiempo de maniobras T4, (min): operador- layout

## Slide 17: Rendimiento LHD
Numero de ciclos por hora
Rendimiento horario
Ciclos/hora
Tonelada/hora

## Slide 18
Rendimiento LHD-camión
Datos de entrada:
Capacidad del balde, Cb
Capacidad del camion, Cc
Densidad in situ de la roca, : (2,7 t/m3 típicamente)
Esponjamiento 
Factor de llenado del balde Fll (0,7-0,8)
Distancia cargado-Distancia vacio, Di, Dv (metros)
Velocidad cargado,Vc
Velocidad equipo vacio, Vc
Tiempo de carga, T1 (min)
Tiempo de descarga, T2 (min)
Tiempo viaje equipo, T3 (min)
Tiempo de maniobras T4, (min)

## Slide 19
Rendimiento LHD-camión
Numero de ciclos para llenar el camión
Capacidad LHD
Numero de paladas
Factor llenado camión

## Slide 20
Rendimiento LHD-n camiones
Se requiere saturar al LHD, por lo tanto:
n = numero de camiones para saturar al equipo
T camión = Tiempo de viaje del camión no incluyendo el tiempo de carga

## Slide 21
Costos Sistema LHD
Costo mano de obra
Costos operación
  Consumo combustible
  -Consumo de insumos (cuchara, neumáticos, lubricantes)
Costos adquisición
  Equipo
  Vida útil
Costos mantención y reparación
  Mantenciones menores
  Mantenciones mayores
Costo operación = costo operación + costo mantención y reparación + costo mano de obra

## Slide 22: Operación de LHDs
Automatizado: toda la operación la realiza el software y hardware
Semi-autónomo: el carguío lo realiza el operador (telecomando) mientras que la ruta se hace de forma autónoma.
Tele-comandado: toda la operación la realiza el operador desde una estación de control
Manual: un operador controla el equipo en todas sus labores.
Hoy en día la mayor parte de las operaciones ocupa operación manual.

## Slide 23: Automatización de LHDs
Minas que buscan alta productividad o tienen escasez de personal especializado buscan automatizar sus actividades subterráneas.
En Chile se busca productividad y competencia (e.g. Mina El Teniente ,Codelco)
La automatización esta basados en tecnología de punta obtenido en otras áreas de la ingeniería (robótica) para aquellas tareas mas bien repetitivas.
Equipos son operados desde una sala de comando por medio de software y hardware especializado. Un operador puede operar varias maquinas (hasta 3 se han provado) de manera eficiente.
Esta mas bien en el área de pruebas las que se han realizado en algunas sectores de minas de la gran minería como lo son El Teniente (Chile), Olimpic Dump (Australia), LKAB (Suecia)

## Slide 24: Automatización de LHDs
Por reducción secundaria y bolones se ha adoptado por equipos semi-autónomos en las operaciones.
El tiempo de ciclo puede alcanzar un 30% menor
El costo de adquisición de la automatización es de un 40% mayor que una manual
Un operador puede operar hasta tres equipos. Cambio turno 5 minutos
Se requiere mano de obra especializada: en el taller mecánico se necesita un ing. Eléctrico.
Costos de servicio y piezas es menor en equipos semi-autónomos
Desgaste de neumáticos es menor en equipos semi-autónomos
Costos de cuchara/ consumo de combustible/ consumo de lubricantes y aceites igual que el equipo operado manualmente.
Un operador puede aprender a manejar el equipo en días mientras lo que en operación manual puede tomar meses.
La zona en que trabaja el equipo se debe aislar por medio de puertas o sensores (sistema de tags)
La maquina se apaga si encuentra un obstáculo pero los sistemas actuales no pueden detectar personas o mas allá de 20 metros.

## Slide 25: Sistema de navegación y Sala de control de LHD: equipos semi-autonomos
Sistema de Conducción: controla los movimientos del equipo
Sistema de navegación: hace un profile de la galería para crear un cuerpo en tres dimensiones
El equipo es guiado la primera vez y aprende la ruta y las velocidades de carga/descarga.
El equipo de detiene a unos metros de la pila y del punto de descarga donde el operador realiza las actividades.
Este sistema requiere de redes y se están probando/desarrollando sistemas de traspaso de información inalámbricas.

## Slide 26: Caso estudio- PIPA NORTE EL Teniente
UNDERCUT LEVEL
PRODUCTION LEVEL
JAW CRUSHER ROOM
STORAGE BIN
BELT COVEYOR LEVEL
TENIENTE 8 RAILWAY
OP 17 HW
OP 18
OFFICES & FACILITIES

## Slide 27: Ejemplos de operación equipos semi autonomos
Pipa Norte – El Teniente (Chile)
Olimpic Dum– BHP Australia
Panel Caving
Sub Level Stoping

## Slide 28: Sistema de restricción a sectores en producción
Electric Safety Lock
Zone Status Lights
Photocell

## Slide 29: Referencias
Laubscher 2000, Horizontal LHD layouts en Block Caving Manual, JKMRC, Universidad de Queensland.
LeFeaux, 1997. Apuntes de carguío y transporte. Universidad de Chile.
Jakola, R., Ward, R., Martin K. Rapid LHD advance using laser guidance and 3D vision systems for block-cave mining applications. MassMin2004, p. 665.
ICSII. International Caving Study

## Slide 30: Cargadores frontales

## Slide 31
Los cargadores frontales son equipos de carguío diseñados para “cargar” material quebrado
Son equipos que operan sobre neumáticos y son Diesel por lo que tienen autonomía y buen rendimiento.
Sirven no solo para carguío sino para tareas de apoyo (servicios)
No solo se ocupan en minería subterránea sino en minería a cielo abierto, canteras, forestal, construcción entre otros.
Para subterránea estos equipos han sido diseñados mas bajos y con articulación central a fin de obtener menores radios de giro.
Tienen la cabina del operador en el centro, y este opera mirando hacia el frente del equipo
Son de menor costo de adquisición que el scoop pero tiene un menor rendimiento y requiere de mayores secciones en las labores.
CARGADORES FRONTALES

## Slide 32: Cargadores frontales
Volvo L150E
New Holland W200

## Slide 33: Cargadores frontales
Volvo L120E
Caterpillar 966H

## Slide 34: Dimensiones de cargadores
L
D
Dt
Da
A1
A2
A3
45º
A6
Capacidad: Colmado 1-5,3 m3
Al ras 0,8-4,4 m3
A5 Ancho de cuchara 2,3-3,3 m
A3 Despejo de descarga a levante máximo 2,5-3,7 m
A6 Alcance a levante máximo 1-1,6 m
Alcance con brazos horizontales y cuchara a nivel *-3,3 m
Profundidad de excavación 0,9-1,4 m
L Largo total 5,9-9,6 m
A2 Alto total a levantamiento máximo 4,2-6,5 m
R Radio de giro medio 5,2-7,9 m
A1 Altura de viaje máxima 3-3,9 m
Altura al pasador con levante máximo 3,3-4,74 m
-Profundidad máxima de excavación 0,11-0,06 m
Dt Distancia centro de la máquina al eje trasero 1,17-1,77 m
Da Distancia centro de la máquina al eje delantero 1,17-1,76 m
D Distancia entre ejes 2,34-3,53 m

## Slide 35
Cargadores Frontales- especificaciones y costos de adquisición

## Slide 36: Rendimiento Cargador Frontal
Numero de ciclos por hora
Rendimiento horario
Ciclos/hora
Tonelada/hora

## Slide 37
Se requiere saturar al cargador, por lo tanto:
Este calculo es útil también cuando se calculan los camiones destinados a remover marina de los desarrollos

## Slide 38
Costos Sistema Cargador Frontal o LHD
Costo mano de obra
Costos operación
  Consumo combustible
  -Consumo de insumos (cuchara, neumáticos)
Costos adquisición
  Equipo
  Vida útil
Costos mantención y reparación
  Mantenciones menores
  Mantenciones mayores
Costo operación = costo operación + costo mantención y reparación + costo mano de obra

## Slide 39: Ejemplo de aplicación: determinación de flota y costos de operación cargador frontal
Se tiene una mina que sera explotada por medio de SLS a un ritmo de producción de 2000 tpd.
Determinar el equipo a utilizar y costos de carguío si la distancia media medida desde el caserón al punto de vaciado es de 50 metros. Realice un análisis para distintas opciones de capacidad de equipos de 3,8 , 3,5 y 3,9 m3 y concluya sobre la mejor opción tecnica-economica.
Hint: suponga que el layout considera superficie plana y utilize el principio de menor Costo Anual Equivalente CAUE para su elección

## Slide 40: Solución
Determinar los tiempos de ciclo
Determinar la flota para cada opción
Determinar los costos de operación y adquisición
Determinar el CAUE para cada opción y elegir la que da un menor costo actualizado medio.

## Slide 41: 1. Determinar tiempos de ciclo, rendimientos y flota requerida

## Slide 42: 2. Determinar costos de operación
Precio combustible = 0,8 US$/l

## Slide 43: 3. Determinar CAUE para cada opción
Donde Van es el van de costos de la alternativa
CAUE = VANCOSTOS(N, 1)
r (1+r)N
(1+r)N -1

## Slide 44: Calculo de CAUE