## Slide 1: Palas en minería subterránea
Prof. Raúl Castro
Semestre Primavera 2007

## Slide 2
SISTEMAS DE CARGUIO
Palas mecánicas
  Palas montadas sobre rieles
  Descripción del sistema
  Calculo de rendimientos
  Palas mecánicas autocargadoras
    Palas montadas sobre orugas
    Palas auto-cargadoras

## Slide 3
Han evolucionado desde 1930 y tuvieron su mayor desarrollo en los 70´s.
Prácticamente obsoletas sin embargo conviene conocer el concepto detrás de su operación
Su objetivo es el de cargar el mineral y transportarlo distancias cortas.
Su velocidad de desplazamiento es bajo.
Operador opera a un lado de la pala

## Slide 4
A
M
C
D
G
E
J
H
S
2,1 – 2,72 m
2,3 – 3,3 m
Capacidad pala = 0,14-0,6 m3
Capacidad del carro = 1,3 – 4 m3
Rendimiento = 0,6 – 2 m3/min
Galerías: 2,2 x 1,8-2,3 m
3,1 x 2,2-3,3 m
2,29 x 3,2 m
Pendientes: 0,5%
1,15- 1,75 m
2 – 2, 8 m
1 – 1,3 m
1,3 – 1,75 m

## Slide 5: Vías férreas
Ruedas dobles
Se puede ajustar el avance de los desarrollos al alcance de la pala
Los rieles son de 7 m de longitud mientras el avance es de 2 m
Las ruedas dobles permiten ajustar el alcance de la pala al avance

## Slide 6: Carros
Se tiene un numero de n carros por convoy (1 locomotora)
Estos se cargan de manera secuencial (1..n).
Carros esperan vacíos mientras otros se llenan

## Slide 7: Rendimiento palas mecánicas
Sea,
T1= tiempo excavación de la frente (ideal) (min)
T2= tiempo cambio de carro (min)
T3= tiempo ciclo convoy (min)
Vb= volumen balde
Vc = volumen carro
K1= coeficiente de llenado de la cuchara (0,5 – 1)
Kd = coeficiente de dificultad de carga (0,2 -1)

## Slide 8: Rendimiento palas mecánicas
Numero de ciclos = Volumen carro
volumen de la pala
Tiempo llenado carro = numero de ciclos x tiempo carguío ciclo
Tiempo ciclo total = tiempo carguío + tiempo cambio carros + tiempo cambio convoy
Coeficiente de utilización de la pala = tiempo que carga/ tiempo total
Rendimiento horario de la pala (m3/ h)

## Slide 9
Orugas axial
Neumáticas- axial
Neumaticas- lateral
Capacidad: 280- 300 l
Velocidad: 1,5 – 2,5 km/hr
Rendimientos 30 – 40 m3/hr
Ancho pala 1,96 – 1,73 m
Largo 2,7 m
Altura descarga 1,2 – 1, 5 m
Altura máxima 2,3 – 2,6 m
Capacidad: 300 – 600 l
Velocidad: 3,6 – 5 km/hr
Rendimientos 55 – 85 m3/hr
Ancho pala 1,96 m
Largo 3,5 m
Altura descarga 1,7 m
Altura máxima 2,7 m
Capacidad: 600 l
Velocidad: 2,5 km/hr
Rendimientos 40-55 m3/hr
Ancho pala 2,45 m
Largo 3,1 m
Altura descarga 0,7 m
Altura máxima 2,7 m

## Slide 10
Neumáticas sobre orugas
Neumáticas sobre ruedas
Incorporan un pequeño balde para transporte desde la frente
Mejora el rendimiento
Capacidad: 280 l
Velocidad: 2,5 km/hr
Ancho pala 2,2 m
Largo 3,6 m
Altura descarga 1,8 m
Altura máxima 2,4 m
Consumo de aire 15 m3/min
Capacidad: 125-500 l
Velocidad: 3,6 - 5 km/hr
Ancho pala 1,8 m
Largo 3 m
Altura descarga tolva:
0,5 m
Altura máxima carga
2,12
Altura máxima tolva:
2,3 m