## Slide 1: Leyes de Corte Variables
Estrategia de maximización del VAN.
  Ajustando la ley de corte
  Se opta por no procesar parte del material rentable
  En cambio, se elige extraer más mineral superior a la ley de corte critica y procesar aquella porción con más alta ley.
El valor actual del material con más baja ley
  Se pierde si es que nunca se recupera.
  O disminuye en caso de ser puesto en un stockpile durante muchos años.
  y se incurre en un costo extra de rehandle al recuperarse eventualmente.
Es reemplazado por un costo de oportunidad
  Se genera por un aumento en el valor actual obtenido mediante la venta de materiales de alta ley con anticipación

## Slide 5: Uso de Stockpiles
Los stockpiles cumplirán una función determinada para la mayor parte de las estrategias de la
planificación minera.
  Grandes stockpiles utilizados para depositar materiales durante largos períodos de tiempo
  pequeños stockpiles ubicados cerca de la chancadora para amortiguar la extracción diaria y la producción de la planta.
Resulta ser esencial un stockpile pequeño.
Imprevistos afectan la producción,
  no podemos planificar la extracción y el procesamiento de la planta para obtener exactamente 20,000 toneladas diarias.
Normalmente, se debería permitir de 1 a 7 días de producción para stockpiles temporales.

## Slide 6: Uso de Stockpiles
Los grandes stockpiles también son necesarios
  Política de leyes de corte variables
  Mineral de ley más baja es dispuesto para procesamiento durante los años posteriores.
El costo de recuperación de los grandes stockpiles en el largo plazo, es bastante alto
  Aproximadamente el 60% del costo de extracción original.
  Se recuperan cuando la extracción del pit ha disminuido o cesado
  Los gastos generales de la operación deben ser, en parte, controlados por la operación recuperadora.
Los costos de recuperación de un stockpile pequeño ubicado cerca de la chancadora, son mucho más bajos, aproximadamente el 5% del costo de extracción normal.

## Slide 7: Uso de Stockpiles
Beneficio:
  Mejora el valor del negocio
Perdida:
  Costos de Recuperación

## Slide 8: Selección de equipo adecuado
Capacidad de pala provoca bajo factor de llenado del camión.
Subir factor de llenado del camión provoca bajar factor de llenado de pala.
Un número de palas produce por ejemplo 90 millones ton/año y el número siguiente produce 110 millones ton/año y se requiere una producción de 100 millones ton/año  modificar capacidad pala.
Mayor profundidad pit  mayor E/M  aumento capacidad mina, tramos dentro del pit y tiempos de ciclo  aumentar número de palas y camiones.

## Slide 9: Tasa de producción óptima
Su determinación es de las decisiones estratégicas más importantes que afectan un proyecto de extracción.
A menudo se seleccionan sin ningún análisis previo del nivel óptimo.
Se requiere mucho tiempo en los análisis de flujo de caja para determinar el tamaño óptimo de planta.
Para estudiar el efecto de distintas tasas de producción en el VAN es necesario estimar los costos capitales asociados.

## Slide 10: Estimación de costos capitales
Dependen del tipo de mineral, del método de procesamiento, de la ubicación, etc.
Los aspectos principales son los costos capitales de la planta procesadora, los tranques de relave y la mina.
Costo capital de la mina se calcula multiplicando la capacidad anual de la mina durante el primer año por un factor de costo de 1,163.
Para los años siguientes este factor se aplica a los aumentos en la capacidad de planta.

## Slide 11: Estimación de costos capitales
Si la capacidad de la mina disminuye no hay crédito ni se suma ningún nuevo capital (Ej. hacia el final del proyecto).
Costos capitales nuevos se descuentan al año 0  Costo Capital Mina.
Costo capital de la planta se calcula dividiendo la capacidad diaria de la planta por 100.
Este costo incluye tranques de relaves, sistemas de transporte de material, etc.

## Slide 12: Estimación de costos capitales
Capital de reemplazo actual de la planta y la mina se calcula en US$0,1/ton para los cálculos de flujos de caja.

## Slide 13: Tamaño óptimo de la planta
La capacidad de la planta se varía de 40.000 a 100.000 tpd con intervalos de 20.000 tpd.
Para cada etapa se calculan el costo capital de la planta, la mina, el valor actual del flujo mineralógico y el VAN final.

## Slide 14: Tamaño óptimo de la planta
Resultados financieros vs tamaño de planta con precio de cobre de US$0,9/lb, tasa de interés de 8% y ley de corte con ingreso cero.

## Slide 15: Tamaño óptimo de la planta
Resultados financieros vs tamaño de planta con precio de cobre de US$0,9/lb, tasa de interés de 8% y leyes de corte con cero ingreso optimizadas.

## Slide 16: Tamaño óptimo de la planta
Tamaño óptimo de la planta al llegar a 100.000 tpd.
VAN total aumenta un 54% al alcanzar el tamaño de planta de 40.000 a 100.000 tpd.