## Slide 1: Diseño Computacional: Introducción a Datamine

## Slide 2: Creación de un proyecto
Pestaña Recent: Permite abrir un proyecto cargado recientemente
Permite generar un proyecto nuevo

## Slide 3: Extensión y Tipos Archivos
Archivos de Proyecto: *.dmd
Contiene la información global del proyecto
Archivos Ordinarios : *.dm
Todos los archivos que están dentro del proyecto tienen esta extensión
Tipos de Archivos:
  Strings Líneas
  Points
  Block Models
  Drillholes Sondajes
  Wireframes Superficies, 2 Archivos: Puntos y Triángulos

## Slide 4: Manejo de Archivos
Para trabajar con archivos existentes, estos primero se deben añadir al proyecto:
  File>add to project>files
Posteriormente, para poder visualizarlos, deben ser cargados:
  Data>load>tipo de archivo
Alternativa utilizando comandos (lo mismo que hacer lo anterior)
  ga: get-all-strins (despliega el listado de strings dentro del proyecto)
  gw: get-wireframe (despliega el listado de wireframes dentro del proyecto)

## Slide 5: Visualización del Diseño
Se utilizan 3 Pantallas:
Design
  Permite dibujar en cualquier vista en 2D
  Para limpiar contaminación visual acumulada, se digita rd (re draw)
  Al hacer un cambio y teclear uv (update visualizer), se refresca la pantalla del visualizer
  Todos los cambios son realizados aquí. Diseño puede ser con botones o con comandos (importante conocerlos, facilita el trabajo)
Visualizer
  Despliega el diseño en 3D (rotando, escondiendo objetos, etc)
Output
  Arroja información requerida por el usuario

## Slide 6: Visualización del Diseño
Pantalla Design
Output: Permite reportar information solicitada por el usuario
Pantalla Visualizer
Pantalla de comunicación con el usuario

## Slide 7: Pantalla Design
Botón derecho sobre Design, despliega listado de opciones equivalente al menú Edit
Al seleccionar settings, se pueden modificar perfiles de despliegue de las pantallas, etc.

## Slide 8: Pantalla Design
View Control Eqivalente al menu View
Permite desplegar la vista en la que se diseñará. Muy importante entender su funcionamiento.
Componentes mas usadas:
  ViewSet (Arriba): Muestra las coordenadas en las que se esta situado. Permite generar manualmente una vista 3D.
  Zoom In y Zoom Out
  Zoom All Data (za): Encuadra a la pantalla solo lo dibujado
  Move Plane: Ajusta la distancia que se moverá el plano donde se dibuja. Con las flechas negras se desplaza arriba o debajo de ese plano.

## Slide 9: Pantalla Design
View Control Eqivalente al menu View
  Set Clipping Limits: Permite proyectar hacia un plano dado objetos que estén fuera de el. Se define como una distancia hacia adentro y hacia afuera del plano, todos los objetos contenidos en este intervalo serán mostrados en pantalla.
  Use clipping limits: opción para habilitar o deshabilitar los clipping límits impuestos.
  Plano por 1, 2 y 3 puntos: para fijar un plano se observación por 1, 2 y 3 puntos. (se debe hacer click sobre la pantalla design) Plano por un punto representa las vistas en base a los puntos cardinales:

## Slide 10: Menu Format
Esencialmente, se usa para modificar atributos de despliegue: leyendas, grillas (sgr), filtros:

## Slide 11: Menu Format
Leyendas
Previamente debe estar cargado un block model en el proyecto. Luego se hace lo siguiente:
Tools>Save to design CL file (Esto solo guarda la leyenda en un archivo *.cl)
Format>Legend>Assign Fill Codes (ojo que se debe definir sobre que campo se hará la leyenda. Estos campos están dados por el modelo de bloques. En general: CUT)
Seguir la comunicación de la pantalla inferior, definiendo los intervalos a visualizar.
Tools>Stop CL recording (para salvar los cambios)
Tools>Run CL recording (para cargar una leyenda nueva)

## Slide 12: Snaps
Permiten ajustar los diseños a algún objeto para conseguir mayor precisión.
Se alcanzan desde el menú ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, o bien con botón derecho sobre design.
Los mas usados son:
  Snap to point
  Snap to lines
  Snap to grid

## Slide 13: Manejo de Strings
Comandos mas usados en construcción y manejo de strings. Notar que todas estas opciones se pueden también alcanzar desde el menú Design.
ns: new string
npo: new point
clo: close string (cierra un polígono)
ost: open string (abre un poligono, eliminando el ultimo segmento)
eat: edit atribute string (por ej: color)
tra: traslate string (copia un st según coordenadas x,y,z)
cps: copy string (copia un st manualmente)
atg: adjust to gradient (ajusta un st, a partir de su punto inicial, a una cierta pendiente c/r al eje z)
rev: reverse string (invierte el sentido de creación de un string)

## Slide 14: Manejo de Strings
ipo: insert points (permite suavizar líneas)
mpo: move point
bs: break string (parte un string en un pto. Dado)
mrs: merge string (mezcla dos strings en uno solo)
qst: query string (entrega atributos de una línea, por ej. el largo, importante en diseño, pues permite medir largo de galerías, etc)
cond: condition string (define espaciamiento de puntos a lo largo del string)
sms: smooth string (suaviza líneas insertando mas puntos)
ibl: insert by length (inserta ptos. en una línea)
cog: connect on gradient (une dos strings separados por una cierta cota con una pendiente dada)
conn: connect strings (une dos string desde sus extremos)

## Slide 15: Manejo de Wireframes
Menú Wireframes
Sub-menús mas usados:
Linking: genera una superficie o un sólido en base a strings. Usado en construcción de caserones, por ejemplo.
  ls: link strings (genera una superficie en base a 2 o mas strings)
  eli: end link (genera una superficie en base a un polígono)
Move (mw), Copy (cpw) y Translate (trw) Wireframe
Boolean Operations: merge (wme), union (wun), intersection (win) y difference (wdi) wireframes

## Slide 16: Manejo de Wireframes
Obs: Al salvar una wireframe (wf), se generan los dos archivos comentados anteriormente: uno de puntos y uno de triángulos. El que se guarda, en Data>Save>Wireframes, es este ultimo, y se recomienda, por un asunto interno de Datamine(DM), agregarle al final “tr”, antes de escribir la extensión .dm. De esta manera, DM al salvar la wf de puntos, acción que se realiza automáticamente, reemplazara el “tr” por un “pt”, de este modo en la carpeta del proyecto la información estará mejor ordenada.
Cubicación de una wireframe:
  evw: evaluate wireframe (dado un modelo de bloques, entrega un reporte de este en base a la leyenda generada, para el volumen encerrado por la wf)

## Slide 17: Menú Data
Manipulación completa de todos los tipos de archivos: load y save lo mas usado
También permite importar/exportar a/desde otro formato, por ejemplo CAD.

## Slide 18: Menú Applications
Utilizado fundamentalmente para hacer diseño minero: Open Pit, Underground mining, blast design, etc.
Para efectos del curso: Applications > underground > …
  Drive Linking: permite generar galerías en base a strings guías. Primero se asigna las sección transversal requerida (scs: select cross section) y luego el string guía (ldr: link complete drive).

## Slide 19: Menú Applications
Applications > underground > Tools>Create ramp string: Crea el string guía para generar la rampa. La creación del sólido es también con ldr. Como recomendación se propone aprender a diseñar rampas manualmente, sin estos comandos.

## Slide 20: Block Models
… proxima clase