## Slide 1: Características de los Diseños Subterráneos

## Slide 2: Definiciones de Excavaciones
Desarrollo minero es toda aquel excavación que se realiza en estéril y tiene la finalidad de poder acceder un cuerpo mineralizado
Preparación minera es toda aquella excavación que se realiza al interior del cuerpo mineralizado y tiene la función de poder facilitar el arranque, selección y el transporte primario del mineral
Los desarrollos son excavaciones que se consideran inversión por lo tanto se pueden depreciar
Las preparaciones son parte del costo de operación de la mina
desarrollo
Preparación

## Slide 3: Parámetros a Reportar en el Diseño
Dilución (Planned and Unplanned)
Recuperación Minera (Planned and Unplanned)
Utilización
Confiabilidad

## Slide 4: Envolvente Económica
Es aquel material que económicamente conduce al mejor negocio productivo del recurso
La envolvente económica define lo que es mineral

## Slide 5: Medición de la Dilución
La Dilución Planificada es el material que se encuentra fuera de la definición económica de mineral y se incorpora como parte del diseño minero
La dilución actual u operativa es aquella que se extrae por sobre las reservas mineras.
La dilución operativa puede ser económica o no dependiendo de su contenido de producto

## Slide 6: Recuperación Minera
La recuperación minera planificada es aquella porción de la envolvente económica que se extrae como parte de un diseño. En algunos métodos la recuperación es baja producto de pilares, losas y también la contaminación de minerales económicos con estéril
La recuperación actual u operativa toma en consideración la extracción con respecto a las reservas mineras definidas en el plan de producción.
La recuperación actual podría incluir materiales estériles en su definición, ya que estos son parte de las reservas mineras

## Slide 7: Utilización
El porcentaje de tonelaje que se extrae por día en relación al tonelaje preparado en las diferentes UBMs que componen el sistema minero
100kt
100kt
Producción
10 ktpd
U=1 caserón en producción/(2 caserones preparados)=50%

## Slide 8: Confiabilidad
Tiene relación con la probabilidad que un determinado diseño minero opere para producir una determinada cantidad de mineral
Es función de la tasa de falla intrínseca de los componentes del sistema minero
Es función del estado tensional presentado en la infraestructura minera.
Ore Passes
Xcuts
Draw Points
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F
Unit 1
Unit 2
Unit
T
XCUT 1
XCUT 2
XCUT
S
DP 2.1
DP 2.2
DP 2.n
Tunnel
2.2
Production Areas
Production Crosscuts
Draw Points
Feeder 1
Feeder 2
Feeder
F

## Slide 9: Ejemplo
Considere 100 t de mineral de una ley de 10% de la cubicación de un caserón. De acuerdo a topografía la dilución media es de 15% y la recuperación metalica es de 88%. Estime las reservas mineras.
  Tons=100t*1.15=115 t
  Ley=10%*0.88/1.15t=7.65%

## Slide 10: Conceptos de Dilución
Variables críticas en la estimación de dilución en minería subterránea
  El método minero y el tamaño de los equipos
  La variabilidad de la ley en los limites del cuerpo mineralizado
  La geometría y continuidad de la mineralización
  Los ritmos de extracción
  Dimensionamiento de los caserones como radio hidráulico, RQD y dimensiones de pilares

## Slide 11: Dilución de Acuerdo al Método de Explotación
La dilución nunca es menor a 5%
Para cut and fill tipicamente la dilución es del orden de 5-10%
Para caserones la dilución es de 10-20%
Métodos de caving 20-30%

## Slide 12: Diseño de Pilares Mineros I

## Slide 13: Motivación: Necesario para el Diseño
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar

## Slide 14: Motivación
Campo de esfuerzos presente en el macizo rocoso
Campo de esfuerzos actuando sobre el pilar
Resistencia del pilar
Factor de Seguridad del Diseño
Factor mayor a 1
La tendencia actual es calcular la confiabilidad del diseño
Aproximación probabilística al diseño de minas

## Slide 15: Diseño de Pilares
El objetivo es maximizar la recuperación de la unidad básica de explotación a través de un diseño seguro y viable
El diseño de pilares debe obedecer a un análisis de las cargas o solicitaciones y la resistencia del macizo rocoso.

## Slide 16: Carga sobre el Pilar

## Slide 17: Carga Sobre el Pilar
Se produce re distribución de esfuerzos al realizar minería de la cámara de producción
Los esfuerzos tienden a ser mayores en las esquinas produciendo fallas por exceso de cizalle

## Slide 18: Carga Vertical Sobre el Pilar
Carga litoestatica
Estimación del esfuerzo inducido
MPa
Carga litoestatica (MPa)
Recuperación Minera

## Slide 19: Área Tributarea

## Slide 20: Concentración de Esfuerzos como Función de la Recuperación

## Slide 21: Área Tributaria para Muros y Pilares Rectangulares

## Slide 22: Tracción Sobre el Techo del Caserón
Luz máxima para un estrato de roca
L
t
E: Módulo de elasticidad del macizo rocoso
peso específico de la roca
El fallamiento del techo del caserón va a generalmente ser debido al esfuerzo de tracción y no de corte

## Slide 23: Resistencia de Pilares Mineros
Hardy and Agapito (1977)
Obert and Duvall (1967)
Salamon and Munro (1967), Holland (1964)
S, especimen
P, Pilar
Resistencia del macizo rocoso MPa
W
H

## Slide 24: Constantes Utilizadas Para El Diseño de Pilares

## Slide 25: Resistencia de Macizo Rocoso
Criterio de Hoek and Brown (1980, 1995)
GSI >=25
GSI <25
Resistencia a la compresión no confinada roca intacta

## Slide 26: Constante mi para Distintos Tipos de Roca Intacta

## Slide 27: Efecto de Escalamiento de Resistencia de Macizo Rocoso
Criterio de Hoek and Brown para granito de la mina Lac du Bonnet basado en resistencia de laboratorio, post falla y iniciación de fractura basado en monitoreo sísmico
Martin, 1994 The progressive fracture of Lac DuBonnet Granite , Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 31 643-59

## Slide 28: La Importancia de W/H
La esbeltez del pilar define el grado de confinamiento de este
Para pilares con relaciones W/H menor a 4 se produce el fenómeno de relajación post falla (strain softenning).
Este ábaco es fundamental para entender el estallido de roca en minería profunda
Das, 1986. Curvas de esfuerzo deformación completas para testigo de pilares de carbón. Modelamiento de relajación post falla

## Slide 29: Resistencia como función del Confinamiento del Pilar
Se define el confinamiento medio del pilar
Esta formula nace del análisis de múltiples geometrías modeladas numéricamente y estimación del confinamiento al interior del pilar
Average pilar stress
  s1+s2+s3/3
Lunder y Pakalnis, 1997. Resistencia de pilar en función del esfuerzo normalizado vs el confinamiento medio normalizado

## Slide 30: Resistencia de Pilares Para Roca Competente
Pakalnis Y Lunde (1997) proponen una relación para estimar la resistencia del pilar considerando el confinamiento medio de los pilares

## Slide 31: Falla de Pilares en Minería Metálica

## Slide 32: Ejemplo
Diseñar los caserones y pilares para un yacimiento mantiforme de 10m de potencia que se encuentra a una profundidad de 200m
Las características de la roca de caja y mineral se presentan a continuación:

## Slide 33: Datos
Item | Rc Caja | Rc Mx
Peso (KN/m3) | 22 | 30
UCS (MPa) | 120 | 200
T (MPa) | 5 | 7
C (MPa) | 12 | 20
Fric angl. | 37 | 42
Roca | Sedimentaria alterada | Gabro
Estructuras | Fracturado en bloques, calidad de estructuras regular | Fracturado en bloques, calidad de estructuras buena
E (GPa) | 32 | 50

## Slide 34: Luz Máxima y Dilución

## Slide 35: Resistencia del Pilar Unitario

## Slide 36: Datos
Item | Rc Caja | Rc Mx
Peso (KN/m3) | 22 | 30
UCS (MPa) | 120 | 200
T (MPa) | 5 | 7
C (MPa) | 12 | 20
Fric angl. | 37 | 42
Roca | Sedimentaria alterada | Gabro
Estructuras | Fracturado en bloques, calidad de estructuras regular | Fracturado en bloques, calidad de estructuras buena
E (GPa) | 32 | 50

## Slide 37: Luz Máxima y Dilución

## Slide 38: Resistencia del Pilar Unitario

## Slide 39: Diseño de Pilares
        G. S. Esterhuizen ,AN EVALUATION OF THE STRENGTH OF SLENDER PILLARS

## Slide 40: Relación Recuperación Dilución

## Slide 41: Análisis Económico
T, tonelaje cubicado (t)
L, ley in situ cubicada (%)
R, recuperación minera (%)
d, dilución (%)
rf, factor de utilidad ($/%/t)
C, costo mina ($/t)
U, utilidad ($)
Tonelaje recuperado
Ley Diluida
Utilidad
Dilución Crítica
Interesante que siempre el diseño óptimo económico depende de la razón