## Slide 1: Diseño de Caserones

## Slide 2: Temario
Diseño de losas y muros
Diseño de caserones utilizando el Stability Graph
Estimación de dilución utilizando el método de Potvin y Pakalnis

## Slide 3: Diseño de Losas
Típicamente se utilizan para separar dos caserones en explotación
En esta losa se prepara la infraestructura de producción, ptos. de extracción piques de traspaso, cruzados de transporte, etc
El esfuerzo principal es generalmente horizontal en USA, Canadá, Chile, Sudáfrica, Australia
En Indonesia, filipinas el esfuerzo vertical es mayor que el horizontal
X
Perfil Transversal de una veta

## Slide 4: Tectonica y Relación entre esfuerzos
La relación entre el esfuerzo vertical y el horizontal se define por la constante de actividad tectónica k
Esta constante es función de la evolución que han tenido las rocas en el tiempo y la actividad tectónica circundante.
Por lo tanto:
Notes: Por ejemplo en Chile la placa oceánica constantemente empuja a la placa continental en la horizontal, resultando en un esfuerzo horizontal 3 veces mayor al vertical

## Slide 5: Esfuerzos actuando en la Losa
X
Perfil Transversal de una veta
X
Geometría del Pilar
Diseño del Pilar en la corrida
Diseño del Pilar en la transversal
Notes: Se utiliza el mismo formulismo que en RyP sin embargo el análisis debe consistir en simensionar el pilar en la corrida y en el corte transversal a la veta. Los caserones también se pueden rellenar de modo de aumentar el confinamiento (del orden de 1MPa) lo cual hace que la losa posea mayor resistencia unitaria y por lo tanto su dimensión w disminuya.

## Slide 6: Modelo Númerico Para el Análisis de Estabilidad de Pilares
Caserones
Losa
Notes: Se visualizará los esfuerzos en los cortes mostrados en las figuras anteriores. La profundidad de la losa es del orden de 750 m. El esfuerzo principal mayor es vertical y los menores son horizontales.

## Slide 7: Análisis de Esfuerzo Previa Excavación de Caserones
21MPa
27MPa

## Slide 8: Análisis de Esfuerzo Despúes de Excavación de Caserones
52 MPa
15 MPa
Notes: Entonces Ojo con el cálculo de solicitaciones sobre pilares ya que la excavaciones transfieren esfuerzos a los pilares contiguos. Notar que el esfuerzo vertical no es 0 sin embargo para efectos de calculo se considera 0 para tener un mayor factor de seguridad.

## Slide 9: Diseño de Losas
Ancho perpendicular al esfuerzo en análisis
Esfuerzo se calcula con el método de área tributaria
Notes: Se debe realizar el cálculo de esfuerzos sobre pilares incluyendo el concepto del parea tributaria.

## Slide 10: Solicitaciones sobre Muros
X
Perfil Transversal de una veta
X
Geometría del Pilar
Diseño del Pilar en la corrida
Diseño del Pilar en la transversal
Notes: La estimación de resistencia de muros se realiza de la misma manera que el diseño de pilares anteriores pero en este caso los esfuerzos no se escalan por área tributaria ya que se considera que toda la sobre carga la absorben las losas

## Slide 11: N=Q*A*B*C

## Slide 12: Diseño de Caserones
El diseño de caserones se realiza con la metodología de Mathews quien incorpora una relación entre el número de estabilidad N y el tamaño de la excavación

## Slide 13
Método de Mathews, ojo en el uso de esta metodología para predecir caving

## Slide 14: Gráfico de Estabilidad
Se utiliza para estimar la estabilidad del techo del caserón y el tamaño de la pared colgante
El radio hidráulico es una medida del tamaño de la excavación

## Slide 15: Diseño de techos para caserones abiertos
Notes: Método alternativo al de Mathews para estimar la estabilidad de techos de SLS en función de RMR de Bieniawski

## Slide 16: Estimación de Dilución en Métodos de Caserones y Pilares

## Slide 17: Conceptos de Dilución
Visión del metalurgista
  % Dil= Estéril /(Estéril + Mineral)
Visión Minera
  %Dil= Estéril / Mineral
Los métodos anteriores no consideran que el estéril podría tener alguna ley
  %Dil=(Ley recursos-Ley diluida)/Ley de recursos

## Slide 18: Ejemplo
Considere 100 t de mineral de una ley de 10% diluida con 10t de material con ley de 4%. Lo cual produce una cantidad de material de 110t con una ley de 9.127%
  (1) : 10 x 100 / 110 = 9.1% dilución
  (2) : 10 x 100 / 100 = 10% dilución
  (3) : (10 - 9.127) x 100 / 10 = 8.7% dilución

## Slide 19: Conceptos de Dilución
Variables críticas en la estimación de dilución en minería subterránea
  El método minero y el tamaño de los equipos
  La variabilidad de la ley en los limites del cuerpo mineralizado
  La geometría y continuidad de la mineralización
  Los ritmos de extracción
  Dimensionamiento de los caserones como radio hidráulico, RQD y dimensiones de pilares

## Slide 20: Dilución de Acuerdo al Método de Explotación
La dilución nunca es menor a 5%
Para cut and fill tipicamente la dilución es del orden de 5-10%
Para caserones la dilución es de 10-20%
Métodos de caving 20-30%
En métodos de mayor selectividad la dilución podría llegar a 50%

## Slide 21: Recuperación Minera
El porcentaje del tonelaje al interior de la envolvente económica que se envía a tratamiento
El porcentaje del metal contenido al interior de la envolvente económica que se envía a tratamiento
El porcentaje del tonelaje de las reservas mineras que se envía a tratamiento
Típicamente varía entre 70% a 90%

## Slide 22: Ejemplo
Una mina mediana Plomo-Zinc con una capacidad de planta de 1.3 millones
El cuerpo mineralizado es potente, semi vertical y consistente en la corrida por varios kilómetros
Método de explotación Sub Level Caving
El valor de plomo es secundario y se convierte la ley de plomo a Zinc dividiendo por 2
Las reservas son estimadas de esta manera y el control se realiza basada solamente utilizando Zinc equivalente
La dilución es del orden del 15% y la recuperación minera del orden del 88%

## Slide 23: Ejemplo
Tonelaje modelado debe ser corregido por 1.15 y la ley por 0.88/1.15=0.77 de modo de simular la situación en la mina
Sobre estos valores se deben calcular las leyes de corte

## Slide 24: Variables que Afectan la Dilución en Métodos de Caserones
RMR de la pared colgante (Bieniawski, 1974)
El radio hidráulico de la pared colgante
La velocidad a la cual la pared colgante es expuesta
Configuración de caserones, aislado, o continuos

## Slide 25: Diferentes Tipos de Dilución
Lack of selectivity of
mining method
Equal length blastholes
drilled into waste
Ore
Bench in Pit
Waste
La dilución Planificada es aquella que se estima como porciones de la pared que colapsaran producto de la minería. La dilución no planificadas es aquella que proviene de la operación de la mina. La dilución no planificada es producto de sobre perforación, diseño pobre de la tronadura o simplemente una mala estimación de la dilución.
Modelos numéricos no lineales se utilizan para estimar la dilución.
Notes: Página <number>
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
It is difficult, particularly in open pit mines, to mine selectively and avoid dilution. In open pit operations, considerable efforts are being made to use global positioning satellite systems (GPS) to locate drills and individual shovel scoops. In underground operations, some work is being done to separate waste from ore at the source, i.e., before it goes up the shaft.

## Slide 26: Representación de Dilución en el Método de Caserones

## Slide 27: Estimación de Dilución en Caserones

## Slide 28: Estimación de dilución SLS

## Slide 29: Estimación de ELOS como función de HR y N´ ELOS=vol/area del material diluyente proveniente de la pared colgante y techo