## Slide 1: Sub Level Caving
Apoyo:
Sublevel Caving — Today’s Dependable Low-Cost ‘Ore Factory’
G Bull and C H Page

## Slide 2: Sublevel Caving
Se utiliza en cuerpos mineralizados con orientación vertical y alta potencia mayor a 40m
La roca de caja es de baja competencia y la roca mineral competente a mediana
Se explota por subniveles donde se realizan en ciclo las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte
Consiste en hundir la roca de caja y la pared colgante de esta manera el mineral queda en contacto con el estéril facilitando el acceso de LHDs a través de las galerías de producción
Productividad 4000 a 20000 tpd
Costo 7-12 $/t
Dilución es alta hasta un 15%
Recuperación 75%
Notes: Página <number>
Cátedra Codelco de Tecnología Minera
Instructor: Enrique Rubio
MI 58B: Diseño de Minas Subterráneas
Sublevel caving is used to mine large orebodies with steep dip and continuation at depth. The ore Is extracted via sublevels which are developed in the orebody at a regular vertical spacing. Each sublevel has a systematic layout of parallel drifts, along or across the orebody.
Longhole rigs drill the ore section above a drift. Blasting on each sublevel starts at the hanging wall and mining then proceeds toward the footwall. The blasting removes support for the hanging wall which collapses into the drift. Loading continues until it is decided that waste dilution is too high. Work then begins on a nearby drift heading with a fresh cave.

## Slide 3: Operaciones Unitarias SLC
Se utiliza en cuerpos mineralizados con orientación vertical y alta potencia mayor a 40m
La roca de caja es de baja competencia y la roca mineral competente a mediana
Se explota por subniveles donde se realizan en ciclo las operaciones unitarias de perforación, tronadura, carguío y transporte
Consiste en hundir la roca de caja y la pared colgante de esta manera el mineral queda en contacto con el estéril facilitando el acceso de LHDs a través de las galerías de producción
Productividad 4000 a 20000 tpd
Costo 7-12 $/t
Dilución es alta hasta un 15%
Recuperación 75%

## Slide 4: Características del Método de Explotación
Método descendente, facilita la entrada en producción
Es flexible, permite adaptarse a la geometría del cuerpo mineralizado, incorporando otros sub niveles
Selectivo, permite extraer solamente el esponjamiento en zonas de baja ley
A partir del manejo de la fragmentación del mineral se puede disminuir el % de dilución
Rock Factory, permite avanzar en diferentes operaciones unitarias a la vez en diferentes niveles
Riesgo es controlado ya que cada abanico de perforación contiene del orden de 1500 -2000t
Es seguro ya que se trabaja bajo techo fortificado

## Slide 5: Modelo Clásico de SLC
Operaciones Unitarias
  Perforación de producción
  Producción
  Carguío de explosivos
  Preparación
El mineral es fragmentado por perforación y tronadura mientras el techo de la explotación y la pared colgante se fragmenta y hunde por acción de los esfuerzos inducidos
Método descendente que se trabaja por niveles
El estéril rellena continuamente los espacios dejados por el mineral fragmentado

## Slide 6: Conceptos Básicos
El material de sobre carga debe hundir en forma continua de modo de confinar el mineral a tronar
Una vez que el mineral es extraído este suele ser reemplazado por material estéril de sobre carga
Debido a que mineral y estéril se encuentran en movimiento hacia el punto de extracción existe mezcla entre mineral y estéril el cuál define la ley de producción
El diseño y la programación de la producción debe ser tal que maximice la extracción de mineral sin diluir

## Slide 7: Diseño y Flujo
El método de explotación se basa en que el mineral está constantemente interactuando con el estéril hundido
Los sub niveles de producción se desarrollan transversal al cuerpo mineralizado
En cada sub nivel en la pared colgante se desarrollan chimeneas de cara libre
En la pared pendiente se socavones de acceso que conectan a piques los cuales concentran la actividad de transporte en un nivel de transporte generalmente con trenes y camiones.

## Slide 8: Dilución
El punto de entrada de la dilución define la recuperación de reservas y por lo tanto impacta el plan minero y el negocio sustentado por este
Los diseños tradicionales de SLC se basaron en la teoría de silos reportando un porcentaje de entrada de la dilución de 20-40 %
La dilución acumulada de este método es del orden de 30-50% con factores de ley de un 60%
Modelo de Dilución Tradicional, Kvapil (1982)

## Slide 9: Comparación en los Diseños
Excavaciones pequeñas y ampliamente espaciadas que tienden a generar alta dilución y baja recuperación
Excavaciones anchas de baja altura que permita realizar un carguío de la pila de mineral uniforme y un espaciamiento adecuado para lograr interacción
Se prefieren cruzados de producción transversales los cuales reportan mayor flexibilidad al tener una mayor cantidad de puntos de extracción y menores distancias de acarreo

## Slide 10: Modelo Mejorado SLC
Reporta porcentajes de entrada de la dilución de 40-70%
Dilución acumulada de 15-30%
Factores de ley de 70-80%

## Slide 11: Fundamentos de la Nueva Teoría
La manera de realizar la extracción es uniforme entre calles de producción de un mismo nivel de producción, lo cual permite inducir una zona de baja densidad la cual facilita el flujo uniforme de material
El material estéril se compacta debido al peso de la sobre carga y la tronadura del mineral, por lo tanto la dilución lateral es significativamente menor a lo predicho por modelos de arena

## Slide 12: Geometría de Elipsoide de Extracción como Función de la Extracción
La extracción uniforme de calles de producción contiguas permite que se erosionar con mayor energía la zona entre calles de producción, produciendo una gran zona de baja densidad la cuál facilita el descenso uniforme del material estéril de los niveles superiores

## Slide 13: Fragmentación Variable en la Columna de Extracción
La variabilidad de fragmentación en la columna hace que se produzcan colgaduras internas de mineral
Tiraje interactivo inducirá a una mayor frecuencia y tiempo de colgadura facilitando la entrada de la dilución de las zonas que presentan una alta densidad
Se debe controlar la extracción inicial de la columna de modo de generar suficiente roce entre partículas de mayor tamaño de modo de mitigar la probabilidad de colgadura
El control de extracción es fundamental

## Slide 14: Diseño
Los cruzados de producción se deben espaciar de acuerdo al grado de interación deseado, utilizar reglas de flujo
El espaciamiento entre niveles lo condiciona las capacidaded de perforación, hasta 30m
El diámetro de perforación debe ser el máximo posible para evitar desviaciones y asegurar un burden adecuado (115mm).
Define el burden de acuerdo a B=20D
La razón entre espaciamiento máximo y burden es 1.3 para lograr la fragmentación y la compactación adecuada de la roca

## Slide 15: Ejemplos de Diseño

## Slide 16: Ejemplo
Mulfura Mine
Kiruna Mine

## Slide 17: Abanicos Verticales vs inclinados
Mejor inducción del flujo al existir una componente horizontal
Se retrasa la entrada de la dilución
Se facilita el acceso a cargar los anillos de tronadura

## Slide 18: Curvas de Dilución del Método Propuesto

## Slide 19: Lecturas Recomendadas
Full scale SLC draw trials at Ridgeway Gold Mine (Gavin Power, Massmin2004)
Open Benching at EKATI diamond mine – Koala North: Case Study (Jaroslav Jakubec, Massmin 2004)