## Slide 1: Clase Auxiliar Sub Level Caving
MI58B – Diseño de Minas Subterráneas
Semestre Primavera 2007

## Slide 2: Sub Level Caving
Elipsoide de esponjamiento o movimiento es el elipsoide que marca el límite entre roca in situ y quebrada
El elipsoide de extracción es aquel que representa la extracción de material en un tiempo determinado
La relación de alturas es de 1:2.5
La relación de volúmenes es de 1:15
Parámetros Geométricos de los Elipsoides de Movimiento
Draw cone representation (Kvapil 1980)

## Slide 3: Sub Level Caving
A mayor movilidad de partículas menor es la excentricidad del elipsoide
La excentricidad del elipsoide varía entre 0.92 y 0.96
Formación del Elipsoide

## Slide 4: Sub Level Caving
Esquema típico Niveles operativos en una mina SLC
Ejemplos:
Kiruna, Suecia (Fe) : 60.000 tpd
Sistema Minero

## Slide 5: Sub Level Caving
Diseño
De acuerdo a las relaciones geométricas del elipsoide de extracción existe una relación entre el alto de extracción hn y el ancho 2bn
Esta relación se encuentra dada por la excentricidad del elipsoide
El espaciamiento entre galerías de producción es el ancho de extracción (2bn)

## Slide 6: Sub Level Caving
Se realiza el diseño para una altura de extracción 2/3 de la altura perforada de modo de asegurar la interacción entre columnas
La altura de extracción se calcula entre pisos de niveles de producción contiguos
Ancho de Elipsoide de Extracción y Diseño Minero

## Slide 7: Sub Level Caving
Dilución
Para 80% de extracción de mineral hay a lo más un 43% de dilución y el mínimo es 18%
Para 60% de extracción de mineral existe a lo más 30% de dilución y un mínimo de 10%

## Slide 8: Sub Level Caving
Ejemplo SLC
Ancho galería de producción: 5m
Alto galería de producción: 4m
Densidad material tronado: alta (3.7), excentricidad baja (0.9)
Techo galería de producción: plano
Ley del mineral: 5 g/ton Au
Geometría convencional, asegurando 80% de recuperación del mineral
Simular las alturas de material tronado, ht=30m y ht=40 m
Estime el diseño y la proporción m preparados por tonelaje extraído (utilice el área de un rombo)

## Slide 9: Sub Level Caving
Altura de extracción se estima en 25m
a = 80%*Wd
a = 4m
Ajuste por Geometría de Galería de Producción

## Slide 10: Sub Level Caving
Hn = 30*2/3m = 20m
Utilizando la relación de excel
  Bn = 4.4m, W´ = 8.8m
Ajuste por geometría de galería
  WT=11m
Caso Altura Perforada 30m

## Slide 11: Sub Level Caving
Solución Perforación 30m
30m
20m
11m
B =2.7 m
Tons / m =11*(30-4)*2.7/1

## Slide 12: Sub Level Caving
Para 80% de extracción la dilución máxima esperada es de 40%
Tonelaje de un abanico 2650 t.
La recuperación será de 2.650*0.8*5 =10. 580 g
Dilución