## Slide 1: Definición Económica de Minerales
Curso Gestión y Economía Minera
Profesor Octavio Araneda Osés

## Slide 2: Definición
Criterio optimizante que permite definir la envolvente económica y la definición de mineral en el tiempo
The economic definition of Ore. Kenneth Lane, Mining Journal Books.

## Slide 3: Modelo de Lane
Sea V = valor presente de una operación basado en un recurso finito
Los flujos de caja Ci dependen de precios y costos en el tiempo, por lo que el valor de V depende del tiempo presente T
  V=V(T)
El valor presente depende también de la cantidad de recurso R remanente
  V=V(T,R), con V(T,0)=0
V depende también de la estrategia de operación empleada a futuro Ω
  V=V(T,R,Ω)
En el caso de una estrategia de leyes de corte, Ω consiste en una ley de corte variable, que puede tomar los valores g1,g2,…gn, para lo que resta de la vida de la Mina
  Ω=g1,g2,….,gn
  V=V(T,R,g1,g2,…,gn)
De todos los conjuntos de estrategias de operación Ω que se pueden adoptar, hay un conjunto que es óptimo  da el Max V
Sea este máximo V*(T,R), así
  Max { V(T,R,Ω)}=V*(T,R)
Ω

## Slide 4: Modelo de Lane
Consideremos una pequeña extracción de recurso r en R
Sea la estrategia para efectuar esta extracción, w, la cual se efectúa en un tiempo t
Sea el flujo de caja por unidad de recurso igual a c
  t=t(w,r)
  c=c(w,t)
Luego de extraer r, el recurso remanente será R-r, y el tiempo T+t, el valor presente será:
  V=V(T+t,R-r,Ω’)
  Donde Ω’ es la estrategia operativa adoptada de este punto en adelante
rc: Flujo de caja
Valor
presente
t : tiempo para extraer
la porción r
V
R
r

## Slide 5: Modelo de Lane
Si w es una estrategia óptima para la extracción de r, y parte de una estrategia óptima Ω, luego Ω’ debe constituir una estrategia óptima a partir de w (Principio de optimalidad de Bellman): V(T+t,R-r,Ω´)=V*(T+t,R-r)
Ahora, si maximizamos ambos lados de la ecuación:
Recurso
R
R-r
T
T+t
rc(w,t)
V(T+t,R-r,Ω´)

## Slide 6: Modelo de Lane

## Slide 7: Modelo de Lane
Simplificando la notación:
Sin embargo, V* y r∂V*/ ∂R son independientes de w, por lo que se pueden sacar de la expresión de maximización:

## Slide 8: Modelo de Lane
Si hacemos F= dV* - ∂V*/ ∂T
Ft es un costo de oportunidad:
  dV*t : Costo de desplazar en t unidades de tiempo el valor presente de la explotación del recurso remanentes
  t∂V*/ ∂T: costo (o beneficio) por variación del valor de V* por condiciones económicas variables en el tiempo (precios, costos)
La estrategia de explotación que maximiza el VAN es aquella que en cada etapa (o incremento de extracción r), maximiza el flujo de caja de la explotación de ese incremento, menos el costo de oportunidad por desplazar el valor presente del recurso remanente

## Slide 9
Valor
presente
t : tiempo para extraer la porción r
V
R
r
rc: Flujo de caja
Max v = rc – Ft
Donde:
v: Valor económico agregado
F: Costo de oportunidad

## Slide 10: Mina limitante
Valor
presente
V
R
r
A botadero
A planta
Si capacidad mina < planta
t=tM=constante
Luego el optimo se da cuando v=Max(rc)
ley de corte marginal
Capacidad limitada

## Slide 11: Planta limitante
Valor
presente
V
R
r
A botadero
A planta
Si capacidad planta < mina
t=t(w)
Luego el optimo se da cuando v=Max(rc-Ft)
El costo de oportunidad existe…