## Slide 1
MI75D - LECCIÓN 1: MODELOS DE INCERTIDUMBRE (SOPORTE PUNTUAL)

## Slide 2
INTRODUCCIÓN

## Slide 3
LIMITACIONES DEL KRIGING
El kriging busca estimar el valor z(x) de una variable regionalizada en un sitio x del espacio. Existen varias opciones:
  kriging simple: media y variograma conocidos
  kriging ordinario: se desconoce el valor de la media
Una limitación de este método es que la varianza de estimación no depende de los valores de los datos. Si la configuración de los datos es la misma, la varianza de kriging será la misma, indiferentemente de si estamos en una zona de poca variabilidad o de alta variabilidad. Por ende, no refleja propiedades como el efecto proporcional.
Otra limitación es que el kriging suaviza y no permite estimar cualquier función de la variable en estudio (ej: tonelaje, metal, ley media sobre una ley de corte). Sólo está diseñado para estimar la variable misma en el soporte de las muestras o en soportes más voluminosos (kriging puntual o de bloque).

## Slide 4
MODELOS DE INCERTIDUMBRE (1)
Noción de incertidumbre: ningún modelo numérico reproduce la realidad sin error. Siempre existe incertidumbre debido a nuestra falta de conocimiento por no disponer de un muestreo exhaustivo. Esta incertidumbre no constituye una característica inherente al depósito, sino que traduce nuestra “ignorancia” de éste.
Los modelos de incertidumbre buscan caracterizar los valores desconocidos de la variable regionalizada no por estimaciones, sino que por distribuciones de probabilidad. Conocer cómo es susceptible distribuirse un valor permite medir la probabilidad que éste sobrepase una determinada ley de corte, entregar una estimación e intervalos de confianza donde el valor real tiene “grandes probabilidades” de hallarse.

## Slide 5
MODELOS DE INCERTIDUMBRE (2)

## Slide 6
INCERTIDUMBRE GLOBAL

## Slide 7
PRINCIPIO (1)
Se busca describir la distribución global o a priori de los valores de la variable regionalizada. Si tomo una muestra al azar en el espacio, ¿cómo estará distribuido el valor de esta muestra?
Esta distribución global puede ser representada por
la densidad de probabilidad a priori de la variable aleatoria Z(x) que modela la variable regionalizada en el sitio x.
la densidad acumulada o función de distribución a priori:

## Slide 8
PRINCIPIO (2)
Bajo la hipótesis de estacionaridad, F(z) no depende de x. Una interpretación de este resultado es que la definición de F(z) no hace referencia a la posición en el espacio de los sitios con datos (de donde viene la denominación “a priori”). No permite entonces distinguir los sitios del espacio según los valores tomados por los datos circundantes.
En la práctica, se puede estimar la densidad o la función de distribución gracias al histograma o al histograma acumulado de los datos disponibles.

## Slide 9
DESAGRUPAMIENTO (1)
Cuando la malla de muestreo es irregular, el histograma de los datos puede no ser representativo del campo estudiado. Los datos agrupados atribuyen demasiada importancia a las zonas densamente muestreadas y dan una visión deformada del histograma subyacente real que se obtendría muestreando exhaustivamente el campo. Por ejemplo, si las muestras se ubican preferentemente en las zonas de altos valores, el histograma experimental presentará una media mayor que la del histograma “real”.
Para corregir el efecto del agrupamiento de las muestras, una primera solución es seleccionar una parte de los datos cuya repartición es aproximadamente uniforme en el campo, los cuales servirán para el cálculo de los histogramas y estadísticas.

## Slide 10
DESAGRUPAMIENTO (2)
Ejemplo

## Slide 11
DESAGRUPAMIENTO (3)
Una segunda opción consiste en ponderar los datos, asignando un peso pequeño a los datos agrupados y un peso mayor a los datos aislados, y en tomar en cuenta estos pesos al momento de calcular el histograma experimental.
Denotemos como {x1... n} los sitios con datos. Si se asigna a cada dato un peso igual a 1/n, el histograma acumulado experimental es igual, para todo valor z, a la proporción de los datos inferiores a z, o sea:
Ahora bien, atribuyendo pesos a los datos {1... n} no necesariamente iguales, pero cuya suma vale 1, el histograma acumulado corregido se escribe:

## Slide 12
DESAGRUPAMIENTO (4)
Ilustración

## Slide 13
DESAGRUPAMIENTO (5)
Métodos geométricos son frecuentemente empleados para determinar los pesos de desagrupamiento {1... n}.
Método de los polígonos de influencia

## Slide 14
DESAGRUPAMIENTO (6)
Método de las celdas

## Slide 15
DESAGRUPAMIENTO (7)
Ejemplo: datos del rajo Sur-Sur de Andina

## Slide 16
SUAVIZAMIENTO DEL HISTOGRAMA EXPERIMENTAL
Para modelar correctamente la función de distribución teórica, a veces se debe suavizar el histograma acumulado experimental (función escaloneada), sobre todo si el número de datos disponibles es pequeño.
Existen varios algoritmos de suavizamiento que permiten restituir con mayor o menor fidelidad las estadísticas experimentales (media, varianza, cuantiles). Se debe prestar atención a la elección de los extremos de la variable regionalizada dada su potencial incidencia en los resultados posteriores: la ocurrencia de valores extremos es un elemento decisivo en numerosas situaciones (estudios de contaminación ambiental, evaluación de recursos y reservas mineras...).

## Slide 17
INCERTIDUMBRE LOCAL

## Slide 18
PRINCIPIO (1)
Es intuitivo que los valores medidos en los sitios de muestreo modifican las distribuciones de probabilidad a priori: la probabilidad de sobrepasar una ley de corte dada es más grande en las zonas donde las mediciones son de alta ley que en las zonas donde son de baja ley. También la incertidumbre asociada a un valor desconocido disminuye al tener mediciones en la vecindad del sitio considerado.
Para tomar en cuenta esta información, se utilizan las probabilidades y funciones de distribución condicionales o a posteriori:

## Slide 19
PRINCIPIO (2)
Esta vez, se ve que la probabilidad de sobrepasar el umbral z depende del sitio x considerado (de donde proviene el nombre de modelo de incertidumbre local), a través de los valores observados en los sitios vecinos de x y de la posición de estos sitios con respecto a x.
La determinación de F(x ; z | datos) permitirá medir la incertidumbre asociada al valor desconocido Z(x) y, posteriormente, calcular un estimador de Z(x) o de una función de Z(x) según un criterio preestablecido.

## Slide 20
VALIDACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES GLOBALES Y LOCALES (1)
Distribución global
La función de distribución a priori describe la distribución global de los valores de la variable regionalizada. Si se sortea al azar un gran número de sitios y se mide en ellos los valores, entonces el histograma acumulado se identificaría, con algunas fluctuaciones estadísticas, con la función de distribución a priori.
Distribución local
Cada sitio del espacio tiene su distribución local propia, en general distinta a la de los otros sitios. ¿Cómo verificar la adecuación entre esta función de distribución y un único valor numérico?

## Slide 21
VALIDACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES GLOBALES Y LOCALES (2)
Para validar el modelo de incertidumbre local, una idea es construir, en cada sitio con dato, la función de distribución local a partir de los datos restantes. Para toda probabilidad p1  [0,1], se puede determinar un intervalo de confianza propio a cada sitio con dato, cuyo margen de error corresponde a p1. La comparación de la probabilidad teórica p1 con la proporción de datos que están efectivamente en su intervalo de confianza permite darse una idea de la adecuación del modelo de incertidumbre local con la realidad.
Por ejemplo, si p1  0.5, el intervalo de confianza es el rango intercuartil de la distribución local. Se espera que la mitad de los datos se ubiquen realmente en el intervalo local correspondiente y la otra mitad fuera.

## Slide 22
VALIDACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES GLOBALES Y LOCALES (3)
En la práctica, se repite el procedimiento para varias probabilidades y se compara gráficamente con las proporciones efectivas mediante una nube de correlación. El modelo queda validado cuando los puntos experimentales están aproximadamente alineados a lo largo de la diagonal.

## Slide 23
VALIDACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES GLOBALES Y LOCALES (4)
modelo conservador
modelo optimista

## Slide 24
MODELO MULTIGAUSSIANO

## Slide 25
ANAMORFOSIS GAUSSIANA (1)
Es poco frecuente que la variable estudiada tenga una distribución Gaussiana: a menudo. Una transformación – llamada anamorfosis – es entonces necesaria para convertirla en una función aleatoria Gaussiana.
Gráficamente, la anamorfosis consiste en deformar el histograma de los datos en un histograma Gaussiano, de modo que la variable transformada, denotada Y(x), tenga una distribución Gaussiana estándar (de media 0 y varianza 1):
Z(x) = [Y(x)]
variable original (datos brutos)
variable transformada (datos Gaussianos)
función de transformación (anamorfosis)

## Slide 26
ANAMORFOSIS GAUSSIANA (2)
Histogramas estándares
Histogramas acumulados
Se asocia a cada valor bruto el valor Gaussiano con la misma frecuencia acumulada, luego la transformación es:
F[Z(x)] = G[Y(x)]
Z(x)
Y(x)
Z(x)
Y(x)

## Slide 27
ANAMORFOSIS GAUSSIANA (3)
Ejemplo
Si los datos originales tienen una distribución lognormal, la transformación es el paso a logaritmo.

## Slide 28
ANAMORFOSIS GAUSSIANA (4)
Determinación práctica para los valores de los datos
Se construye el histograma acumulado de los datos, tomando en cuenta los pesos de desagrupamiento. La frecuencia acumulada de un dato corresponde al punto medio del escalón asociado en el histograma acumulado.

## Slide 29
ANAMORFOSIS GAUSSIANA (5)
Determinación práctica para todos los valores
Se interpola y extrapola el histograma acumulado de los datos originales. Esto permite crear una “tabla de transformación” que relaciona todos los valores originales con valores Gaussianos y vice-versa.

## Slide 30
ANAMORFOSIS GAUSSIANA (6)
Observaciones
conocer la función de transformación equivale a modelar el histograma de los datos originales
existen casos en los cuales la transformación Gaussiana es delicada o incluso imposible: variables categóricas, variables con una proporción importante de valores nulos...
Problema planteado: ¿se debe atribuir valores Gaussianos distintos a los datos que tienen el mismo valor original?

## Slide 31
MODELO MULTIGAUSSIANO (1)
Hipótesis
Los valores transformados tienen una distribución multigaussiana, la cual se define por las siguientes propiedades (equivalentes)
1) toda combinación lineal de los valores sigue una distribución Gaussiana
2) la densidad de probabilidad de un conjunto de valores ubicados en los sitios {x1,... xn} es:
con y
En este caso, la no-correlación es equivalente a la independencia total.

## Slide 32
MODELO MULTIGAUSSIANO (2)
Propiedad fundamental
La distribución a priori de un valor Y(x) es una Gaussiana estándar (media 0, varianza 1). La distribución a posteriori de Y(x) sigue siendo Gaussiana, de media igual al kriging simple de Y(x) y de varianza igual a la varianza de kriging simple.

## Slide 33
MODELO MULTIGAUSSIANO (3)
Demostración
Se puede escribir:
Y(x) = Y*(x) + *(x) U con U ~ N(0,1)
Ahora, el error de kriging simple *(x) U no está correlacionado con ningún dato. En el caso multigaussiano, esto equivale a decir que U es independiente de los datos. Por lo tanto, condicionalmente a estos datos se tiene:
{Y(x) | datos} = y*(x) + *(x) U ~ N(y*(x),*(x))
fijo
independiente de los datos

## Slide 34
MODELO MULTIGAUSSIANO (4)
Distribución condicional de los valores originales
La función de distribución a posteriori F(x ; z | datos) de la variable inicial se escribe como:
Con esta distribución, se puede calcular cualquier estadística (media, varianza, cuantiles...), así como intervalos de confianza sobre el valor de Z(x). El caso de la media condicional se estudiará posteriormente con mayores detalles (kriging multigaussiano).

## Slide 35
MODELO MULTIGAUSSIANO (5)
¿Cómo chequear la pertinencia del modelo?
Por construcción, el histograma de los datos transformados es Gaussiano, por lo cual la distribución univariable es consistente con el modelo.
Sin embargo, hace falta verificar que las distribuciones de orden superior sean también compatibles con la hipótesis multigaussiana. En la práctica, sólo se estudia las distribuciones bivariables, es decir, las distribuciones de los pares de valores {Y(x + h), Y(x)}:

## Slide 36
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (1)
Primer test: nubes de correlación diferida
Las curvas de isodensidad de la distribución bivariable del par {Y(x + h),Y(x)} son elipses concéntricas. Luego, la nube de correlación diferida {(y(x),y(x)) tal que xx  h} debe tener una forma elíptica
densidad de probabilidad
nube de correlación diferida

## Slide 37
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (2)
Cuando |h| tiende a infinito, la nube de correlación diferida se vuelve circular. Cuando |h| tiende a 0, la nube se restringe en torno a diagonal a 45º.
Test completo, pero exigente y principalmente visual

## Slide 38
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (3)
Segundo test: variogramas de indicadores
Un indicador es una función binaria definida por referencia a un umbral (ley de corte):
Bajo la hipótesis bigaussiana, existe una relación entre el variograma (h) de los datos Gaussianos y el variograma I,y(h) de la variable indicador:
donde G(.) es la función de distribución Gaussiana

## Slide 39
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (4)
Por ejemplo, para el umbral y = 0 (indicador de la mediana), se tiene:
Para los otros umbrales, el variograma de indicador se puede calcular gracias a una integración numérica, o a un desarrollo en polinomios de Hermite.
El test consiste en modelar el variograma (h) de los datos Gaussianos, deducir el variograma I,y asociado a un umbral y, luego compararlo con el variograma experimental del indicador correspondiente. El procedimiento se repite para varios valores del umbral y (por ejemplo para los cuartiles de la distribución).

## Slide 40
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (5)
Consecuencias de la expresión de los variogramas de indicadores
1) La expresión de I,y es invariante cuando se cambia y en –y: la correlación espacial de los indicadores es simétrica con respecto al umbral y  0. A nivel de la variable original, esto se traduce por una igualdad de los variogramas de indicadores asociados a cuantiles simétricos con respecto a la mediana. Los rasgos estructurales (anisotropía, continuidad...) que se manifiestan para los valores bajos también caracterizan los valores altos.
2) Si no hay efecto pepita y |h| tiende a 0, entonces:
El variograma del indicador es menos regular en el origen que el variograma de la variable Gaussiana

## Slide 41
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (6)
3) Si y tiende a , I,y(h) tiende a su meseta G(y) [1  G(y)] cualesquiera h: los variogramas de indicadores se vuelven pepíticos para los umbrales extremos. Esta propiedad da cuenta de un fenómeno conocido como desestructuración de las altas leyes: la ocurrencia de valores extremos es puramente aleatoria.
desestructuración total
El modelo multigaussiano es inapropiado a las dos últimas situaciones, donde los valores extremos están espacialmente agrupados
desestructuración parcial
nula desestructuración

## Slide 42
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (7)
Tercer test: comparación del variograma con el madograma
El madograma o “variograma de orden 1” se define de la siguiente manera:
Si {Y(x + h),Y(x)} tiene una distribución bigaussiana, entonces
(independiente de h)
o sea, el madograma es proporcional a la raíz cuadrada del variograma.

## Slide 43
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (8)
Este tercer test es más sintético que el análisis de los variogramas de indicadores: se muestra que el madograma es la suma de todos los variogramas de indicadores
Se puede completar este test al analizar los variogramas a distintos ordenes  comprendidos entre 0 y 2:
bajo la hipótesis bigaussiana

## Slide 44
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (9)
Aplicación a los datos de Andina
|h| = 20m
|h| = 100m
Nubes de correlación diferida (omnidireccionales)

## Slide 45
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (10)
Variogramas de indicadores
(promedio entre el primer cuartil y el tercer cuartil)
vertical
vertical
horizontal
horizontal

## Slide 46
TEST DE LA DISTRIBUCIÓN BIGAUSSIANA (11)
Variogramas de orden inferior a dos

## Slide 47
KRIGING MULTIGAUSSIANO (1)
Se busca estimar una función de la variable original, que también es una función de la variable transformada Gaussiana, o sea [Y(x)]
Bajo la hipótesis multigaussiana, la distribución de Y(x) condicional a los datos es una Gaussiana, de media igual al kriging simple de Y(x) a partir de los datos, y de varianza igual a la varianza de kriging simple. Luego, uno tiene:
donde T es una variable Gaussiana estándar independiente de los datos.

## Slide 48
KRIGING MULTIGAUSSIANO (2)
El estimador insesgado de [Y(x)] que minimiza la varianza del error es su esperanza condicional, es decir, la esperanza de la distribución condicional (a posteriori) de [Y(x)]. En el caso del modelo multigaussiano, este estimador ha recibido el nombre de kriging multigaussiano.
donde g(.) es la densidad de probabilidad a priori de T (Gaussiana estándar).

## Slide 49
KRIGING MULTIGAUSSIANO (3)
En la práctica, la integral se puede calcular numéricamente al sortear numerosas realizaciones independientes de T, {t1,… tN}, y promediar los resultados obtenidos en cada realización:
Este método se conoce como integración de Monte Carlo. Alternativamente, se puede utilizar un desarrollo polinomial para evaluar la integral.

## Slide 50
KRIGING MULTIGAUSSIANO (4)
Propiedades del estimador
1) El estimador respeta las relaciones de desigualdad. Si [Y(x)] es positiva, su estimación será positiva; si 1[Y(x)]  2[Y(x)], lo mismo pasará con sus estimaciones.
2) La esperanza condicional es globalmente y condicionalmente insesgada:
3) La precisión de la estimación se puede medir por la varianza de estimación (a priori) o incluso por la varianza condicional a los datos:

## Slide 51
KRIGING MULTIGAUSSIANO (5)
Ejemplo: kriging lognormal
Supongamos que la función de anamorfosis es una exponencial:
En este caso específico, se tiene una fórmula explícita para el estimador de kriging multigaussiano de Z(x) (bautizado kriging lognormal):
No basta con tomar la exponencial del kriging del logaritmo de la variable inicial, es decir, reemplazar Y(x) en la expresión inicial por su kriging simple. Se necesita introducir un factor multiplicativo 22KS(x)/2, que depende de la varianza de kriging de Y(x). Sin tal factor correctivo, la estimación estaría sesgada.

## Slide 52
KRIGING MULTIGAUSSIANO (6)
La varianza de estimación a priori vale
y la varianza condicional:
Esta varianza es proporcional al cuadrado del valor estimado y refleja la presencia de un efecto proporcional.

## Slide 53
KRIGING MULTIGAUSSIANO (7)
Limitaciones del estimador
1) Se basa en la hipótesis multigaussiana, por lo cual no es apropiado a ciertos tipos de variables (ej: aquellas con continuidad de los valores extremos)
2) Por usar un kriging simple (media nula en todo en campo), se basa en una hipótesis de estacionaridad estricta. Existen extensiones del estimador que utilizan un kriging ordinario, lo cual da robustez frente a variaciones locales de la media.
3) A estas alturas, las estimaciones conciernen funciones definidas sobre un soporte puntual. Se deberá generalizar el estimador para tomar en cuenta un cambio de soporte.

## Slide 54
RESUMEN
Pasos a seguir para utilizar el kriging multigaussiano
1) Desagrupar los datos originales
2) Transformar estos datos en datos Gaussianos (anamorfosis)
3) Verificar la pertinencia de la hipótesis bigaussiana (nubes de correlación diferida, variogramas de indicadores, madograma)
4) Análisis variográfico para modelar el variograma de los datos Gaussianos
5) Kriging simple de los datos Gaussianos
6) Integración de Monte Carlo para estimar toda función de la variable inicial

## Slide 55
REFERENCIAS
Rivoirard J (1994) Introduction to disjunctive kriging and nonlinear geostatistics. Clarendon Press, Oxford.
Verly G (1983) The multigaussian approach and its application to the estimation of local reserves. Mathematical Geology, vol. 15, no. 2, p. 259-286
Chilès JP, Delfiner P (1999) Geostatistics: Modeling spatial uncertainty. Wiley, New York
Goovaerts P (1997) Geostatistics for natural resources evaluation. Oxford University Press, New York
Journel AG (1980) The lognormal approach to predicting local distributions. Mathematical Geology, vol. 12, no. 4, p. 285-303.
Emery X (2006) Ordinary multigaussian kriging for mapping conditional probabilities of soil properties. Geoderma, Vol. 132, no. 1-2, p. 75-88.