## Slide 1
MI75D - LECCIÓN 4: SIMULACIÓN PLURIGAUSSIANA

## Slide 2
PROBLEMÁTICA
Se busca simular la extensión espacial de unidades geológicas, las cuales se pueden codificar mediante una variable categórica:
I(x) = i si x pertenece a la i-ésima unidad geológica
En general, la definición de modelos de funciones aleatorias categóricas y su posterior simulación constituyen un tema complejo (conectividad espacial de las unidades, contactos con otras unidades, regularidad de las fronteras, etc.). La simulación plurigaussiana logra conciliar varios aspectos:
simplicidad de uso
flexibilidad: permite definir y jerarquizar los contactos entre las unidades geológicas.
consistencia matemática

## Slide 3
ESTIMACIÓN CONTRA SIMULACIÓN
Kriging
Simulación condicional

## Slide 4
GAUSSIANA TRUNCADA (1)
Principio
Se define una variable categórica al truncar una variable continua {Y(x), x  Rd} de distribución espacial multigaussiana:
El valor del umbral y define la proporción del espacio ocupado por cada unidad geológica. Por ejemplo, si y = 0, ambas unidades ocupan la mitad del espacio. En el caso general, la unidad “1” ocupa una proporción del espacio igual a G(y), la unidad “2” ocupa la proporción complementaria. De aquí se puede determinar el valor del umbral y.
1 si Y(x) < y
2 si Y(x)  y
I(x ; y) =

## Slide 5
GAUSSIANA TRUNCADA (2)
Ilustración: truncación con distintos umbrales

## Slide 6
GAUSSIANA TRUNCADA (3)
Relación entre los variogramas de la Gaussiana y de su indicador
Existe una relación entre el variograma (h) de la función aleatoria Gaussiana y el variograma I,y(h) de la variable indicador:
Por ejemplo, para el umbral y = 0 (indicador de la mediana), se tiene:
Para los otros umbrales, el variograma del indicador se puede calcular gracias a una integración numérica, o a un desarrollo en polinomios de Hermite

## Slide 7
GAUSSIANA TRUNCADA (4)
Análisis variográfico
En la práctica, se tiene datos sobre la existencia de las unidades geológicas (0 ó 1) en sitios de muestreo, por lo cual se puede calcular el variograma I,y(h) de la variable indicador.
Luego, se busca el variograma correspondiente para la variable Gaussiana, invirtiendo la relación anterior entre I,y(h) y (h).
El variograma de la variable Gaussiana {Y(x), x  Rd} controla la regularidad de la frontera entre ambas unidades geológicas: si este variograma es parabólico en el origen, se tendrá una frontera regular; sino la frontera será errática.

## Slide 8
GAUSSIANA TRUNCADA (5)
Ejemplo

## Slide 9
GAUSSIANA TRUNCADA (6)
Extensión a más de dos unidades geológicas
El problema de esta definición es que conduce a unidades geológicas que están jerarquizadas: para pasar de la unidad “1” a la unidad “3”, se tiene que cruzar la unidad “2” (a menos que exista un efecto pepita). O sea, no se puede controlar los contactos entre unidades geológicas. Tampoco se tiene mucho control sobre los variogramas de las distintas unidades geológicas, pues todos ellos se deducen del variograma de la función aleatoria Gaussiana.
Se generaliza el procedimiento anterior al definir varias truncaciones de la misma función aleatoria Gaussiana:
1 si Y(x) < y1
2 si Y(x)  y1 e Y(x) < y2
I(x ; y1, y2) =
3 si Y(x)  y2

## Slide 10
MODELO PLURIGAUSSIANO (1)
Principio
Para dar más flexibilidad en la definición de las unidades geológicas, la idea es trabajar con varias variables Gaussianas. Por ejemplo:
1 si Y1(x) < y1
2 si Y1(x)  y1 e Y2(x) < y2
I(x ; y1, y2) =
3 si Y1(x)  y1 e Y2(x)  y2
Con esta construcción, el usuario dispone de varios parámetros libres: el número de Gaussianas, sus variogramas simples y cruzados, así como la definición de la truncación. De este modo, se obtiene una clase amplia de modelos categóricos.

## Slide 11
MODELO PLURIGAUSSIANO (2)
Influencia de los variogramas de las Gaussianas
parabólicos en el origen
lineales en el origen

## Slide 12
MODELO PLURIGAUSSIANO (3)
Influencia de los variogramas de las Gaussianas
isótropos
isótropo + anisótropo

## Slide 13
MODELO PLURIGAUSSIANO (4)
Influencia del modo de truncación de las Gaussianas

## Slide 14
MODELO PLURIGAUSSIANO (5)
Influencia de la correlación entre Gaussianas
 = 0.8
 = 0.5
 = 0.2
 = 0

## Slide 15
MODELO PLURIGAUSSIANO (6)
Limitaciones prácticas
En la práctica, para limitar el número de parámetros y facilitar la inferencia de estos, se suele trabajar con dos variables Gaussianas independientes.
Sólo se requiere definir:
los variogramas de las Gaussianas: influyen en los variogramas simples y cruzados de los indicadores de cada unidad geológica
el modo de truncación (“bandera”): influye en los contactos entre las unidades geológicas y en sus jerarquías
los umbrales: influye en las proporciones del espacio ocupadas por las distintas unidades geológicas

## Slide 16
MODELO PLURIGAUSSIANO (7)
Etapas de la simulación condicional
Inferir los parámetros del modelo a partir de los datos categóricos, esto es: tipo de bandera, umbrales, variogramas de las Gaussianas
Simular los valores de las Gaussianas en los sitios de muestreo, condicionados por los datos categóricos
Simular los valores de las Gaussianas en el resto del espacio, condicionados por sus valores en los sitios de muestreo (ej: método secuencial Gaussiano o de bandas rotantes)
Aplicar las truncaciones para obtener las unidades geológicas simuladas

## Slide 17
MODELO PLURIGAUSSIANO (8)
Simulación de datos Gaussianos en los sitios de muestreo
No existe una relación única entre los datos categóricos y los valores Gaussianos. La idea es simular valores Gaussianos en los sitios de muestreo tales que sean consistentes con la información categórica (pertenencia de las muestras a tal o cual unidad geológica).
Para ello, se utiliza un método iterativo conocido como “muestreador de Gibbs” (Gibbs sampler).

## Slide 18
MODELO PLURIGAUSSIANO (9)
Muestreador de Gibbs
Definir un estado inicial que respeta las condiciones impuestas por los datos categóricos
Fase iterativa:
seleccionar un sitio de muestreo x
calcular la distribución de los valores Gaussianos en este sitio condicionados por los valores Gaussianos en {x,   } (son distribuciones Gaussianas, de media igual al kriging simple y varianza igual a la varianza de kriging simple)
simular los valores Gaussianos en el sitio x, condicionalmente a los valores categóricos en este sitio (aceptación y rechazo)
actualizar los valores Gaussianos en x e iterar

## Slide 19
MODELOS NO ESTACIONARIOS (1)
Curvas de proporción verticales
Suele suceder que una unidad geológica desaparezca para niveles profundos (ej: unidad de óxidos). En estos casos, se elabora un modelo donde las proporciones de las unidades varían según la profundidad. Se define una curva de proporción vertical, en donde las proporciones de las unidades están calculadas planta a planta. Este tipo de curva es muy usado para modelar depósitos sedimentarios
0%
100%
5 sondajes
proporciones
profundidad

## Slide 20
MODELOS NO ESTACIONARIOS (2)
Regionalización de las proporciones de las unidades geológicas
Un modelo aun más complejo consiste en definir proporciones que varían también en el plano horizontal. En este caso, las proporciones se calculan localmente en las zonas muestreadas y se interpolan / extrapolan en todo el espacio mediante kriging o inverso de la distancia.
profundidad
N
100 m
shale flood plain
ar. sand Channel
sand channel
hardground
ar. sand lagoon
mudstone lagoon
sandstone washover
marine mudstone
E

## Slide 21
MODELOS NO ESTACIONARIOS (3)
Análisis variográfico
Se supone que las funciones aleatorias Gaussianas son estacionarias, es decir, que sus variogramas sólo dependen de la separación entre datos.
Ahora, al hacer variar las proporciones de cada unidad geológica en el espacio, la truncación no es la misma en todo el espacio y los variogramas de los indicadores de estas unidades ya no son estacionarios... Para el análisis variográfico, se trabaja con variogramas “promedio”.
Por ejemplo, si la truncación varía sólo en la dirección vertical, se puede calcular los variogramas de indicadores en cada planta (puesto que son estacionarios en el plano horizontal), luego se promedian todos estos variogramas horizontales.

## Slide 22
MODELOS NO ESTACIONARIOS (4)
Unidades estratigráficas
El estudio también puede llevarse a cabo en unidades estratigráficas homogéneas (ej: unidades sedimentarias, unidades definidas por techo, piso o por superficies características). Cada unidad estratigráfica se analiza y se simula por separado. En general, el análisis se acompaña de un cambio del sistema referencial.

## Slide 23
MODELOS NO ESTACIONARIOS (5)
Superficies de correlación paralelas a una superficie de referencia
Sistema de correlaciones proporcional
espesor máximo
Nivel de referencia
espesor máximo
espesor máximo
espesor máximo

## Slide 24
REFERENCIAS
Le Loc’h G, Beucher H, Galli A, Doligez B, Heresim Group (1994) Improvement in the truncated Gaussian method: combining several Gaussian functions, in: Proc. ECMOR IV, Fourth European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, Røros, Norway, 7-10 June 1994, Topic B: Heterogeneity Description and Assessment of Uncertainty, 13 p
Armstrong M, Galli A, Le Loc’h G, Geffroy F, Eschard R (2003) Plurigaussian simulations in geosciences, Berlin: Springer-Verlag, 160 p
Lantuéjoul C (2002) Geostatistical simulation, models and algorithms, Berlin: Springer-Verlag, 256 p
Matheron G, Beucher H, de Fouquet C, Galli A, Guérillot D, Ravenne C (1987) Conditional simulation of a fluvio-deltaic reservoir, in: 62nd Annual Technical Conference and Exhibition of SPE, SPE paper 16753, Dallas, p 591-599
Freulon X, de Fouquet C (1993) Conditioning a Gaussian model with inequalities, in: A. Soares (Ed.), Geostatistics Tróia’92, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1, pp. 201-212