## Slide 1
SD20A
Seminario de Diseño
“Diseño, construcción y pruebas de motor ciclo Stirling solar”
Auxiliar 1

## Slide 2: Elementos básicos del motor
pistón
cilindro
Ф : desfase entre cigüeñas
L : profundidad de las cigüeñas
Desplazador es un pistón que no realiza compresión.

## Slide 3: Funcionamiento de un motor Stirling básico ideal
ETAPA 1:
Desplazador quieto.
Pistó sube comprimiendo el gas al interior de la cámara.
pistón
desplazador

## Slide 4: Funcionamiento de un motor Stirling básico ideal
ETAPA 2:
Pistón quieto.
Desplazador baja, fluido se desplaza desde zona fría a zona caliente.

## Slide 5: Funcionamiento de un motor Stirling básico ideal
ETAPA 3:
Pistón y desplazador bajan, aumenta el volumen de la cámara, y baja la presión.

## Slide 6: Funcionamiento de un motor Stirling básico ideal
ETAPA 4:
Pistón quieto.
Desplazador sube, y el aire pasa de la zona caliente a la zona fría.

## Slide 7: Funcionamiento de un motor Stirling básico ideal
Posición
ѳ ángulo de giro del cigüeñal.
Movimiento discontinuo, imposible desde el punto de vista mecánico.

## Slide 8: Funcionamiento de un motor Stirling básico ideal
Posición
ѳ ángulo de giro del cigüeñal.
Se aproxima con dos sinusoidales, desfasadas en 90°.

## Slide 9: Funcionamiento de un motor Stirling básico ideal
Ciclo aproximado al ideal.
Área encerrada es menor, por lo que no se logra obtener el trabajo total ideal.

## Slide 10: Cálculos elementales del motor
Supuestos:
  El aire se comporta como gas ideal
  La compresión y la expansión ocurren a temperatura constante (carreras 1-2 y 3-4).
  Se puede utilizar hipótesis de que la presión máxima ocurre en el menor volumen y mayor temperatura, y que la presión mínima ocurre en el punto de mayor volúmen y menor temperatura.
W

## Slide 11: Cálculos elementales del motor
Procedimiento recomendado:
  Darse dimensiones básicas del motor.
  Calcular los volúmenes máximo, mínimo y medio de la cámara.
  Calcular la masa de aire para una temperatura interna media (puede ser 60°C aprox.), R=287[J/(kg°k)]
  Darse temperaturas máximas y mínimas, y calcular las presiones máximas y mínimas de acuerdo a los supuestos.
  Calcular el área al interior de la curva, con lo que se obtiene el trabajo en joule [Nm].
  Hacer cálculos en hoja Excel para variar fácilmente los parámetros del motor (diámetro del pistón, largo de la carrera, dimensiones del cigüeñal, etc).