## Slide 1: Rocas Metamórficas
CI52T
Mecánica de Rocas en Obras de Ingeniería
Sergio Sepúlveda V.

## Slide 2: Metamorfismo
Transformaciones mineralógicas en estado sólido a partir de rocas preexistentes (ígneas, sedimentarias o metamórficas).
Producto de variaciones en condiciones de presión y temperatura con respecto a las de formación de las rocas iniciales.
Procesos de recristalización, cambios estructurales de la red cristalina (polimorfismo), reacciones entre minerales, etc.

## Slide 3
Según las condiciones de presión y temperatura, hay distintos grados de metamorfismo.
En rocas monominerales, los cristales crecen y forman una textura tipo mosaico, por ejemplo: calizas => mármol; areniscas cuarcíferas => cuarcitas.
En rocas multiminerales, la transformación es más compleja. Es común la reorientación de cristales formando estructuras llamadas “foliación”.

## Slide 4
cuarcita
mármol
Rocas no foliadas

## Slide 5: Foliación
Fábrica o textura de muchas rocas metamórficas, en que los minerales metamórficos, comúnmente micas, se reordenan formando “capas” paralelas.
La foliación puede tener una orientación diferente a la estratificación original.
Las rocas foliadas son fundamentalmente anisotrópicas, es decir sus propiedades geomecánicas varían según la orientación.

## Slide 6: Foliación
Según el grosor de las capas foliadas, se determina el nombre de las rocas. De menor a mayor espesor, se ubican las pizarras, filitas, esquistos y gneisses.

## Slide 7
Pizarra Filita Esquisto Gneiss
Pizarras
Gneiss

## Slide 8: Meteorización y Fracturamiento en Rocas Metamórficas
Rocas granulares o con foliación gruesa y abundante cuarzo (ej. Cuarcitas, gneiss) se meteorizan muy similarmente a las rocas graníticas, formando suelos tipo saprolitos (maicillo), altamente porosos.
Pizarras y filitas producen suelos residuales limosos, con abundante mica.
Mármol, al igual que la arcilla, se descompone en arcillas.
La meteorización tiende a separar los planos de foliación, los que pueden rellenarse con arcillas, disminuyendo la resistencia de la roca.

## Slide 9: Meteorización y Fracturamiento
Las rocas suelen tener un sistema de fracturas paralelo a la estratificación, otro a la foliación y un par más en otras direcciones. Al meteorizarse, se abren y generan bloques removibles.
En los planos de foliación se generan zonas de cizalle, con menor resistencia al corte donde se generan desplazamientos que van moliendo la roca, además de alteración por el paso de fluidos.

## Slide 11: Propiedades Ingenieriles de Rocas Metamórficas
En estado fresco, la roca suele ser dura y resistente. Las condiciones pueden variar ampliamente en la zona meteorizada.
Sin embargo, las rocas con esquistosidad suelen ser problemáticas para obras ingenieriles, aún en estado fresco.
En general se pueden sondear, excepto rocas muy duras como las cuarcitas.

## Slide 12
Rocas foliadas son altamente susceptibles a inestabilidad de taludes, en especial donde la foliación es favorable.
Además de deslizamientos, es común que la parte superior meteorizada sufra un desplazamiento lento, llamado reptación o creep. También es común en rocas foliadas el modo de falla llamado toppling o volcamiento.
La posibilidad de deslizamientos, así como desprendimiento de bloques, también es una amenaza para todo tipo de excavaciones.

## Slide 13
En rocas anteriormente sedimentarias, es común la alternancia de cuarcitas y rocas metamórfica arcillosas, las cuales tienen una considerable diferencia de resistencia.

## Slide 14
Fundaciones deben ser sobre la roca fresca. En rocas foliadas, los cálculos de asentamiento deben considerar la anisotropía de la roca, al cargarse la roca en direcciones preferenciales paralela y normal a la foliación.

## Slide 15
Para excavaciones subterráneas, rocas granulares son de buena calidad geotécnica. En cambio, rocas con foliación pueden presentar problemas de estabilidad, tanto por deslizamiento como por desprendimiento de bloques.
Cuarcitas o núcleos de cuarzo son altamente abrasivos, no son posibles de excavar con TBM.
Esquistos tienen tendencia a sufrir “squeezing”, con encogimiento de la sección del túnel, en especial con minerales como clorita, talco o grafito, siendo el efecto mayor en la normal a la esquistosidad.