## Slide 1: Rocas Igneas
CI52T
Mecánica de Rocas en Obras de Ingeniería
Sergio Sepúlveda V.

## Slide 2: Rocas Igneas
Formadas a partir de un magma.
Se dividen en rocas plutónicas o intrusivas, y rocas volcánicas.

## Slide 3: Rocas Igneas Plutónicas
Las rocas intrusivas se forman bajo la superficie, por enfriamiento lento del magma.
Las rocas intrusivas forman grandes cuerpos de roca formados a gran profundidad (“plutones”) o bien cuerpos menores asociados a fracturas por donde asciende el magma (filones, diques, etc.).
Se caracterizan por tener cristales bien formados, debido al proceso lento de enfriamiento.

## Slide 4
Cuerpos de roca intrusiva: a) Batolito; b) Lacolito;: c) Diques; d) Filones Manto.

## Slide 5: Clasificación de Rocas Plutónicas
Cuarzo
Plagioclasa
Feldespato alcalino
1, 2, 3: granitoides
4: granodiorita
5: tonalita
6, 7: sienitas
8, 9: monzonitas
10: diorita y gabro

## Slide 6: Fracturamiento en Rocas Intrusivas
Por su proceso de formación, las rocas intrusivas suelen ser masivas (no estratificadas) y relativamente isótropas, de alta resistencia. Su comportamiento geotécnico está entonces controlado fundamentalmente por su tipo de fracturamiento y grado de meteorización.

## Slide 7: Fracturamiento por Exfoliación
En rocas graníticas, es de particular importancia el fracturamiento tipo exfoliación (“sheet jointing”).
Consiste en la formación de fracturas relativamente paralelas a la topografía, formando capas de pocos centímetros de espesor cerca de la superficie, las que se engruesan en profundidad (tipo telas de cebolla).
También se puede encontrar en areniscas masivas.
Las capas producen inestabilidad por “planchones” en laderas. Con el tiempo, la morfología de los cerros es redondeada (domos).

## Slide 8
Pan de Azúcar, Río de Janeiro
Half Dome, Yosemite, USA

## Slide 9: Disyunción Columnar
En cuerpos intrusivos cercanos la superficie (enfriamiento más rápido), también se da en rocas volcánicas. Más común en rocas de composición basáltica (diorita, gabro).
Formación de columnas por formación de fracturas de extensión normales a las isotermas durante el enfriamiento.

## Slide 11: Meteorización en Rocas Intrusivas
La meteorización de rocas plutónicas puede generar perfiles de suelo residual de gran profundidad.
Rocas básicas (diorita, gabro, monzonitas, etc.) tienden a generar suelos arcillosos compresibles, mientras rocas graníticas tienden a generar suelos arenosos con arcilla y limo.

## Slide 12
La conductividad hidráulica del perfil de suelo es altamente variable, siendo usualmente mayor en la zona de meteorización activa.

## Slide 13
Un proceso común en rocas plutónicas es el de meteorización o descomposición esferoidal. Los bloques de roca se meteorizan por la acción del agua a partir de las fracturas y sus intersecciones, siendo posteriormente exfoliados por procesos químicos.

## Slide 14: Propiedades Ingenieriles de Rocas Plutónicas
Por ser en general cuerpos irregulares, la definición de sus límites es parte importante en fases de exploración.
Definición de perfiles de meteorización puede ser lo más complicado.
Laderas meteorizadas pueden contener bloques que pueden desestabilizarse con lluvias o sismos, generando rodados. Igualmente pueden generar deslizamientos y aluviones.
Taludes con exfoliación pueden generar deslizamientos de planchones de roca. Taludes con disyunción columnar pueden generar caídas de bloques por desprendimiento de parte de las columnas.

## Slide 15
En general son rocas de alta resistencia en estado fresco, que necesitan de tronadura. El fracturamiento puede dificultar la tronadura según el diseño, al tender seguir las discontinuidades.
En roca meteorizada la excavación puede ser dificultada por núcleos más resistentes.
En roca fresca buen material para fundaciones, pero en roca meteorizada o con presencia de diques la variabilidad de propiedades y presencia de arcillas puede inducir asentamientos diferenciales.
Para presas fundadas en rocas plutónicas, se debe tener cuidado de limpiar y sellar fracturas rellenas con material residual erodable. Vertederos de presas (spillways) pueden sufrir erosión o desprendimiento de bloques.

## Slide 17
Bajo unos 60 m, la meteorización y fracturamiento se reducen al mínimo, favoreciendo la construcción de obras subterráneas, incluso sin requerimiento de soporte.
En zonas de altos esfuerzos se puede producir fracturamiento de las paredes similar a la exfoliación, requiriendo de sostenimiento.
En excavaciones de rocas más blandas (ej. Sedimentarias), el encuentro con diques pueden generar problemas ya que pueden ser contenedores do bolsones de agua, además de su mayor resistencia.

## Slide 18: Rocas Volcánicas
También llamadas rocas ígneas extrusivas. Son las que se forman cuando el magma llega a la superficie terrestre.
Pueden ser subaéreas o subacuáticas.
Material expulsado tiene fases líquida, sólida y gaseosa. A la fase líquida se le llama lava.
Dos tipos de roca: Lavas, formadas por enfriamiento de coladas de lava (con sólidos incorporados); y Rocas Piroclásticas, formadas por material expulsado al aire y que cae posteriormente. Este material puede ser sólido o líquido que se enfría antes de caer, e incluye a las cenizas.

## Slide 19
Esquema simplificado de un Volcán: a) cono; b) cráter; c) colada de lava; d) materiales piroclásticos; e) chimenea

## Slide 20: Rocas Piroclásticas
Compuestas de trozos de roca y fragmentos de minerales en estado sólido previo a la erupción, además de material líquido rápidamente solidificado (vidrio), generalmente en forma de ceniza y pómez.
Fragmentos mayores semisólidos pueden ser expulsados y redondeado por su giro en el aire, llamados bombas.
En muchos casos, el material piroclástico es poroso. En el caso de la pómez, su densidad es menor a la del agua.

## Slide 21: Material Piroclástico
bomba
lapilli
ceniza
pómez
pómez

## Slide 22: Rocas Piroclásticas
En textura similares a las rocas sedimentarias, con una matriz más finas y trozos mayores incorporados.
Con clastos sobre 64 mm (bloques y bombas) la roca se llama brecha volcánica (con bloques) o aglomerado (con bombas).
Rocas con tamaño ceniza y lapilli (2-64mm) fundamentalmente, la roca recibe el nombre de “toba”.

## Slide 23: Rocas Piroclásticas
Aglomerado
Brecha
Toba

## Slide 24: Lavas
Rocas formadas por flujos o coladas que se enfrían. Pueden ser bastante porosas por “burbujas” dejadas por gases incorporados. Sus propiedades dependen fundamentalmente de su composición química (% de sílice).

## Slide 25: Macizos rocosos volcánicos
Debido a su formación episódica (erupciones) e irregular distribución de los depósitos, los macizos de roca volcánica suelen ser heterogéneos. Es común encontrar sucesiones de lavas, rocas piroclásticas e intercalaciones sedimentarias.
Igualmente, dentro de una misma colada de lava, por ejemplo, la roca tiene un tipo de fracturamiento y propiedades distintas (porosidad, disyunción columnar, oxidación, etc.).
Su meteorización depende de composición química (al igual que rocas intrusivas). En rocas jóvenes, suelen estar frescas. Además, protege de meteorización y erosión a suelos y rocas que quedan cubiertas por las coladas o flujos.

## Slide 26: Propiedades Ingenieriles de Rocas Volcánicas
Resistencia puede ser variable.
Zonas de alta permeabilidad.
Suelen estar estratificadas, pero sus límites laterales y variaciones de profundidad deben ser precisados.
Lavas suelen ser duras y de mejor resistencia, pero sobre estratos piroclásticos o sedimentarios pueden deslizar y/o hundirse.
Usualmente presentan alto grado de fracturamiento, requiriendo soporte (malla, pernos, shotcrete).

## Slide 27
En excavaciones subterráneas, es posible encontrar grandes flujos de agua por fracturas o acumulada entre capas impermeables (en general tobas, mientras las lavas son más permeables por su fracturamiento).
En zonas volcánicas activas, excavaciones son amenazadas por acumulaciones de gases.
Rocas y depósitos piroclásticos pueden ser altamente compresibles y de baja resistencia, requieren de estudios detallados paras ser usadas como suelo de fundación de presas o grandes estructuras.