## Slide 1
Medición y Estimación de Variables
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Objetivos y métodos de medición
Flujos Vehiculares
Tasas de Ocupación
Velocidades
Longitud de Cola
Parámetros de Capacidad en Intersecciones

## Slide 2
Medición de Flujo Vehicular
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Automáticas
  Dónde: sección de vía
  Características:
    Baja precisión en tipo de vehículo (# ejes)
      Bus de tres ejes y camión de tres ejes
      Auto con carro de arrastre y camión de tres ejes
      Necesidad de clasificación manual adicional
    No distinguen movimientos
    Apropiados para mediciones continuas de larga data
    Ubicación espiras (mangueras, piezoeléctricos), ubicación errónea implicará sesgos.
  Unidades: [ejes/h], [veh/h]

## Slide 3
Medición de Flujo Vehicular
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Manuales
  Dónde: intersecciones (identifica movimientos)
  Características:
    Alta precisión en tipo de vehículo (depende del formulario utilizado)
    Apropiados para mediciones periódicas
  Unidades: [veh/h]
  Consideraciones prácticas
    Totalizar cada 15 minutos
    Un observador cada 400 veh/h máximo
    Un supervisor de campo cada 15 medidores (capacitación de personal y bitácora de campo)

## Slide 4
Medición de Tasa de Ocupación
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Vehículos Menores (VL, Camionetas, Jeep, etc.)
  Registro directo del número de pasajeros incluyendo conductor
Taxis Básicos y Taxis Colectivos
  Registro directo SIN incluir conductor
Vehículos de Carga: rara vez, salvo estudios específicos
Transporte Público Mayor (buses, taxibuses)
  Imposibilidad espacio-temporal de contar todos los pasajeros
  Necesidad de considerar categorías
  Problemas: categorías sólo válidas para zona donde se obtuvieron y en año correspondiente

## Slide 5
Medición de Tasa de Ocupación
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Categoría
Definición
Txb
Bus
A
Vehículo completamente ocupado, con pasajeros colgando
44,2
83,1
B
Más de la mitad del pasillo con pasajeros de pie
34,5
56,7
C
Menos de la mitad del pasillo con pasajeros de pie
27,3
41,6
D
Más de la mitad de los asientos ocupados
18,3
26,0
E
Menos de la mitad de los asientos ocupados
9,4
12,4
  En Stgo, CV=0,2 lo que implica n=60 obs/hr
  Reglas sistemáticas del estilo: 1 cada 5 vehículos
  Z, nivel de significancia estadística asumiendo una función de distribución específica (normal: Z=1,96)
  C, coeficiente de variación de la variable a medir (desviación estándar / media)
  E, error aceptado en la medición

## Slide 6
Medición de Velocidad
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Velocidades
  Dónde: tramos de vía
  Tipo mediciones:
    Instantánea (radar)
    Comercial o de viaje (método patentes o vehículo flotante)
    Recorrido o en movimiento (seguimiento)
  Unidades: [km/h], [m/s]
Método de las Patentes
A:
Lugar, Período, tipo vehículo
Hora (h:mm:ss)
Patente (xx-1234)
B:
Lugar, Período, tipo vehículo
Hora (hh:mm:ss)
Patente (xx-1234)
Longitud L

## Slide 7
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Método de las Patentes
Problemas:
  De noche
  alto flujo vehicular
  sincronización de relojes
Longitud L
Pareo de Patentes
Digitación
Cálculo de tiempo
Cálculo de velocidad
¿Qué Velocidad?

## Slide 8
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Medición de Longitud de Colas
Dónde:
  Intersecciones
  Paradero de Buses
  Cuellos de botella
Longitud L
Tipo de Mediciones
Objetivos:
  Indicador primario del N.S.
  Indicador “visual” de congestión
  Calibrar modelos de tráfico
Intersecciones Semaforizadas
  Cola máxima (nº promedio de vehículos en cola
  al inicio del verde efectivo)
  Cola excedente (nº promedio de vehículos en cola
  al final del verde efectivo
  Se mide en cada ciclo de semáforo y promediar para
  período de medición

## Slide 9
Intersecciones no Semaforizadas
  Cola promedio
  Medir por pistas
  Medir en vehículos reales
  Especificar composición de cola
  (% veh. Livianos, pesados, etc..)

## Slide 10
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
Medición del Flujo de Saturación
Aplicable sólo a intersecciones semaforizadas.
El proceso real se idealiza, definiéndose un diagrama binario que considera tres variables
q
t
P1
P2
P3
SB
Observar vehículos por pista, durante tres intervalos:
  Los primeros 10 s o 6 a 7 vehículos (transición inicial)
  Resto del período de verde SATURADO
  Amarillo más el rojo
Sólo Vehículos que estuvieron en cola

## Slide 11
Registro:
  Correlativo del ciclo del semáforo
  Vehículos observados en primer intervalo (si tiempo < 10 s o < 6 ó 7 vehículos, no considerar observación)
  Vehículos observados en intervalo medio
  Vehículos observados en último intervalo (sólo si tiempo de saturación=tiempo de verde)
  Duración del período saturado (intervalos 1 y 2)
  Duración del período de verde (si es fijo, anotarlo 1 sola vez)
Donde:
  S : flujo de saturación (veh/hr-pista)
  Xv: Número total de vehículos que cruza en intervalo medio
  Ts: duración total de la saturación
  N: número de ciclos observados
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil

## Slide 12
Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - Departamento de Ingeniería Civil
FORMULARIO MEDICION
FLUJO SATURACION Y TIEMPOS DESAPROVECHADOS
640
.
1
28
10
917
290
*
3600




S
5
5
n
X
V
seg. (verde promedio)
Tiempo desaprovechado (seg)
[Veh/hr-pista]
