## Slide 1
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables
ENTREVERDE (I)
    Período que va desde que termina la verde para el movimiento que pierde derecho a vía, hasta el inicio de la verde para el movimiento siguiente en la secuencia de fases. Está compuesto por un tiempo de amarillo y un período todo rojo (que puede existir o no).

## Slide 2
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables
AMARILLO (AM)
  Es obligatorio en el entreverde y significa que un vehículo que lo enfrenta debe detenerse, si alcanza a hacerlo. Así, el amarillo de un movimiento i, será:
TR: tpo. de reacción (1 s)
v: veloc. Aproximación al cruce (m/s)
D: tasa frenado (2,5 m/s2)
3 s  AMi  5 s

## Slide 3
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables

## Slide 4
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables
TODO ROJO (RR)
  La existencia de un período todo rojo dependerá de la necesidad de un período adicional para que se cumpla la función del entreverde: desalojar con seguridad de la intersección al movimiento que pierde derecho de vía
xi: distancia desde línea de detención hasta punto de conflicto
más alejado (m)
LV: longitud promedio de vehículos ( 6 m)
0 s  RRi  3 s

## Slide 5
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables
Tiempo Desaprovechado o perdido total del movimiento i (li)
  El período en que el movimiento no circula
pérdida inicial (1,7 s)
Ganancia del amarillo (0,6 AMi)

## Slide 6
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Verdes Mínimos
El período de verde de un movimiento se acota inferiormente por razones de seguridad para el cruce de vehículos y peatones
para vehículos: Vmin= 8 s
para peatones: Vmin = 5 + w/vP
W: Ancho cruce
Vp: Velocidad peatones
Margen de seguridad

## Slide 7
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables Auxiliares
Otras variables por movimiento, utiles en la determinación del tiempo de ciclo, son:
  Razón de verde efectivo
  Factor de carga
  Capacidad
  Grado de saturación
Donde qi es el flujo del movimiento i, Si el es flujo de saturación correspondiente, vei es el verde efectivo del movimiento y c es el tiempo de ciclo del semáforo (ambos a determinar)

## Slide 8
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables Auxiliares
El grado de saturación define el límite entre dos condiciones de operación del movimiento:
  No Saturado (Xi < 1,0)
  Saturado (Xi  1,0)
Para cubrir fluctuaciones aleatorias en la demanda (flujo) se suele imponer o recomendar un Grado de Saturación Práctico (Xp) tal que Xpi  0,90 (0,85) para cada movimiento i.
Un movimiento puede estar autorizado en más de una fase y en una fase pueden estar autorizados más de un movimiento. Entonces:
  Movimiento traslapado: es el que dispnde de verde en más de una fase consecutiva. Luego, la entreverde correspondiente no tiene pérdidas asociadas.
  Movimiento Crítico: es aquél, de todos los movimientos autorizados en la fase, que requiere de más tiempo de verde para pasar

## Slide 9
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables Auxiliares
El tiempo asignado a un movimiento es:
ti = Ii-1 + Vi, donde Vi es el verde presentado del semáforo para el movimiento i.
Vi: Vei + -
ti = Ii-1 + Vei + -
ti = li +Vei

## Slide 10
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Variables Auxiliares
Si no hay movimientos traslapados, el movimiento crítico de una fase es aquel para el cual ti es máximo.
Al existir traslapos, la definición no es tan clara y se debe encontrar una “trayectoria crítica”, compuesta por la suma de los ti mayor.
Los movimientos que compongan la trayectoria crítica serán los críticos.

## Slide 11
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Indicadores Globales
Factor de Carga
Razón de Verde
Pérdida Total
Tiempo de Ciclo
Grado de Saturación

## Slide 12
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Objetivo: minimizar X, maximizar Y
Se puede demostrar (Webster,1958) que X se minimiza cuando a los movimientos críticos se les da verde efectivo en proporción a sus factores de carga. Esto lleva a igualar los grados de saturación de los movimientos críticos.
Condición de no saturación: (q < Q) => Y/U < 1 (demostrarlo)
Entonces, sabiendo que U = (C-L)/C, por lo tanto:
Según esto, si no hay movimientos traslapados, es necesario minimizar el número de fases, para que L no sea muy grande. En cambio, si existen movimientos traslapados, es importante el manejo de los movimientos críticos tratando de maximizar su capacidad (Máx Y).

## Slide 13
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Ciclo Máximo, Métodos de
Se considera que existe un máximo tiempo de ciclo aceptable por los usuarios del modo: 120 seg. (180 seg.)
Si hecho el diseño de fases y, aún para Cmáx, Y  1, existen tres posibilidades:
  Disminuir L, el cual está acotado por seguridad
  Disminuir el flujo (reasignación, prohibición de movimientos)
  Aumentar S de movimientos críticos (rediseños geométricos u operativos)
Una vez asegurado que la intersección no está saturada, para el tiempo de ciclo escogido (óptimo, máximo, etc.), el paso siguiente es determinar los repartos o asignación de tiempos de verde por movimientos.
Lo anterior implica definir algún criterio de optimización aplicado a la intersección:
  Método Secuencial (Akcelik): el más tradicional (aplicado a aaSIDRA).
  Método Simultáneo por programación lineal (Allsop): aplicado a programas SIGCAP y SIGSET.

## Slide 14
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Ciclo Práctico
Se define un tiempo de ciclo práctico (Cp) que asegure que Xi < Xp  i:
c
d
Co
1,5Co
0,75Co
1,2do
do
Cp
Relación Tiempo de Ciclo & Demora

Elección del tiempo de ciclo
sin efecto sustancial en
Demoras de intersección

## Slide 15
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Obtención repartos
Definido el tiempo de ciclo, si no se considera EQUISATURACION:
, i pertenece a trayectoria crítica
, i pertenece a trayectoria crítica
La segunda expresión es aplicable en ambos casos ya que si existe equisaturación,
Xi = cte  i y x = Máx {xi}= xi,  i.
Cuando hay movimientos controlados por verde mínimo, se aplica:
y aparecen en L
Finalmente, los repartos en el semáforo real serán:

## Slide 16
Ingeniería de Tránsito – CI53G
Programación de Semáforos
Obtención repartos
Si hay movimientos traslapados que son críticos, los no traslapados pueden ser tratados como fases de un ciclo reducido de duración igual al traslapo (diagrama de red nodos=fases, arcos=movimientos).
A
B
C
A
1
2
4
3
Si por el contrario, los no traslapados son los críticos, entonces: