## Slide 1: EI110- Introducción a la Ingeniería I
Prof: Héctor Agusto A

## Slide 8: Dibujo Técnico
Permite comunicar diseño (parte del proceso de diseño)
Actualmente existen sofisticados software de dibujo: CAD (etapas avanzadas del diseño)
Importante poder expresar una idea en un dibujo simple a mano alzada (etapas iniciales)

## Slide 9: Dibujo Pictórico
Representación en 2D de cuerpos 3D:
Isométricos
Oblicuos
Perspectiva

## Slide 10: Isométricos
Los tres ejes se representa simétricamente a 120º
La escala en cada una es la misma (ventaja)
Se ven las tres vistas estándar desde arriba

## Slide 11: Isométricos
Existe papel isométrico, para trazado a mano

## Slide 12: Isométricos
Circunferencias se ven como elipses

## Slide 13: Dibujos oblicuos
Más simples de hacer pero menos realistas
2 ejes perpendiculares
3er eje a normalmente a 45º (30º o 60º)

## Slide 14: Dibujos oblicuos
Vista frontal a escala
Profundidad se modifica para dar realismo

## Slide 15: Dibujos oblicuos
Circunferencia se ven en vista frontal, en el resto aparecen como elipses

## Slide 16: Perspectivas
Representa la forma en que vemos el mundo 3D.
Más realistas pero más difíciles de hacer
Líneas paralelas convergen (puntos de fuga)

## Slide 17: Perspectivas
Escala de profundidad va disminuyendo a medida que se acerca a horizonte
Hay tantos punto de fuga como grupos de líneas paralelas fura del plano frontal

## Slide 18: Dibujos Multivistas (planos)
Formato estándar en ingeniería
Conjunto de vistas 2D de un cuerpo
Tantas como sea necesario para definirlo completamente y sin ambigüedades (2, 3 o +)

## Slide 19: Dibujos Multivistas (planos)
Existe convención para ubicar las vistas

## Slide 20: Dibujos Multivistas (planos)
Existe convención para los estilos de línea

## Slide 21: Dibujos Multivistas (planos)
Dibujos son a escala, pero deben tener dimensiones que los definen (no saturar)

## Slide 22: Dibujos Multivistas (planos)
Tolerancia puede ser explicita o implícita (en función de cifras significativas)
En términos constructivos a menor tolerancia mayos costo

## Slide 23: Cuadro de Rotulación
Nombre de la institución
Nombre de la pieza
Escala
Tolerancia que será utilizada para fabricar
Fecha
Material que será utilizado para fabricar
Tratamiento Térmico u otros
Unidades de medida
Iniciales del que dibujó
Iniciales del que revisó
Un número único (ej.: EI110-S2-G3-P2-001)

## Slide 24: Escala
Relación entre medidas en plano y medidas reales
1 : n
Unidades en papel
Unidades en la realidad
n entero y en lo posible múltiplo de 10 o 5 (salvo 1:1, 1:2, etc.)

## Slide 25: CAD
Diseño Asistido por Computador (en inglés)
Objetivo facilitar re-impresión y corrección
En un principio permitían “unir” líneas del dibujo (2D)
Luego entienden figuras 3D y generan vistas (“modelos de alambre”)
Actualmente algunos comprenden los materiales sólidos (análisis y simulación)

## Slide 26: CAD
Trabajan sobre base de datos de entidades geométricas (puntos, líneas, arcos, etc.)
AutoCAD ® Autodesk, Inc.
Microstation® Bentley Sistems, Inc.
IntelliCAD (versión 2001 disponible en PC’s Zocalo)
Solidworks® ProEngineer® y Autodesk, Inc.
Google® SketchUp (software gratis)

## Slide 27: Intellicad
Permite trabajar en directamente en unidades de ingeniería.
Al imprimir se eligen vistas y se aplica escala
Los dibujos se organizan en capas, se pueden ver o imprimir según la necesidad el plano
Permite manejar distintas vistas, escalas y/o visualizar dimensiones

## Slide 29: Intellicad
Usando el espacio de trabajo de papel (paper workspace) se pueden crear ventanas flotantes (comando mview)
En ellas se pueden ubicar distintas vistas.