## Slide 1: Taller de Proyecto Minero: Dimensionamiento de Equipos Clase 9

## Slide 2: Operaciones unitarias en la explotación de minas
PERFORACION
Y
TRONADURA
CARGUIO
TRANSPORTE
Servicios mina
VENTILACION
DRENAJE
RECURSOS GEOLOGICOS
DISEÑO MINERO
OPERACIONES UNITARIAS
Reservas mineras
EXPLOTACION DE MINAS
Geomecánica

## Slide 3: Importancia de carguío y transporte
En minería se requiere mover grandes volúmenes de material (mineral y estéril) desde su ubicación original. Esto requiere de proveer soluciones de transporte acorde a los requerimientos de producción con un costo mínimo.
La elección de un sistema de transporte de mineral tiene impacto en la operación de la mina:
  Diseño de desarrollos requeridos para que opere el sistema de transporte de manera eficiente.
  Determinación de inversiones mina: equipos e infraestructura asociadas (MUS$)
  Costo operación mina:
    Costo mina= Cpreparación+ Carranque +Ccarguío + Ctransporte + C servicios + Cgenerales mina

## Slide 4: Sistemas de explotación de minas
Métodos subterráneos
  Métodos por hundimiento
  Método auto soportados
  Métodos soportados
Métodos de explotación a rajo abierto

## Slide 5: Definiciones Básicas Introducción a Carguío y Transporte en minería subterránea

## Slide 6: Diseño minero
La infraestructura en una mina subterránea debe cumplir diversos roles: Permitir el acceso a unidades de explotación (Caserones) Cumplir con funciones de Extracción y Transporte de mineral Cumplir con funciones de Ventilación y drenaje mina Albergar oficinas, taller de mantención de maquinaria, polvorines, refugios. Sus dimensiones deben ser mínimas por costos asociados (construcción y soporte)

## Slide 7: Accesos principales mediante rampa
Mina Panulcillo (2007)

## Slide 8: Accesos principales mediante piques
Systema de manejo de materiales Mount Isa Copper Operations
Extraido de Carr and Krause L.E. (2005)

## Slide 9: Galerías y túneles
Galería: túnel sin salida al sol, que conecta sectores dentro de la mina.
túnel

## Slide 10: Dimensiones en una galería
0.5 a 1 metro
Art. 368º
Dimensiones de acuerdo a equipos y legislación
Si la galerías es de mas de 100 m de largo ubicar refugios cada 30 m si 0,5 m de ancho de equipos
En el diseño de galerías se deben considerar holguras

## Slide 11: Equipos en labores

## Slide 12: Equipos en labores subterráneas
Considerar equipos que harán uso de las galerías

## Slide 13: Refugios en galerías

## Slide 14: Drenaje

## Slide 15: Construcción de galerías en roca
Tiros de
Rainura
Zapateras
Contorno
Auxiliares
Factores a considerar:
Perforación: Diametro/equipo
Espaciamiento y burden
Tronadura: explosivo
Costos construcción

## Slide 16: Gráficos empíricos numero de perforaciones para diferentes secciones

## Slide 17: Desquinches en Galerías
Los desquinches se utilizan para permitir el paso de equipos interior mina:
Ancho= ancho equipo a operar
Largo = función del largo del equipo

## Slide 18: Punto transferencia
Criterios de diseño:
Dimensiones de equipos en tránsito
Número de equipos en tránsito durante la operación de la mina.
Fortificación requerida por mayor sección del punto de transferencia
Costos de construcción
Elementos de diseño:
Dimensiones de galerías
Número de puntos de transferencia

## Slide 19: Forma de construcción de galerías
Forma de las galerías esta dada por dimensiones de equipos y estabilidad

## Slide 20: Rampa de acceso
Galería de acceso a distintos niveles:
Puede ser circular o en 8.
Pendiente dada por equipos:
10-12% camiones
15% correas

## Slide 21: Estocadas
Galerías cortas para distintos usos:
Conectar galerías
Almacenamiento mineral
Punto de carguío
Refugios para personal

## Slide 22: Preparación de la base de un caserón
Nivel de Transporte Principal

## Slide 23: Desarrollos verticales
Pique: galería vertical o sub vertical de secciones variables, construida desde arriba hacia abajo, pudiendo o no romper en superficie. Según su función se le asignan nombres. Pueden tener más de una función (pique maestro).
Chimenea: excavación o galería vertical o sub vertical de secciones variables, Según el artículo 335º no se deberá construir chimeneas que desemboquen en medio de la sección de un túnel o galería, por lo que su descarga tendrá que ser por un costado de dicha excavación. Según el artículo 339º las chimeneas construidas manualmente no podrán superar los 50 metros de longitud si son verticales y para construcciones sub verticales se tiene la siguiente tabla:

## Slide 24: Tolvas de almacenaje
Tolvas interior mina de Acopio mineral para resguardar producción:
Interior mina (1 dia producción)
Stockpile (1 mes de producción)

## Slide 25: Pilares en método de caserones y pilares

## Slide 26: Pilares en caserones

## Slide 27: Pilares y lozas en nivel de transporte

## Slide 28: Clasificación de equipos mineros
Ref: Sweigard (1992) : Materials handling: loading and haulage. SME pagina 761-782

## Slide 29: Selección de equipos mineros
La selección de equipos mineros es uno de los factores de mayor importancia en el diseño y producción de minas.
Las decisiones de equipos son multi-personas y esta basado en criterios cualitativos y cuantitativos

## Slide 30: Definiciones básicas
Producción: es el volumen o peso de material a ser manejado en una operación especifica.
  Mineral (en unidades de peso)
  Esteril (en unidades de volumen)
  Las unidades son generalmente por año

## Slide 31: Definiciones básicas
Disponibilidad: % de horas hábiles que el equipo esta listo para operar mecánicamente.
Utilización: es la porción de tiempo disponible que la maquina esta cumpliendo la labor para la cual fue diseñada

## Slide 32: Definiciones básicas
Capacidad: es el volumen de material que una maquina puede manejar en cualquier instante de tiempo
  Capacidad al ras: es el volumen de material en una unidad de carguío o transporte sin material que sobresalga (e.g dientes de una pala, pila en una camión)
  Capacidad con pila: máxima capacidad con el equipo lleno y con formación de una pila. Esta depende del diseño del equipo para contener el material a que se desplace en sus bordes

## Slide 33: Definiciones básicas
Capacidad de diseño (rated capacity): es la capacidad en términos de peso.
  Importante determinar la densidad del material a cargar
Esponjamiento: el porcentaje de aumento en volumen que ocurre cuando la roca es fragmentada y removida desde su posición inicial.
  Se puede expresar como porcentaje

## Slide 34: Selección de equipos
Elegir tipo de equipo
Tamaño del equipo
Numero de unidades para alcanzar un cierto objetivo

## Slide 35: Proceso de selección de maquinaria
Requerimientos técnicos
  Uso del equipo o aplicación
  Condiciones ambientales
  Infraestructura
Requerimientos del proceso
  Producción requerida
  Mantención

## Slide 36: Proceso de selección de maquinaria
Requerimientos económicos
  Inversión (US$)
  Reembolso
  Costos de operación (US$/hr)
  Principios de inversión en la compañia
    Precio o rendimiento

## Slide 37: Proceso de selección de equipos
Requerimientos sociales
  Educación
  Capacitación
  Practicas sindicales
Requerimientos ambientales

## Slide 38: Proceso de selección de equipos
Requerimientos locales y estándares para maquinaria
Plan estratégico
Proyecto nuevo/reemplazo/ complementar la flota existente
Entender como un equipo afecta al proceso global

## Slide 39: Selección de equipos – herramientas de calculo
Sentido común
Opinión experta
Simulaciones
Cálculos de rendimientos
Cálculos con el VAN
Análisis de costo marginal

## Slide 40: Información básica requerida para el análisis
Información básica
Nombre de la mina, dueño, ubicación, etc…
Numero de trabajadores.
Condiciones
Altura, temperatura minima y máxima, condiciones ambientales en la mina (subterránea)
Cuerpo mineralizado
Tamaño, largo ancho y alto
Reservas mineras y recursos geológicos
Minerales valiosos y diluyente
Tipo de roca y propiedades
Resistencia / dureza / peso especifico / esponjamiento
Condiciones Mecánica de la roca
Minería
Metodo de explotación
Producción anual por cada metodo
Tipo de turnos (3 turnos de 8 horas, 2 turnos de 12 horas)
Productividad (Ton/hombre)

## Slide 41: Información básica requerida para el análisis
Producción
Tamaño de caserones y dimensiones
Numero de caserones por año
Perforación de producción
Diámetro de perforación , largo, perforación especifica
Malla de perforación
Metros perforados por año
Recuperación y dilución media
Desarrollos
Horizontales: tamaño de secciones, metros requeridos por año
Chimeneas; tamaños y requerimiento anual
Transporte
Tamaño del pique, capacidad de transporte
Dimensiones de la rampa

## Slide 42: SISTEMAS DE CARGUIO – TRANSPORTE-VACIADO MINERÍA SUBTERRANEA
  SISTEMAS DE CARGUIO – TRANSPORTE-VACIADO
  Sistema LHD
    Descripción sistema
    Calculo de rendimientos y costos
    Diseño de flota de equipos
    Automatización de equipos LHD
  Cargadores frontales
  Descripción
  Calculo de rendimientos y costos

## Slide 43
Concepto es cargar-transportar y descargar
Especialmente diseñado para trabajar en minería subterránea:
Pequeños radios de giro
Pequeño Ancho y alto
Gran capacidad de tolva (pala)
Buena velocidad de desplazamiento
Cargar camiones, piques y piso
Existen LHD Diesel y eléctricos
Balde
Horquilla
Pluma
Cabina Operador
motor

## Slide 44: Factores que afectan el rendimiento
Iluminación
Visibilidad
Estado de carpeta de rodado
Condiciones del área de carguío
Condiciones del área de descarga
Factor humano
Granulometría del mineral a cargar
Perdidas de Potencia
  Altura sobre el nivel del mar
  Temperatura

## Slide 45: Selección de LHD
El tamaño del LHD es función del layout posible.
  Estabilidad
  Recuperación
  Productividad: no solo esta relacionado con el tamaño del equipo, considerar distancia al pique de traspaso
Tipo: eléctrico o diesel?.
  Depende de los requerimientos y experiencia práctica

## Slide 46: Consideraciones para elegir el tamaño del LHD
Estabilidad: el tamaño de labores se determina por el área máxima que puede ser expuesta sin soporte durante la etapa de desarrollo
Se deben considerar las dimensiones según legislación minera
Se debe considerar la ruta por la cual el equipo será introducido a la mina

## Slide 47: Recomendaciones practicas
Ancho galería: ancho del equipo + 1.5 (m)
Altura galería: altura del equipo + 1.3 (m)
Largo estocada (visera – centro calle): altura tunel + largo de la maquina
Radio de curva (para velocidades adecuadas) : 2.5 * (IR + OR)/2
IR: radio de curva interno (m)
OR: radio de curva externo (m)

## Slide 48: Disposición general LHD

## Slide 49: Disposición del LHD en el diseño y ángulo de la estocada
Ejemplo:
radio de giro de 10 m
Largo requerido:
11 m desde el eje de la calle
A mayor ángulo el pilar mayor en mas ancho. Posible efecto en recuperación
PE

## Slide 50: Dimensiones típicas LHD

## Slide 51: Dimensiones para distintos tamaños de equipos
Largo Estocada
Ancho/alto

## Slide 52
Rendimiento LHD-camión
Datos de entrada:
Capacidad del balde, Cb
Capacidad del camion, Cc
Densidad in situ de la roca, : (2,7 t/m3 típicamente)
Esponjamiento 
Factor de llenado del balde Fll (0,7-0,8)
Distancia cargado-Distancia vacio, Di, Dv (metros)
Velocidad cargado,Vc
Velocidad equipo vacio, Vc
Tiempo de carga, T1 (min)
Tiempo de descarga, T2 (min)
Tiempo viaje equipo, T3 (min)
Tiempo de maniobras T4, (min)

## Slide 53
Costos Sistema LHD
Costo mano de obra
Costos operación
  Consumo combustible
  -Consumo de insumos (cuchara, neumáticos, lubricantes)
Costos adquisición
  Equipo
  Vida útil
Costos mantención y reparación
  Mantenciones menores
  Mantenciones mayores
Costo operación = costo operación + costo mantención y reparación + costo mano de obra

## Slide 54: Operación de LHDs
Automatizado: toda la operación la realiza el software y hardware
Semi-autónomo: el carguío lo realiza el operador (telecomando) mientras que la ruta se hace de forma autónoma.
Tele-comandado: toda la operación la realiza el operador desde una estación de control
Manual: un operador controla el equipo en todas sus labores.
Hoy en día la mayor parte de las operaciones ocupa operación manual.

## Slide 55: Automatización de LHDs
Minas que buscan alta productividad o tienen escasez de personal especializado buscan automatizar sus actividades subterráneas.
En Chile se busca productividad y competencia (e.g. Mina El Teniente ,Codelco)
La automatización esta basados en tecnología de punta obtenido en otras áreas de la ingeniería (robótica) para aquellas tareas mas bien repetitivas.
Equipos son operados desde una sala de comando por medio de software y hardware especializado. Un operador puede operar varias maquinas (hasta 3 se han provado) de manera eficiente.
Esta mas bien en el área de pruebas las que se han realizado en algunas sectores de minas de la gran minería como lo son El Teniente (Chile), Olimpic Dump (Australia), LKAB (Suecia)

## Slide 56: Automatización de LHDs
Por reducción secundaria y bolones se ha adoptado por equipos semi-autónomos en las operaciones.
El tiempo de ciclo puede alcanzar un 30% menor
El costo de adquisición de la automatización es de un 40% mayor que una manual
Un operador puede operar hasta tres equipos. Cambio turno 5 minutos
Se requiere mano de obra especializada: en el taller mecánico se necesita un ing. Eléctrico.
Costos de servicio y piezas es menor en equipos semi-autónomos
Desgaste de neumáticos es menor en equipos semi-autónomos
Costos de cuchara/ consumo de combustible/ consumo de lubricantes y aceites igual que el equipo operado manualmente.
Un operador puede aprender a manejar el equipo en días mientras lo que en operación manual puede tomar meses.
La zona en que trabaja el equipo se debe aislar por medio de puertas o sensores (sistema de tags)
La maquina se apaga si encuentra un obstáculo pero los sistemas actuales no pueden detectar personas o mas allá de 20 metros.

## Slide 57: Cargadores frontales

## Slide 58
Los cargadores frontales son equipos de carguío diseñados para “cargar” material quebrado
Son equipos que operan sobre neumáticos y son Diesel por lo que tienen autonomía y buen rendimiento.
Sirven no solo para carguío sino para tareas de apoyo (servicios)
No solo se ocupan en minería subterránea sino en minería a cielo abierto, canteras, forestal, construcción entre otros.
Para subterránea estos equipos han sido diseñados mas bajos y con articulación central a fin de obtener menores radios de giro.
Tienen la cabina del operador en el centro, y este opera mirando hacia el frente del equipo
Son de menor costo de adquisición que el scoop pero tiene un menor rendimiento y requiere de mayores secciones en las labores.
CARGADORES FRONTALES

## Slide 59: Cargadores frontales
Volvo L150E
New Holland W200

## Slide 60: Cargadores frontales
Volvo L120E
Caterpillar 966H

## Slide 61: Dimensiones de cargadores
L
D
Dt
Da
A1
A2
A3
45º
A6
Capacidad: Colmado 1-5,3 m3
Al ras 0,8-4,4 m3
A5 Ancho de cuchara 2,3-3,3 m
A3 Despejo de descarga a levante máximo 2,5-3,7 m
A6 Alcance a levante máximo 1-1,6 m
Alcance con brazos horizontales y cuchara a nivel *-3,3 m
Profundidad de excavación 0,9-1,4 m
L Largo total 5,9-9,6 m
A2 Alto total a levantamiento máximo 4,2-6,5 m
R Radio de giro medio 5,2-7,9 m
A1 Altura de viaje máxima 3-3,9 m
Altura al pasador con levante máximo 3,3-4,74 m
-Profundidad máxima de excavación 0,11-0,06 m
Dt Distancia centro de la máquina al eje trasero 1,17-1,77 m
Da Distancia centro de la máquina al eje delantero 1,17-1,76 m
D Distancia entre ejes 2,34-3,53 m

## Slide 62
Cargadores Frontales- especificaciones y costos de adquisición

## Slide 63
Costos Sistema Cargador Frontal o LHD
Costo mano de obra
Costos operación
  Consumo combustible
  -Consumo de insumos (cuchara, neumáticos)
Costos adquisición
  Equipo
  Vida útil
Costos mantención y reparación
  Mantenciones menores
  Mantenciones mayores
Costo operación = costo operación + costo mantención y reparación + costo mano de obra

## Slide 64: COSTOS DE OPERACIÓN CARGADORES FRONTALES
Precio combustible = 0,8 US$/l

## Slide 65: Carguío y Transporte en Minería a Cielo Abierto

## Slide 66: Cielo abierto
Dentro de los procesos productivos de mayor costo se encuentra el carguío y transporte de material, debido a:
Es el proceso con mayor cantidad de equipos involucrados (flota).
Alto grado de mecanización.
Menor rendimiento productivo por equipo.
Constituye un proceso de operación prácticamente continuo y lento.

## Slide 67: Secuencia
El objetivo del proceso es “Retirar el material tronado de la frente y transportarlo adecuadamente a su lugar de destino”, lo cual se puede resumir en la siguiente secuencia:
- Preparación de la zona de trabajo,
- Posicionamiento de equipos,
- Retirar el material tronado desde la frente de trabajo (Carguío),
- Traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado,
- Transporte del material a su lugar de destino (Planta, acopio, botaderos, etc.),
- Descarga del material,
- Retorno del equipo de transporte al punto de carguío (si es que se requiere su retorno).
Esta secuencia se cumple hasta que haya sido retirado el material requerido de la frente.

## Slide 68: Compatibilidad Física
Antes de ser evaluada la flota de equipos para el carguío y transporte deberá cumplirse inicialmente con lo siguiente:
Compatibilidad física entre los equipos de carguío y transporte con la explotación, es decir que la flota de equipos sea capaz de operar en la faena en condiciones normales de operación y seguridad (en función de la altura de bancos, dimensiones operacionales, selectividad, etc.).

## Slide 69: Compatibilidad Física

## Slide 70: Consideraciones Transporte
Para el caso del transporte debemos considerar lo siguiente:
* El número de horas, turnos y días por período en que opera el transporte, son los mismos que en el caso del carguío (no puede operar uno sin el otro).
* Se tendrá que maximizar la utilización de la capacidad del transporte en función de la capacidad del carguío o viceversa (garantizar que el número de paladas para llenar el equipo de transporte sea lo más próximo a un número entero, de modo de maximizar el factor de llenado o aprovechamiento de la capacidad del transporte).
* Se tendrá que optimizar el tiempo de llenado del transporte en función del tiempo de carguío, es decir que el número de paladas para llenar al equipo de transporte sea tal que no perjudique el rendimiento global de la flota.

## Slide 71: Servicios Mina: Bulldozer

## Slide 72: Servicios Mina: Wheeldozer

## Slide 73: Servicios Mina: Motoniveladora

## Slide 74: Servicios Mina: Cargadores frontales

## Slide 75: Servicios Mina: Camiones regadores o Aljibe

## Slide 76: Servicios Mina: Compactadores