## Slide 1
Taller de Proyecto

## Slide 2: Planificación Rajo
Se tiene que la parte rajo corresponde de 0 a 250m de profundidad.
Del archivo “Consideraciones proyecto, obtienen las leyes de las columnas y la profundidad de transición rajo-subterránea.
Deben estimar que la razón estéril-mineral (REM) global de la mina que será extraída por rajo, pues cuando realicen la planificación año a año deberán mantener la REM o en su caso disminuirla, pero evitar aumentarla. (Ahí deberán explicar por que creen que no se debe aumentar la REM año a año).

## Slide 3: Planificación Rajo
Por otro lado, deberán dividir la mina en fases. Para efectos prácticos de este trabajo, las fases corresponderán a conos concéntricos, como lo muestra la siguiente figura:

## Slide 4: Planificación rajo
Deberán estimar un número de fases, y decir cuáles bloques estarán en cada fase. Ahí el criterio es lo que diferenciará cada grupo. Fíjense que uno realiza fases para tener un mayor manejo en el estéril. Si sacaran todo el banco, sin fases, de la profundidad entre 0 y 25m, tendrían que sacar una gran porción de estéril, que si realiza una fase, que será un cono chico, podrán sacar menos estéril y más mineral. De esta forma, el mineral no será tan afectado por la tasa de descuento.
Realicen un máximo de 4 fases.

## Slide 5: Planificación rajo
Se tendrá como supuesto, una planta fija de 15.000 tpd, es decir, una producción de 5.475.000 tpa de mineral. Este tonelaje de mineral, deberán mantenerlo todos los años. Además, como deben mantener la REM constante, su cantidad de estéril será también constante. Deberán realizar una tabla como muestra a continuación:

## Slide 6: Planificación rajo

## Slide 7: Planificación rajo
Cuando realicen la planificación, comienzan con la fase 1, y van colocando lo que necesitan de mineral para ese año. Si la fase 1 tuviera más de los 5.475.000 ton, tendrá un mineral remanente que quedará para el año 2. Si tuvieran menos, extraen de la fase 2 lo que les falta por completar lo que necesitan para el año 1. De la misma forma, el estéril. Y así lo van haciendo para los demás años.
Algunas consideraciones: No pueden sacar el mineral de un bloque antes de haber sacado el estéril (o parte de él). Les aconsejo que para el primer año, sacar entre 25 – 50% del mineral, pues la planta no entra a su máxima capacidad inmediatamente.

## Slide 8: Planificación rajo
Ya realizada la planificación año a año, podrán obtener un programa de producción, que consiste en el siguiente gráfico:

## Slide 9: Planificación subterránea
Entre las consideraciones para la planificación subterránea, son:
  Velocidad de propagación: Rango 0.5-0.8 t/m2/día
  1 frente: 22,000 m2/año.
  Cada punto de extracción tiene 200m2 de área de influencia.
Por lo tanto, la producción de la mina será:
  Área activa*velocidad de extracción = producción mina

## Slide 10: Planificación subterránea
Para estimar el área activa, deberán decidir una secuencia de extracción. Les recomiendo que sigan la siguiente, de acuerdo a una vista en planta:
Por ende, tendrían una secuencia lineal. (línea roja).

## Slide 11: Planificación subterránea.
El área activa corresponde al área que ustedes tendrán extrayendo para un determinado año. Por ejemplo, suponiendo una velocidad de extracción de 0,5 t/m2/día, entonces:
Por lo tanto, su productividad será de 4.015.000 tpa.
Como cada bloque tiene 1.350.000 ton, tendrán 3 bloques por año aproximadamente.

## Slide 12: Planificación subterránea
Cuando el mineral va quebrando hacia arriba, es necesario mantener un ángulo, que se muestra en la siguiente figura:

## Slide 13: Planificación subterránea
Por ende, considerando este ángulo como 45º, cada 2 bloques que ustedes extraigan, un bloque de la columna consecutiva será extraída.

## Slide 14: Planificación subterránea
Por lo tanto, al tener la planificación del mineral para cada año, podrán obtener un programa de producción como sigue:

## Slide 15: Programa de Producción conjunto
Con los programas de producción realizados para el rajo y la subterránea, es posible obtener un plan conjunto como sigue:

## Slide 16: GAP
Deberán proponer una propuesta para evitar o minimizar el GAP que se forma entre los programas de producción. Junto a esto, deberán decidir cuando comenzar la construcción del pique que conectará la superficie con la mina subterránea. La construcción del pique es a una tasa de 1m/día.

## Slide 17: FLUJO DE CAJA
Para realizar el flujo de caja, deberán suponer que la inversión corresponde a 12.000 US$/tpd de movimiento mina.
En la siguiente diapositiva se muestra una vista general del flujo de caja, donde los campos VERDES deberán ustedes completar con sus datos.
Los campos plomos, NO deben ser modificados.

## Slide 18: Flujo de Caja