## Slide 1: Materiales Eléctricos “Polietileno”
EL57C Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I
Profesor: Alberto Botteselle D.
Camilo Garay B.
Felipe Ramos G.
Jueves 12 de Junio de 2008

## Slide 2: Origen del Material
El polietileno es un producto químicamente Inerte que proviene de la polimerización por adición del etileno CH2
Estos productos tienen en común la estructura química fundamental (CH2)n
Al aumentar la ramificación de la cadena, disminuye la densidad del polietileno y su grado de cristalinidad
De aquí pueden obtenerse productos con propiedades físicas muy variadas.
Este tipo de polímero se creó para usarlo como aislamiento eléctrico, pero después ha encontrado muchas aplicaciones en otros campos.

## Slide 3: Tipos de Polietileno
UHMWPE (Ultra High Molecular Weight PE)
HMWPE (High Molecular Weight Polyethylene)
HDPE (High Density PE)
HDXLPE (High Density Cross-Linked PE)
PEX (Cross-Linked PE)
MDPE (Medium Density PE)
LDPE (Low Density PE)
LLDPE (Linear Low Density PE)
VLDPE (Very Low Density PE)

## Slide 4: Tipos de Polietileno
POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE)
El polietileno de baja densidad (low density polyethylene, LDPE), se hace comúnmente por polimerización del etileno a alta presión para formar moléculas de polietileno.
POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD (LLDPE)
El polietileno lineal de baja densidad (linear low density polyethylene, LLDPE) se puede describir como un copolímero de etileno/ð-olefina que tiene una estructura molecular lineal. Los comonómeros más usados comercialmente son el buteno, el hexeno y el octeno.
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
El HDPE abarca el intervalo de densidades de 0.941 a 0.967 g/cm3 por el uso de copolímeros que añaden ramificaciones laterales, reduciendo así la densidad.
La densidad del HDPE se controla en el proceso de manufacturación mediante la cantidad de comonómero añadido al reactor. Los comonómeros comunes usados con el etileno en el HDPE son el propileno, buteno, hexeno y octeno.
El HDPE es un material termoplástico parcialmente amorfo y parcialmente cristalino. El grado de cristalinidad depende del peso molecular, de la cantidad de comonómero presente y del tratamiento térmico aplicado. La cristalinidad de una resina de HDPE determinada puede variar dentro de una amplia gama debido a la tasa de enfriamiento de la masa fundida.

## Slide 5: Propiedades del material
Se deben principalmente a tres propiedades moleculares básicas: densidad, peso molecular promedio y distribución del peso molecular.
Estas propiedades básicas a su vez dependen del tamaño, estructura y uniformidad de la molécula de polietileno.
Las condiciones de operación pueden alterar la orientación (alineamiento) de las moléculas y por lo tanto afectar las propiedades de dicha resina.
El polietileno es insoluble en agua y sólo absorbe ésta en un grado muy limitado. La absorción de agua aumenta con la temperatura.

## Slide 7: Propiedades eléctricas
El polietileno tiene una conductividad eléctrica pequeña, baja permitividad y una resistencia dieléctrica elevada.
Las propiedades eléctricas no son especialmente sensibles a la humedad en virtud de la absorción muy pequeña de agua por el polietileno

## Slide 8: Aplicaciones del Polietileno
LDPE:
Bolsas de todo tipo: supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc.
Películas para agro.
Base para pañales desechables.
Contenedores herméticos domésticos.
Tuberías para riego

## Slide 9: Aplicaciones del Polietileno
HDPE:
Envases para: detergentes, lejía, aceites automotor, shampoo, lácteos.
Envases para pintura, helados, aceites.
Tuberías para gas, telefonía, agua potable, minería, láminas de drenaje y uso sanitario.
También se usa para recubrir lagunas, canales, fosas de neutralización, contra tanques, tanques de agua, plantas de tratamiento de aguas, lagos artificiales, canalones de láminas, etc.

## Slide 10: Aplicaciones del Polietileno
Usos como Aislante
Tubo Conduit de Polietileno
Esta diseñada para una larga duración libre de problemas en telecomunicaciones, fibra óptica y cableado eléctrico de baja tensión.
Fabricado de polietileno de alta densidad
No se Fractura
No requiere pegamento ni termofusión
Excelente Flexibilidad
No se recomienda su utilización oculto en
techos o en instalaciones visibles.

## Slide 11: Aplicaciones del Polietileno
Usos como Aislante
Cables de polietileno Reticulado XLPE
Muy usados en Media y Alta Tension(hasta 500KV) .Fabricados con Tecnologia de cable extruido,Pueden incorporar fibra optica, cuentan con certificacion ISO9001 y 14001 y la temperatura máxima de operación es 90 ºC.