## Slide 1: CONCEPTOS BASICOS DWDM
EL 65 A

## Slide 2: CONCEPTOS BASICOS DE DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing
1



## Slide 3: DWDM
Se basa en propiedad de la F.O. de transmitir simultáneamente varias longitudes de onda (colores) sin interferirse
Varias portadoras ópticas individuales () se agrupan en una sola señal óptica multicanal
Cada  representa un canal óptico sobre el cual se transporta un servicio

## Slide 4: DWDM
Inicialmente WDM : pocos canales bien separados
Hoy se transmiten muchos canales con pequeña separación () entre ellos : WDM Densa = DWDM

## Slide 5
SEÑAL DWDM SANTIAGO NORTE

## Slide 6: GRILLA DE FRECUENCIAS
DWDM requiere la definición de un plan de canalización, la grilla de frecuencias o 
Recomendación ITU-T G 694.1 :
fn = fo + nf
fo = frecuencia central = 193100 GHz
f= 12,5 ; 25 ; 50 ; 100 GHz
n = entero (positivo, negativo, cero)

## Slide 7
GRILLA G 694.1
Espaciamiento en frecuencia constante
fn+1 – fn = Cte. = f = 100 GHz
Espaciamiento en longitud de onda no es constante
n+1 – n =
C = 2,99792458 x 108 m/s

## Slide 8
n
n+1
nm

## Slide 10: BANDAS C y L
Banda C : 1529,16 nm – 1560,61 nm
Banda L : 1570,42 nm – 1603,57 nm

## Slide 11
BANDA C PAR
40 
f = 100 GHz

## Slide 12
BANDA C IMPAR
40 
f = 100 GHz

## Slide 13
DIAGRAMA GENERAL DE UN SISTEMA DWDM

## Slide 14: PUNTOS DE REFERENCIA EN UN SISTEMA DWDM
Sn , RMn , MPI-S, MPI-R, SDn, Rn : son puntos de referencia para especificar niveles de potencia, razón Señal/Ruido
“S” : Sending
“R” : Receiveing
MPI-S : Multiplexer Interface, Sending
MPI-R : Multiplexer Interface, Receiving

## Slide 15: COMPONENTES DE UN SISTEMA DWDM
Transpondedor
Multiplexor Óptico
Demultiplexor Óptico
Amplificador Óptico (Booster o Preamplificador)

## Slide 16
TRANSPONDEDOR
ADM STM-16
ROUTER
SWITCH
LADO CLIENTE
OTU
2,5 Gb
OTU
600 Mb
OTU
1 GbE
MUX
1
3
2

## Slide 17: TRANSPONDEDOR
Adapta la señal cliente a la Grilla de Frecuencias G 694.1 del ITU
Disminuye el ancho espectral
Mejora la tolerancia a la dispersión cromática
Efectúa corrección de errores (FEC)
En Recepción efectúa Regeneración 3R

## Slide 18: TRANSPONDEDOR
LADO CLIENTE
LADO DWDM
nm
20 dB
1310 nm
1552,5 nm
nm
20 dB

## Slide 19
DISPERSION MAXIMA ADMISIBLE
Interfaz STM-16
estándar L-16.2 : Dmax = 1600 ps/nm
Transpondedor
Long Haul STM-16 : Dmax = 12800 ps/nm

## Slide 20: REGENERACION 3R
Re – timing
Re – shaping
Re – generation
Son específicos para cada velocidad (STM-16, STM-64)

## Slide 21: AMPLIFICADOR OPTICO DE LINEA (OLA)
Se usan como Booster en Transmisión o como Pre-amplificador en recepción.
Hay dos tipos : EDFA y Raman
En la Red F.O. de ENTEL los Raman no fueron usados

## Slide 22: ERBIUM DOPED FIBER AMPLIFIER (EDFA)
Fibra de Si dopada con Erbio
Laser de bombeo
a p980 nm ó 1480 nm
Señal de entrada
1530-1560 nm
acoplador
Aislador
Señal de salida
1530 -1560 nm

## Slide 23: CARACTERISTICAS DE LOS EDFA
Ganancia es independiente de la tasa digital
Ancho de banda amplio 1525 – 1565 nm
Alta ganancia y eficiencia cuántica
Bajo ruido y diafonía
Alto nivel de potencia de saturación
Independiente de la polarización

## Slide 24
RESPUESTA ESPECTRAL DE UN EDFA

## Slide 25: EDFA
p = 980 nm bajo ruido  preamplificador
p = 1480 nm alta potencia  booster
EDFA Preamplificador NF = 5-6 dB
EDFA Booster NF = 8-10 dB

## Slide 26
FACTOR DE RUIDO DE UN EDFA

## Slide 27
DIAGRAMA DE OJO

## Slide 28: FILTROS OPTICOS
Se requieren para las funciones de Multiplexión, Demultiplexión, Ecualización de Ganancia de los Amplificadores y Filtrado de ruido.
Hay varias tecnologías de Filtrado Óptico :
Filtros de Capa Delgada (Thin Film Filters, TFF)
Filtros de Bragg (Fiber Bragg Grating)
Arrayed Waveguide Grating (AWG)