## Slide 1: Carguío y Transporte

## Slide 2: Introducción
Carguío y Transporte: extracción y desplazamiento del material previamente fragmentado de la frente de trabajo.
Tipo de material:
  Mineral que será tratado en la planta.
  Mineral de baja ley que será depositado en stock para su posterior tratamiento.
  Lastre que se está removiendo para acceder al mineral (durante desarrollos, por ejemplo).
  En algunos casos, el material es directamente el producto comercial (carbón, fosfatos, minerales industriales).

## Slide 3: Introducción
Propiedades físicas relevantes del material:
  Abrasión
  Adhesión
  Cohesión
  Ángulo de reposo
  Compresibilidad
  Densidad del material
  Densidad de las partículas
  Friabilidad
  Contenido de humedad
  Higroscopicidad
  Tamaño de fragmentos
  Forma de fragmentos
  Razón de esponjamiento

## Slide 4: Introducción
Los requerimientos quedan definidos por:
  Producción definida por el plan minero (ton/año)
Distintas combinaciones de equipos y secuencias de operación pueden satisfacer el requerimiento de producción.
Los principales factores en la definición de los equipos para realizar esta labor son:
  Capacidad de los equipos
  Tiempo requerido para completar un ciclo de operación

## Slide 5: Definiciones
Producción:
  Volumen o peso total de material que debe manejarse en una operación específica.
  Puede referirse tanto al mineral con valor económico que se extrae, como al estéril que debe ser removido para acceder al primero.
  A menudo, la producción de mineral se define en unidades de peso, mientras que el movimiento de estéril se expresa en volumen.

## Slide 6: Definiciones
Tasa de producción:
  Corresponde al volumen o peso de producción teórico por unidad de tiempo de un equipo determinado.
  Generalmente se expresa en términos de producción por hora, pero puede también utilizarse la tasa por turno o día.

## Slide 7: Definiciones
Productividad:
  La producción real por unidad de tiempo, cuando todas las consideraciones de eficiencia y administración han sido consideradas.
  También puede llamarse tasa neta de producción, o tasa de producción por unidad de trabajo y tiempo (por ejemplo, toneladas/hombre turno).

## Slide 8: Definiciones
Eficiencia:
  El porcentaje de la tasa de producción estimada que es efectivamente utilizado por el equipo.
  Reducciones en la tasa de producción pueden deberse al equipo mismo, o condiciones del personal o del trabajo.
  El factor de eficiencia puede expresarse como el número de minutos promedio que se trabajan a producción máxima en una hora dividido por 60 minutos.

## Slide 9: Definiciones
Disponibilidad:
  La porción del tiempo de operación programado que un equipo está mecánicamente preparado para trabajar.
Utilización:
  La porción del tiempo disponible que el equipo realmente está trabajando.

## Slide 10: Definiciones
Capacidad:
  Se refiere al volumen de material que una unidad de carguío o transporte puede contener en un momento dado (por ejemplo, el volumen del balde de una pala o de la tolva de un camión).
  La capacidad se puede expresar de dos maneras:
    Capacidad rasa: El volumen de material en una unidad de carguío o transporte cuando es llenado hasta el tope, pero sin material sobre los lados o llevado en algún accesorio externo como los dientes del balde.
    Capacidad colmada: Máximo volumen de material que una unidad de carguío o transporte puede manejar cuando el material es acumulado sobre los lados del contenedor. Mientras que la capacidad rasa es una constante para un equipo dado, la capacidad colmada depende del material transportado y de sus propiedades (tamaño de granos, ángulo de reposo, etc.).

## Slide 11: Definiciones
Capacidad nominal (de fábrica):
  Capacidad de un determinado equipo, en términos del peso máximo que puede manejar.
  La mayoría de los equipos están diseñados para movilizar un determinado peso, en lugar de un volumen máximo.
  Por lo tanto, el volumen de material manejado dependerá de la densidad del material, y variará con la densidad para un mismo equipo, mientras que el peso máximo es constante y es una función de la resistencia de los componentes del equipo.

## Slide 12: Definiciones
Factor de esponjamiento:
  El incremento fraccional del volumen del material que ocurre cuando está fragmentado y ha sido sacado de su estado natural (volumen in situ) y depositado en un sitio no confinado (volumen no confinado).
  Puede expresarse como una fracción decimal o como un porcentaje.

## Slide 13: Definiciones
Factor de llenado de balde:
  Un ajuste de la capacidad de llenado del balde de equipos de carguío.
  Se expresa generalmente como una fracción decimal y corrige la capacidad del balde al volumen que realmente puede mover, dependiendo de las características del material y su ángulo de reposo, y la habilidad del operador del equipo para efectuar la maniobra de llenado del balde.

## Slide 14: Definiciones
Ciclo:
  Al igual como la explotación de minas se describe generalmente como un ciclo de operaciones unitarias, cada operación unitaria tiene también una naturaleza cíclica.
  Las operaciones unitarias de carguío y transporte pueden dividirse en una rotación ordenada de pasos o suboperaciones.
  Por ejemplo, los componentes más comunes de un ciclo de carguío con unidad discreta son: cargar, transportar, botar y regresar.
Desde el punto de vista de selección de equipos o planificación de la producción, la duración de cada componente es de primordial importancia.
La suma de los tiempos considerados para completar un ciclo corresponde al tiempo del ciclo.

## Slide 15: Selección de equipos
Procedimiento:
  Determinar la producción requerida
     Tasas anuales que deben convertirse a tasas diarias
     Considera mineral y estéril
  Determinar alcance o recorridos de transporte
   Distancias y pendientes a recorrer
  Calcular tiempo de ciclo
   Componente fija (cargar, girar, descargar, …) y componente variables (transporte)
  Calcular capacidad
   tasa de prod. = cap. x (no. de ciclos / u. tiempo)
   productiv. = tasa de prod. x factores de eficiencia
  Iterar para mejorar la productividad
  Calcular el tamaño de la flota de equipos
     Economía de escala vs. flexibilidad
     Depende de disponibilidad (enfoque probabilístico)
  Iterar para reducir costos de capital y de operación