## Slide 1: Propiedades de la roca

## Slide 2: Clasificación Geológica de las rocas
La idea es caracterizar ciertos parámetros de la roca que tiene que ver con su resistencia
Estas características se pueden relacionar con las del macizo rocoso
Desde el punto de vista genético:
  Ígneas
  Sedimentarias
  Metamórficas
Desde el punto de vista del comportamiento:
  Textura cristalina
  Textura clástica
  Rocas de granos muy finos
  Rocas orgánicas
Comportamiento:
  Elástico y frágil
  Plástico
  Viscoso
  Isótropo o anisótropo

## Slide 3: Clasificación Geológica de las rocas
Descripción incluye:
  Textura
  Composición
  Tipo de cementación en las discontinuidades
  Diaclasamiento
  Contenido de humedad
  Poros
  Etc.

## Slide 4: Propiedades
Porosidad: Indica la proporción entre la parte vacía de la roca (poros) y la parte sólida. Las porosidades normalmente fluctúan entre 0 y 40%.

## Slide 5: Propiedades
Densidad:
  Corresponde al peso por unidad de volumen
  Puede relacionarse con la mineralogía y constitución de los granos que forman la roca
Gravedad específica:
  Es la densidad del material de interés dividida por la densidad del agua  medida adimensional
  Densidad del agua es 1g/cm3, lo que hace que, cuando se mide en estas unidades (o equivalentemente en ton/m3), el valor de la densidad y gravedad específica sea el mismo.

## Slide 6: Propiedades
Densidad: Las gravedades específicas de minerales comunes fluctúan entre 2.0 (halita) y 7.0 (galena). Las rocas comunes tienen gravedades específicas entre 2.0 y 3.0 en la mayoría de los casos.
Material | Specific Gravity | Material | Specific Gravity
Andesite | 2.5 - 2.8 | Iron Ore | 4.5 - 5.3
Basalt/Traprock | 2.8 - 3.0 | Lead Ore (Galena) | 7.5
Coal - Anthracite | 1.3 | Limestone | 2.3 - 2.7
Coal - Bituminous | 1.1 - 1.4 | Marble | 2.4 - 2.7
Copper Ore | 2 | Mica, schist | 2.5 - 2.9
Diabase | 2.6 - 3.0 | Quartzite | 2.6 - 2.8
Diorite | 2.8 - 3.0 | Rhyolite | 2.4 - 2.6
Dolomite | 2.8 - 2.9 | Rock Salt | 2.5 - 2.6
Earth (dry) | 1.6 - 1.8 | Sandstone | 2.2 - 2.8
Earth (wet) | 2 | Shale | 2.4 - 2.8
Gneiss | 2.6 - 2.9 | Slate | 2.7 - 2.8
Granite | 2.6 - 2.7 | Talc | 2.6 - 2.8
Gypsum | 2.3 - 2.8 |  | 

## Slide 7: Propiedades
Permeabilidad:
  Mide de cierta forma la conexión existente entre poros, de modo que un fluido pueda movilizarse a través de la roca.
  La permeabilidad k, se rige por la Ley de Darcy

## Slide 8: Propiedades
Porosidad:
  k se mide en Darcy: 1 darcy = 9.86 x 10-9 cm2
  Permeabilidad de la roca intacta suele ser muy distinta de la permeabilidad del macizo rocoso.
  Se puede relacionar con la separación de grietas en el macizo rocoso, por lo que provee un índice cuantitativo de calidad del macizo rocoso.
Rock Type | Porosity %
Granite | 0.5 - 1.5
Dolerite | 0.1 - 0.5
Sandstone | 5.0 - 25.0
Shale | 10.0 - 30.0
Limestone | 5.0 - 20.0
Dolomite | 1.0 - 5.0
Quartzite | 0.1 - 0.5

## Slide 9: Propiedades
Resistencia:
  La resistencia mide la competencia de la roca.
  Se mide mediante el ensayo de carga puntual:
    Is(50) es la resistencia a la carga puntual (rango típico va de 0.05 a 15 MPa)
    P es la carga al momento de la ruptura
    D es la distancia entre los puntos cargados

## Slide 10: Propiedades
Resistencia:

## Slide 11: Propiedades
Resistencia:
  La resistencia a la carga puntual se correlaciona con la resistencia a la compresión no confinada o simple.
  La siguiente ecuación es un resultado empírico entre la resistencia a la carga puntual y la resistencia a la compresión simple (no válida para rocas débiles).

## Slide 12: Propiedades
Resistencia
Term | Uniaxial Compressive Strength (MPa) | Point Load Index (MPa) | Schmidt Hardness (Type L - hammer) | Field Estimate of Strength | Examples*
R5 Extremely Strong | >250 | >10 | 50-60 | Rock material only chipped under repeated hammer blows | fresh basalt, chert, diabase, gneiss, granite, quatzite
R4 Very Strong | 100-250 | 4-10 | 40-50 | Requires many blows of a geological hammer to break intact rock specimens | Amphibolite, sandstone, basalt, gabbro, gneiss, granodiorite, limestone, marble rhyolite, tuff
R3 Strong | 50-100 | 2-4 | 30-40 | Hand held specimens broken by a single blow of a geological hammer | Limestone, marble, phyllite, sandstone, schist, shale
R2 Medium Strong | 25-50 | 1-2 | 15-30 | Firm blow with geological pick indents rock to 5mm, knife just scrapes surface | Claystone, coal, concrete, schist. shale, siltstone
R1 Weak | 5-25 | ** | <15 | Knife cuts material but too hard to shape into triaxial specimens | chalk, rocksalt, potash
R0 Very Weak | 1-5 | ** |  | Material crumbles under firm blows of geological pick, can be scraped with knife | highly weathered or altered rock
Extremely Weak | 0.25-1 | ** |  | Indented by thumbnail | clay gouge

## Slide 13: Propiedades
Durabilidad:
  Mide la tendencia de los componentes de la roca a degradarse, al exponerse al aire, agua, tiempo, etc.
  Es un concepto más aplicable a mecánica de suelos que a mecánica de rocas.
  Se mide mediante un test:
    Tambor de 140 mm de diámetro y 100 mm de largo
    Paredes de un tamiz de 2 mm de apertura
    500 grs de roca en 10 piezas
    El tambor gira a 20 rpm durante 10 minutos en un baño de agua
    Se mide el porcentaje de roca retenida dentro del tambor

## Slide 14: Propiedades
Durabilidad

## Slide 15: Propiedades
Velocidad sónica:
  Puede relacionarse con el grado de fracturamiento de la roca  en teoría depende solamente de las propiedades elásticas de las rocas y de la densidad de sus componentes.
  Como la roca no es homogénea y presenta fisuras, éstas distorsionan el valor que resulta al medir la velocidad del sonido a través del espécimen.
  Se puede calcular la velocidad longitudinal teórica usando composición y proporciones (y asumiendo que no hay fisuras):

## Slide 16: Propiedades
Velocidad sónica:
  Se puede medir Vl experimentalmente (considera las fisuras de la roca)
  Se define el índice de calidad :
  Este índice de calidad puede correlacionarse con la porosidad mediante la siguiente relación:

## Slide 17: Propiedades
Velocidad sónica: