## Slide 1
Clase 2:
Definiciones Básicas –
Introducción a Carguío y Transporte en minería subterránea
Semestre Otoño 2008
Prof. Raúl Castro

## Slide 2: Contenidos
Definiciones básicas en el diseño de minas subterráneas.
  Componentes de infraestructura
  Galerías
  Estocadas
  Rampas
Desarrollos verticales
  Chimeneas y piques
  Tolvas
Caserones
Pilares
Lozas

## Slide 3: Diseño minero
La infraestructura en una mina subterránea debe cumplir diversos roles: Permitir el acceso a unidades de explotación (Caserones) Cumplir con funciones de Extracción y Transporte de mineral Cumplir con funciones de Ventilación y drenaje mina Albergar oficinas, taller de mantención de maquinaria, polvorines, refugios. Sus dimensiones deben ser mínimas por costos asociados (construcción y soporte)

## Slide 4: Componentes Infraestructura Mina
Desarrollos
  Accesos principales (rampa, piques)
  Accesos secundarios
  Niveles/chimeneas de ventilación
Preparación
  Niveles de extracción
  Niveles de perforación
  Sistema de traspaso de mineral
  Chimenea slot

## Slide 5: Accesos principales mediante rampa
Mina Panulcillo (2007)

## Slide 6: Accesos principales mediante piques
Systema de manejo de materiales Mount Isa Copper Operations
Extraido de Carr and Krause L.E. (2005)

## Slide 7: Galerías y túneles
Galería: túnel sin salida al sol, que conecta sectores dentro de la mina.
túnel
Techo
caja
Piso
Drenaje (puede existir sólo
uno)
Carpeta de rodado
Pendiente

## Slide 8: Dimensiones en una galería
0.5 a 1 metro
Art. 368º
0.5 metros
Dimensiones de acuerdo a equipos y legislación
Si la galerías es de mas de 100 m de largo ubicar refugios cada 30 m si 0,5 m de ancho de equipos
En el diseño de galerías se deben considerar holguras

## Slide 9: Equipos en labores

## Slide 10: Equipos en labores subterráneas
Considerar equipos que harán uso de las galerias

## Slide 11: Fortificación labores subterráneas
Determinar fortificación de labores:
Metodos empiricos
Metodos numericos

## Slide 12: Refugios en galerías

## Slide 13: Drenaje

## Slide 14: Construcción de galerías en roca
Tiros de
Rainura
Zapateras
Contorno
Auxiliares
Factores a considerar:
Perforación: Diametro/equipo
Espaciamiento y burden
Tronadura: explosivo
Costos construcción

## Slide 15: Gráficos empíricos numero de perforaciones para diferentes secciones

## Slide 16: Gráficos empíricos factor de carga para diferentes secciones y tipos de roca
Kg/m
Área de la sección

## Slide 17
Costos de labores (US$/m)

## Slide 18: Desquinches en Galerías
Planta
Corte transversal
Isométrico
Desquinche en una Galería
Desquinche
Los desquinches se utilizan para permitir el paso de equipos interior mina:
Ancho= ancho equipo a operar
Largo = función del largo del equipo

## Slide 19: Punto transferencia
Criterios de diseño:
Dimensiones de equipos en tránsito
Número de equipos en tránsito durante la operación de la mina.
Fortificación requerida por mayor sección del punto de transferencia
Costos de construcción
Elementos de diseño:
Dimensiones de galerías
Número de puntos de transferencia

## Slide 20: Forma de construcción de galerías
S1 = A × ( H - A / 2 )
S2 = A2 ×  / 8
Sección Total = S1 + S2
A
H
Radio de Giro interno
Radio de Giro externo
Radio de Giro medio
Forma de las galerías esta dada por dimensiones de equipos y estabilidad

## Slide 21: Rampa de acceso
Rampa en “8”
Rampa Circular
Rampa Elíptica
Galería de acceso a distintos niveles:
Puede ser circular o en 8.
Pendiente dada por equipos:
10-12% camiones
15% correas

## Slide 22: Estocadas
Planta
Isométrico
Estocada Diagonal
Planta
Isométrico
Estocada Perpendicular
Galerías cortas para distintos usos:
Conectar galerías
Almacenamiento mineral
Punto de carguío
Refugios para personal

## Slide 23: Preparación de la base de un caserón
Subniveles de Perforación
Nivel Base (Carguío
de Producción)
Chimenea de Ventilación
Subnivel de Ventilación
Punto de descarga a pique
Chimenea o pique
de Traspaso
Descarga (Buzón)
Zanja
Caserón
Galería
de Zanja
Estocada de Carguío
Nivel de Transporte Principal

## Slide 24: Desarrollos verticales
Art. 386º: Topes o parrilla 50 cm. Sobre el piso en chimeneas de traspaso
Chimeneas de Traspaso
Chimenea de Ventilación
Pique: galería vertical o sub vertical de secciones variables, construida desde arriba hacia abajo, pudiendo o no romper en superficie. Según su función se le asignan nombres. Pueden tener más de una función (pique maestro).
Chimenea: excavación o galería vertical o sub vertical de secciones variables, Según el artículo 335º no se deberá construir chimeneas que desemboquen en medio de la sección de un túnel o galería, por lo que su descarga tendrá que ser por un costado de dicha excavación. Según el artículo 339º las chimeneas construidas manualmente no podrán superar los 50 metros de longitud si son verticales y para construcciones sub verticales se tiene la siguiente tabla:

## Slide 25: Tolvas de almacenaje
Chimeneas de Traspaso
Descarga a Buzón
Nivel de Transporte Principal
Silo o Tolva
4 metros
Diámetros:
8 a 10 m
Tolvas interior mina de Acopio mineral para resguardar producción:
Interior mina (1 dia producción)
Stockpile (1 mes de producción)

## Slide 26: Pilares en método de caserones y pilares
Dimensiones de pilares y techos determinadas por estabilidad/recuperación
a
b
Pilar

## Slide 27: Pilares en caserones
Pilares entre Caserones
Pilares entre estocadas
CASERÓN
Accesos en Pilares entre Caserones
Pilares entre caserones 20-25 m

## Slide 28: Pilares y lozas en nivel de transporte
Pilares entre Estocadas
Losa de seguridad entre caserones
Caserón Superior
Caserón Inferior
Espesor de las lozas 20-25 m (Minas El Soldado, Mantos Blancos)
OBS: Se deben de todos modos determinar por estabilidad
Pilar entre estocadas 7 -10 m