## Slide 1: Control del drenaje ácido de minas
Los métodos para el control del drenaje ácido de minas se pueden clasificar en tres categorías:
Métodos Primarios o Preventivos
Métodos Secundarios o de contención
Métodos Terciarios o de remediación

## Slide 2: Métodos primarios o preventivos
El objeto de los métodos preventivos es detener o reducir drásticamente la velocidad de la generación de ácido.
Dentro de esta categoría se encuentran los siguientes métodos:
Remoción de sulfuros/aislamiento
Exclusión del oxígeno por recubrimiento con agua
Cubiertas de agua en estructuras de contención

## Slide 3: Métodos primarios o preventivos
Disposición en lagos naturales
Disposición de relaves en el mar
Cubiertas de agua soportadas biológicamente
Exclusión del oxígeno por cubiertas secas y sellado
Cubiertas orgánicas
Aditivos Alcalinos
Bactericidas

## Slide 4: Métodos preventivos

## Slide 5: Métodos secundarios o de contención
Ayudan a prevenir o reducir la migración de Drenajes Acidos de Mina al ambiente.
Se utilizan fundamentalmente para remover los iones metálicos que migran al ambiente.
Se pueden señalar los siguientes métodos:
Desviación del agua superficial.
Interceptación de aguas subterráneas.
Reducción de infiltración.

## Slide 6: Métodos terciarios o de Remediación
Constituyen el tercer nivel de control y su objeto es recolectar y tratar el drenaje contaminado.
Los métodos pueden ser:
Sistemas activos, los cuales requieren operaciones continuas como una planta de tratamiento químico.
Sistemas pasivos, los cuales funcionan sin un ajustado control.
Los tratamientos químicos ofrecen un método seguro de corto término, pero no sirven para minas redundantes. En estos casos, los sistemas de tratamiento pasivo son considerados como una alternativa.

## Slide 7: Métodos de Tratamiento Activo
El objetivo es entregar un líquido con una composición de acuerdo a las normas existentes para descarga de efluentes líquidos.
Los contaminantes son precipitados formando un lodo que se puede disponer en una forma ambientalmente aceptada.

## Slide 8: Métodos de Tratamiento Activo
    Precipitación con hidróxidos
    El método mas común es la precipitación con una base hidróxido, de modo de neutralizar el agua ácida y precipitar los iones como hidróxidos, por ejemplo As y Sb forman precipitados estables con Fe(III) o Ca. CaO o Ca(OH)2 son los mas comunes agentes neutralizantes.
    Procesos de Neutralización
    También se puede precipitar los hidróxidos de los iones metálicos subiendo el pH a valores entre 8.5-9.5. Esta tecnología la cual es ampliamente utilizada genera lodos con baja densidad conteniendo 2-5% de sólidos.

## Slide 9: Métodos de Tratamiento Activo
    . Estabilidad de los lodos
    Los lodos resultantes de la neutralización conteniendo sulfato de calcio, hidróxidos , arseniatos y antimoniatos deben ser dispuestos por largo tiempo.
    Dos factores son de gran importancia: la estabilidad y la densidad.
    La estabilidad es una medida del potencial de redisolución de algunos de sus componentes luego de interactuar con el ambiente y la densidad es un factor crucial para el almacenamiento

## Slide 10: Métodos de Tratamiento Activo
    Los componentes de los lodos son insolubles bajo las condiciones producidas, sin embargo, estos se pueden solubilizar cuando estos se exponen a aguas con bajo pH.
    La presencia de iones complejantes, como cloruro, cianuro o iones orgánicos, puede aumentar la solubilidad de iones metálicos. Estudios realizados en Canadá indican que los lodos se van secando con el tiempo, por lo que su lixiviabilidad (iones) disminuiría.

## Slide 11: Métodos de Tratamiento Activo
    Precipitación de sulfuros
    La remoción de iones metálicos desde soluciones contaminadas por precipitación como sulfuros es una alternativa a la precipitación con hidróxido. Las solubilidades de los sulfuros son varios ordenes de magnitud mas bajas que los correspondientes hidróxidos, por lo que esta metodología tiene el potencial de reducir la concentración de metales disueltos a niveles muy bajos.
    Me+2 + H2S  MeS (s) + 2H+
    La concentración del ión metálico en solución se puede calcular a partir de la constante de solubilidad del sulfuro. La precipitación se puede realizar agregando Na2S y CaS.

## Slide 12: Métodos de Tratamiento Activo
  En soluciones conteniendo ión sulfato se puede generar sulfuro bioquímicamente mediante la participación de bacterias sulfato reductoras y en presencia de compuestos orgánicos, utilizados como nutrientes.
  Esta reacción es dependiente del pH:
2CH2O + SO4-2  HS- + 2HCO3- + H+ pH>6.4
2CH2O + SO4-2  H2S + 2H2O + 2CO2 pH<6.4

## Slide 13: Métodos de Tratamiento Activo
Como sustrato orgánico se puede utilizar una gran variedad de compuestos orgánicos. Los microorganismos utilizados son especies de Desulfovibrio y como parámetros fundamentales para el proceso se requiere pH cercano a la neutralidad y bajo potencial redox.

## Slide 14: Métodos de Tratamiento Activo
Otras bacterias utilizan un sistema de reducción de sulfatos en ausencia de material orgánico, son las bacterias autotróficas, las que utilizan hidrógeno (H2) como fuente de energía y CO2 como fuente de carbono (Hansford 2001). Las reacciones que dan cuenta de su comportamiento son las siguientes:
3H2 + SO4-2 +3 H+  HS- + 4 H2O
6CO2 + 6 H2O  (CH2O) biomasa

## Slide 15: Métodos de Tratamiento Activo
En la actualidad hay tres procesos que han sido testeados a escala piloto y uno de estos opera exitosamente a escala industrial:
Proceso que produce ácido sulfhídrico a partir de la reducción de sulfatos en DAM usando hidrógeno como donador electrónico y dióxido de carbono como fuente de carbono para las bacterias reductoras de sulfato.

## Slide 16: Métodos de Tratamiento Activo
El ácido sulfhídrico es usado para remover selectivamente sulfuros de cobre y de cinc y las aguas tratadas, conteniendo aún sulfuro, son recicladas. El objetivo mayor de este proceso fue remover metales desde aguas de minas. El proceso fue demostrado en una mina de cobre en desuso en British Columbia.

## Slide 17: Métodos de Tratamiento Activo
En un segundo proceso químico/biológico, sulfato y sulfuro son removidos simultáneamente durante el tratamiento biológico. El proceso usa sacarosa o etanol como fuente de carbono y donador de electrones. El proceso integrado incluye neutralización usando carbonato de calcio o caliza. Este proceso se desarrolló luego de 15 años de investigación sobre remoción bacteriana de sulfatos usando una gran variedad de fuentes de carbono y donadores de electrones. Una planta tratando DAM desde la operación de una mina de carbón ha sido recientemente completada en Sudáfrica.

## Slide 18: Métodos de Tratamiento Activo
El proceso THIOPAQ, desarrollado por Paques Biosystem en Holanda (Boonstra et al., 1999), trata drenaje ácido de minas y produce azufre y sulfuros metálicos usando dos bioreactores. El primer bioreactor es un reactor anaeróbico alimentado ya sea con etanol o con dioxido de carbono e hidrógeno como fuente de carbono y donador de electrones. En el segundo bioreactor aeróbico, bajo oxígeno disuelto y potencial redox controlado, el sulfuro es oxidado a azufre elemental.

## Slide 19: Métodos de Tratamiento Activo
Este azufre es removido en un tubo. La solución conteniendo sulfuro del primer reactor es reciclada y mezclada con al DAM fresco para precipitar los metales como sulfuros. Basado en resultados de plantas piloto, una planta a gran escala se instaló en una refinería de cinc de Holanda y ha operado exitosamente desde 1992. La planta maneja un flujo en exceso de 300 m3/h y reduce el sulfato desde 1000 a menos de 200 mg/l. La planta trata aguas subterráneas contaminadas y usa etanol como fuente de carbono y donador de electrones.

## Slide 20: Métodos de tratamientos pasivos (Wetland)
Requieren una gran área comparada con los sistemas activos, sin embargo, consumen menos energía y menos reactivos.
Requieren menos atención operacional y mantención.
Tienen su origen en la observación de lagunas naturales que recibían AMD, las cuales transformaban el agua contaminada en agua limpia.
Se basan en la degradación natural que se produce en los suelos pantanosos se tiene condiciones aeróbicas en la superficie y lentamente se van dando las condiciones anaeróbicas que permiten el desarrollo de las bacterias sulfato reductoras.

## Slide 22: Pantanos aeróbicos y anaeróbicos
Como sustrato en estos pantanos se pueden utilizar productos orgánicos naturales de bajo costo y residuos tale como compost, estiércol de caballo y vaca, heno, turba, viruta de madera y polvo de aserraderos.