## Slide 1: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Victimas de cólera y otras enfermedades.
Conocimiento rol de M.O. en enfermedades
Se comenzó construcción de plantas de tratamiento (siglo xx)
USA 15.000 plantas
80% pequeñas  37 billones galones
75% tiene tratamiento microbiológico.
En Chile (2008) se están tratando cerca del 75% de las aguas servidas mediante tratamientos biológicos.

## Slide 2: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
1) Desechos domésticos
2) Desechos industriales (DI)
D.I: Desechos no tóxicos (Industria de alimentos)
D.I. Desechos tóxicos:
Ej.: Procesamiento de carbón, fenoles, amonio, cianuro
Petroquímica, Ind. Farmacéutica
Metales tóxicos: Cd, Zn, Cu, Ni

## Slide 3: TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Contaminantes:
orgánicos biodegradables
orgánicos volátiles
orgánicos recalcitrantes
nutrientes (N y P)
sólidos suspendidos
patógenos microbianos
Parásitos

## Slide 4: DISTRIBUCIÓN DEL C ORGÁNICO EN AGUAS SERVIDAS

## Slide 5: OBJETIVOS DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO
Reducir el contenido orgánico (DBO5)
Remoción de nutrientes
Remoción o inactivación de M.O. y parásitos patógenos
Todo el carbono orgánico particulado (60%) se puede separar por sedimentación.

## Slide 6: OBJETIVOS DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO
Todo el carbono orgánico particulado (60%) se puede separar por sedimentación
Tres test se utilizan para determinación de carbono orgánico en aguas servidas:
DBO5, , C O T , y DQO o C O D
Trazas de orgánicos se determinan por cromatografía y espectrografía de masa

## Slide 7: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO DBO5
Es la cantidad de oxigeno disuelto consumido por M.O. para oxidación bioquímica de orgánicos.
DBO5 carbónica
Cantidad de oxigeno utilizada por una población heterotrófica de M.O. que oxidan compuestos orgánicos en la oscuridad a 20ºC por 5 días.
heterótrofos
Comp. Org. + O2  CO2 + H2O + NH4 + biomasa

## Slide 8: REMOCIÓN DE CARBONO ORGÁNICO
        protozoos
Biom. bacterias + O2  Biom.Protoz.+ CO2
Conversión :
0.78mg protoz/1mg bacterias

## Slide 9: REMOCIÓN DEL CARBONO ORGÁNICO

## Slide 10: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO DBO5
- 300 ml + Buffer pH 7.2 + Nut. inorgánicos y saturados con oxigeno
Se puede agregar un cultivo de bacterias heterotróficas.
Pseudomonas, Nocardia, Bacillus, Streptomices.
Se puede agregar inhibidor de bacterias nitrificantes ya que consumen 10mg/l de oxígeno.
(2 cloro 6 triclorometil piridina)

## Slide 11: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO DBO5
Se incuba por 5 dias y se mide el oxigeno por análisis químico o mediante un aparato manométrico.
Se hace también sobre diluciones de la muestra.
DBO5 =D1-D5 /P(0.3l)= mg O/L
DBO5 debiera hacerse siempre con M.O. adaptados

## Slide 12: CONSUMO DE OXIGENO POR HETERÓTROFOS Y AUTÓTROFOS

## Slide 13: DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGENO DBO5
Tipo de agua DBO
Agua potable 0.75 a 1.5 mg/L
Agua poco contaminada 5 a 50 “
Agua potable negra municipal 100 a 400 “
Residuos industriales 5 00 a 10 000 “

## Slide 14: DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO
Cantidad de oxigeno necesaria para oxidar todo el carbono presente a CO2 , H2O y NH4+
Se mide químicamente
1 g de Hidrato de Carbono o Proteína  1 g COD
si COD >> BOD significa que el agua contiene muchos compuestos no biodegradables.

## Slide 15: CARBONO ORGÁNICO TOTAL
C orgánico total, se determina por oxidación con calor + O2  CO2
CO2 se analiza por infrarrojo.
En resumen se requiere varios métodos para determinar la calidad de las aguas servidas

## Slide 16: COMPOSICIÓN DE HECES HUMANAS Y ORINA
Componente Heces Orina
Cantidad/p/d 100-400g 1-1.3 k
Humedad 70-80% 93-96%
N 5-7 15-19
P (Fosfato) 3.0-5.4 2.5-5.9
K 1.0-2.5 3.0-4.5
C 44-55 11-17
Ca 4.5 4.5-6.0
DBO5/p/d 15-20g 10g

## Slide 17: CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE AGUAS SERVIDAS DOMÉSTICAS (mg/L)
Parámetro Alta Media Baja
DBO5 400 220 110
COD 1000 500 250
N orgánico 35 15 8
NH3-N 50 25 12
N total 85 40 20
P total 15 8 4
Sólidos tot. 1200 720 350
Sólidos susp. 350 220 100

## Slide 18: TIPOS DE ORGANISMOS DE SIGNIFICADO EN SALUD PUBLICA
Bacterias: Salmonella, Shigella, Vibrio colerae.
Virus : Hepatitis
Protozoos : Giardia, Amebas
Helmintos: Ascaria, Tenia

## Slide 19: DOSIS INFECCIOSAS MÍNIMAS PARA ALGUNOS PATÓGENOS Y PARÁSITOS
Organismo D.I.M.
Salmonella spp 104 - 107
Shigella 101 - 102
Escherichia coli 106 - 108
Vibrio cholerae 103
Giardia lamblia 101 - 102 cyst
Entamoeba coli 101
Hepatitis a virus 1 - 10 pfu
Virulencia: Potencial para causar enfermedades

## Slide 20: EL AGUA ES ACEPTABLE PARA BEBER SI:
Contiene menos de 10 bacterias intestinales en cada litro de agua;
Si no presenta mal sabor, olor, color o turbiedad;
Si no contiene impurezas químicas en concentraciones que puedan ser peligrosas para la salud del consumidor;
Si no son corrosivas con respecto al sistema de conducción del agua, y
Si no proviene de sistemas acuíferos sujetos a contaminación por aguas negras u otros contaminantes.

## Slide 21: El efecto más perjudicial del agua contaminada ha sido la transmisión de enfermedades por microorganismos que pueden habitar en ella. Por ejemplo: - La fiebre tifoidea causada por la bacteria Salmonella typhi - El cólera causada por la bacteria Vibrio cholerae - La disentería provocada por parásitos como las amebas Entamoeba histolítica y la bacteria Shigella, - La gastroenteritis causada por virus, bacterias y protozoarios, - La hepatitis infecciosa causada por el virus de la hepatitis y la poliomielitis causada por el virus de la poliomielitis

## Slide 22: Vibrio cholerae

## Slide 23: Entamoeba histolítica

## Slide 24: TIPOS DE TRATAMIENTOS PARA AGUAS SERVIDAS
Tratamientos físicos o primarios : separación, sedimentación, filtración, flotación
Tratamientos biológicos o secundarios: degradan la materia orgánica
Tratamientos químicos o terciarios: desinfección, adsorción, precipitación Contaminación del agua por microorganismos patógenos
-
-

## Slide 25: TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS
T. Secundarios:
Lagunas de estabilidad
Procesos de lodos activados
Uso de filtros por goteo (lombrifiltros)
T. terciacios: se utilizan para eliminar nutrientes, DBO, patógenos, parásitos y sustancias tóxicas

## Slide 26
Es Santiago dos grandes Plantas de Tratamiento mediante Lodos Activados:
El Trebal
La Farfana

## Slide 27: PROCESO DE LODOS ACTIVADOS
Es un tratamiento aeróbico mediante el cuál se oxida la materia orgánica a CO2,, H2O y NH4+
Se introduce el aire mediante aireación mecánica.
Las células forman flóculos que sedimentan en un tanque clarificador, una parte de estas se desechan, las otras regresan al tanque de aireación.

## Slide 30: AIREACIÓN EN UNA PLANTA DE LODOS ACTIVADOS

## Slide 31: PROCESO DE LODOS ACTIVADOS
Edad del lodo: tiempo de residencia media de los M.O. en el sistema puede ser dias (5-15)
T = 1/
Depende de la época del año
Modificaciones a este sistema permiten una mayor oxidación de la materia orgánica

## Slide 32: BIOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS
Los mayores objetivos son:
1) Oxidación de la materia orgánica  biomasa
2) Floculación (separación de la biomasa)
Lodos contienen tanto bacterias como materia orgánica e inorgánica.
Partículas < 1 m-- 1.000 m
Células viables  5 – 20%
(se piensa también  1 – 3%)

## Slide 33: BIOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS
Bacterias
Constituyen la mayor parte de los flóculos, aproximadamente unas 300 cepas diferentes.
Producen polisacáridos y materiales poliméricos.
Géneros mas abundantes
Zooglea, Pseudomonas, Flavobacterias, Alcaligenes, Achromobacter, Corynebacterias, Thiotrix sp, Acinetobacter, etc.

## Slide 34: BIOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS
Muchos M.O. filamentosos.
El nivel de aeróbicos decrece en la medida que el flóculo crece por problemas de difusión de oxigeno.
Región interna del flóculo llega a ser anaeróbica.
Aeróbicos totales 108 UFC / mg de lodo
Zooglea ramigera produce exopolímeros, se encuentra en aguas servidas y en otros ambientes, 0.1-1% del total de M.O. en estos procesos.

## Slide 35: Zooglea ramigera

## Slide 36: BIOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS
Bacterias Nitrificantes
Nitrobacter
NH4+ + O2  NO2-
Nitrosomonas
NO2- + O2  NO3-
También se encuentran varias especies que oxidan compuestos reducidos de azufre.

## Slide 37: BIOLOGÍA DE LODOS ACTIVADOS
Hongos
Ocasionalmente en los lodos crecen a pH bajos, baja toxicidad y desechos deficientes en nitrógeno.
Protozoos
Predadores en los lodos: ciliados, flagelados, amebas.

## Slide 38: REMOCIÓN DE NUTRIENTES
Nitrógeno : por métodos químicos o por métodos biológicos.
Por Nitrificacion  Desnitrificacion  N2 Procesos aeróbico y anaeróbico.
Usan varios tanques
Fósforo: por métodos químicos o por métodos biológicos.
Métodos químicos, precipitación con Fe o Al

## Slide 39: REMOCIÓN DE PATÓGENOS
Aireación y sedimentación afectan a M.O. patógenos y parásitos.
Factores ambientales: luz, pH, M.O. antagónicos.
Formación de flóculos
Parásitos se aglomeran en el flóculo
80 – 99% de los M.O. indicadores son removidos. Bacterias son fagocitadas por protozoos y adsorbidas en el flóculo.

## Slide 40: REMOCIÓN DE PATÓGENOS
Virus > 90% se asocia a sólidos, pueden también ser inactivados por bacterias y por ingestión por protozoos y nemátodos.
Protozoos
No son inactivados, pero floculan y sedimentan pasando a los lodos (concentrados)

## Slide 41: PROBLEMAS QUE PRESENTAN ESTAS PLANTAS
Relacionados con la separación de sólidos activados.
Crecimiento disperso: los M.O. no forman flóculos, el efluente se ve turbio.
Masa viscosa: mucho material extracelular, se reduce velocidad de decantación y compactación.
Para la formación de un flóculo normal debe haber un balance entre bacterias floculantes y bacterias filamentosas para mantener la integridad del flóculo

## Slide 42: LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN O LAGUNAS DE TRATAMIENTO
Se utilizan en grandes extensiones de terreno, de bajo precio y son el sistema mas antiguo y económico para tratar las aguas servidas.
Lagunas facultativas
Lagunas aeróbicas
Lagunas muy aireadas
Lagunas anaeróbicas
Lagunas de maduración

## Slide 44: LAGUNAS FACULTATIVAS
Tienen una profundidad de 1-2.5 m
Pueden ser aeróbicas y anaeróbicas
El agua permanece entre 5-30 días
Son económicas y fáciles de operar

## Slide 45: ACTIVIDAD EN LA ZONA FOTICA
Algas verdes y algas verde azules
Productividad de 10-66 g de algas /m2 /dia
Clamydomonas
Euglena
Scenedesmus
Oscillatoria
Su prevalencia depende de la luz, T, nutrientes y gases

## Slide 46: ACTIVIDAD EN LA ZONA FÓTICA
Mezclado es importante para la manutención de las condiciones aeróbicas
Algas consumen N y P
pH aumenta con la fotosíntesis lo que ayuda a precipitación de fosfatos
CO3= + H+  HCO3- + H+  CO2 + H2O
pH: 9 pH:7 pH: 3
M.O. que oxidan H2S importantes
Número de algas y bacterias fotosintéticas disminuye con el aumento de la carga.

## Slide 47: ACTIVIDAD EN LA ZONA HETEROTRÓFICA
La mas importante en la degradación de la materia orgánica
Hongos y protozoos parecen menos importante
Materia Orgánica + O2  CO2 + otros nutrientes que serían usados por algas
Células de bacterias muertas y de algas se van al fondo, sufriendo degradación anaeróbica

## Slide 48: ACTIVIDAD EN LA ZONA HETEROTRÓFICA
Todo el Carbono presente en la materia orgánica se transforma en:
CO2 por oxidación completa aeróbica
CH4 por respiración anaeróbica
Biomasa que sedimenta

## Slide 49: ACTIVIDAD DEL ZOOPLANCTON
Se nutre entre otros de bacterias y algas, controlando sus poblaciones.
Aumentando o disminuyendo turbidez del agua

## Slide 50: EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA OPERACIÓN DE LAS LAGUNAS
Afecta en la fotosíntesis y a los heterótrofos aeróbicos y anaeróbicos.
Por debajo de 15ºC no se produce la reducción del Carbono y generación de CH4
Con frío no hay fotosíntesis y no se produce oxigeno, por lo tanto no se produce degradación aeróbica

## Slide 51: REMOCIÓN DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS
N(40-80%)  bacterias nitrificantes y desnitrificantes
Se volatiliza NH3
P + Al o Fe  fosfatos insolubles (lento)

## Slide 52: OTROS TIPOS DE LAGUNAS
Lagunas aeróbicas
Profundidad : 0.3 – 0.5 m
Tiempo de residencia 3-5 días
Las aguas son mezcladas para permitir penetración de la luz

## Slide 53: OTROS TIPOS DE LAGUNAS
Lagunas aireadas
Profundidad : 2-6m
Tiempo de residencia 10 días
Se utiliza para desechos domésticos
Son aireadas con difusores
Se puede disminuir en 85% la DBO5 en 5 días

## Slide 54: OTROS TIPOS DE LAGUNAS
Lagunas anaeróbicas
Profundidad : 2.5 - 9 m
Tiempo de residencia: 20 – 50 dias
Para desechos orgánicos de alta DBO, conteniendo proteínas y grasas, sólidos.
Materia orgánica  CH4 + CO2 + H2S + NH3
No requieren aireación y generan pocos lodos, se detiene a 10ºC. De uso industrial.

## Slide 55: OTROS TIPOS DE LAGUNAS
Lagunas terciarias o de maduración
Profundidad : 1-2 m
Tiempo de residencia: 20 dias
Su rol es disminuir DBO, los sólidos suspendidos y nutrientes, e inactivar patógenos.

## Slide 56: REMOCIÓN DE PATÓGENOS
Serían responsables la temperatura, el pH, luz solar, acción lítica de bacteriófagos, predación, adherencia a sólidos decantables.
Muerte de E. coli aumenta con la T, tiempo de retención, pH decrece con un aumento de la DBO5 y con la profundidad de la laguna.
Aireación, compuestos extracelulares de algas.

## Slide 57: POSIBLES EXPLICACIONES PARA LA REMOCIÓN
Largo tiempo de retención usado en estas lagunas.
Alto pH generado por la fotosíntesis y su relación con aguas tamponadas.
Predación por zooplanton
Efecto inactivante de la luz solar. UV(280-320 mm) destruye las bacterias coliformes. Importante en la superficie
Altas concentraciones de oxígeno

## Slide 58: REMOCIÓN DE VIRUS O INACTIVACIÓN
Temperatura y radiación solar
En verano en 5 días el número disminuye 2 logaritmos, en invierno requiere 25 días.
Virus se pueden absorber en sólidos y sedimentar, manteniéndose por mucho tiempo.
Agitación del sedimento ayuda a resuspender virus y bacterias patógenas

## Slide 59: PROTOZOOS
Su remoción varia de 67 – 100% en lagunas aireadas
Por esto los lodos contienen M.O. patógenos, protozoos y huevos de parásitos.
Los lodos deben ser tratados
Secados
En digestores anaeróbicos
Tratados químicamente
Alrededor de 1/5 del lodo es mantenido como inóculo para un nuevo proceso.

## Slide 60: DESTINO DE LOS LODOS
Lodos provenientes de los tratamientos primario y secundario son tratados por digestión anaeróbica la que descompone la materia orgánica a metano.
El lodo no digerido (estabilizado) presenta problemas de disposición
Ej. en EEUU a partir de 20.000 plantas de tratamiento de aguas servidas se generan 5-10 millones de ton. secas / año, estas son:
quemados o enterrados, algo se seca y se aplica como fertilizante. (quedan algunos virus)?

## Slide 61: FINAL DEL PROCESO
M.O. patógenos disminuyen muy fuertemente al final del tratamiento secundario, son superados por los otros M.O. por selección natural.
Los efluentes secundarios son usados por algunas comunidades para irrigar cosechas, ya que contienen grandes cantidades de fósforo y N, que se usan como fertilizantes y los M.O. ambientales digieren el resto de las soluciones orgánicas.
Tratamiento terciario elimina completamente la DBO y son procesos físicos y químicos que producen agua limpia.

## Slide 62: TRATAMIENTO DE AGUAS POR EL SISTEMA TOHA
El sistema consta de 2 etapas:
En la primera, el agua residual escurre por gravedad a través de un biofiltro constituído por 4 capas de diversos materiales y que contiene micro y macroorganismos. Aquí se absorbe y procesa la materia orgánica.
En la segunda etapa del tratamiento, el efluente es derivado a una cámara de irradiación ultravioleta en donde se logra la eliminación de las bacterias patógenas en menos de 1 minuto.

## Slide 63: SISTEMA CON BIOFILTROS

## Slide 64: SISTEMA TOHA CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
Es un tratamiento global del agua servida, no habiendo tratamientos primarios, secundarios ni terciarios.
No hay formación de lodos, ya que la materia orgánica es consumida
El tratamiento se hace en un soporte sólido, implica menos espacio
El biofiltro no se satura, debido a la acción de micro y macroorganismos.

## Slide 65: SISTEMA TOHA CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
Es ecológico porque no usa aditivos químicos no se producen residuos contaminantes, hay muy poco consumo de energía.
Es eficiente porque se alcanza un alto grado de purificación con una remoción de hasta 96% de DBO y sólidos suspendidos.
Se necesita poco espacio: el agua servida de 5 personas requiere solo 2m2 de biofiltro para su tratamiento.
Es económico porque los costos de construcción y mantenimiento son menores que en los sistemas tradicionales y el agua puede ser re-utilizada inmediatamente para regadío.

## Slide 66: EVOLUCIÓN DE LA CARGA MICROBIANA POR TRATAMIENTO CON LUZ ULTRAVIOLETA