## Slide 1: PRODUCCIÓN DE ENZIMAS

## Slide 2
Las enzimas son catalizadores de origen biológico.
Son catalizadores muy activos en medios acuosos y en condiciones muy suaves de temperatura, presión, pH, etc.
Son catalizadores muy específicos: pueden modificar un único substrato en una mezcla de substratos muy similares e incluso pueden discernir entre dos isómeros de una mezcla racémica de un compuesto quiral.
Son catalizadores muy selectivos: pueden modificar un único enlace o un único grupo funcional en una moléculas que tenga varias posiciones modificables.

## Slide 3: FUENTES DE ENZIMAS
Las enzimas pueden ser de origen vegetal, animal y microbiana.
Entre las enzimas de tipo vegetal, se encuentran las proteasas, carbohidrasas ( las cuales descomponen residuos de azúcares de carbohidratos superiores, a-amilasas y b-amilasa
Entre las enzimas de tipo animal están las esterasa ( Lipasa se produce en la mucosa gástrica, el páncreas, fosfotasas: Se obtiene de tejidos animales óseo, muscular, tripsina y quimotripsina se produce en el páncreas )
Las enzimas del tipo microbiano provienen de bacterias, arqueas y de hongos.

## Slide 4: ENZIMAS EXTRACELULARES
Todos los organismos producen enzimas de actividad muy variada y en general en cantidades bajas para sus procesos celulares.
Un caso particular es el de los M.O. que pueden producir algunas enzimas en concentraciones muy altas y las excretan al medio.
Las enzimas extracelulares son capaces de digerir muchos materiales poliméricos insolubles como celulosa, almidón, proteínas; cuyos monómeros son utilizados como nutrientes por los M.O.

## Slide 5: USO DE ENZIMAS
Una cantidad importante de las enzimas se utilizan en alimentos, para usar un microorganismo que produzca enzimas de consumo humano, se deben de cumplir una serie de requisitos legales, que se centran en que tal microorganismo debe figurar en la llamada lista “GRAS” (generally aknowledged as secure), es decir, que haya demostrado una larga historia de seguridad.
También se utilizan enzimas para producir sustancias de uso médico e industrial, sin tener que usar M.O. completos, esto tiene como ventaja que evita problemas de contaminación y reduce pasos de separación.

## Slide 6
Enzima Proceso industrial Millones$/año
Sacarasas e Proc. almidón, endulzantes 150
Isomerasas jarabes ricos en fructosa
Proteasas Detergentes, carnes, 400
quesos, pescado, tejidos
Reninas Coagulación de leche 60
Lipasas Detergentes, proc. pieles, 20
saborizantes, proc. carne
Celulasas jugos de frutas, envejec. tejidos 20

## Slide 7: PRODUCCIÓN DE ENZIMAS
Los procesos de producción de enzimas microbianas se realizan mediante cultivos aeróbicos.
En general las enzimas se producen en pequeñas cantidades durante la fase de crecimiento activo, pero se acumulan en grandes cantidades en la fase estacionaria del crecimiento.
Las enzimas inducibles se producen sólo cuando en el medio se encuentra el inductor (sustrato).

## Slide 8: PRODUCCIÓN DE ENZIMAS
Las enzimas microbianas que se producen en mayor cantidad son proteasas, utilizadas como aditivos en los detergentes para lavar ropa.
También los detergentes contienen amilasas, lipasas, reductasas y otras.
Muchas de estas enzimas son producidas a partir de bacterias alcalófilas, especialmente de Bacillus licheniforme.
Estas enzimas tienen pH óptimo entre 9 y 10, así permanecen activas al pH alcalino de las soluciones de los detergentes.

## Slide 9: PRODUCCIÓN DE ENZIMAS
Amilasas, se producen mediante fermentación y se utilizan en la conversión de cereales en el producto final llamado jarabe de cereales rico en fructosa.
Alfa amilasa provoca ataque inicial al polímero, acortando la cadena y reduciendo la viscosidad del polímero, clarificante.
Glucoamilasa produce monómeros de glucosa, sacarificante.
Glucosa isomerasa realiza la conversión final de glucosa en fructosa, isomerización.

## Slide 10: PRODUCCIÓN DE ENZIMAS
Invertasa se produce a partir del cultivo de Saccharomyces cerevisiae, se utiliza para impedir la cristalización de azúcares, pues convierte sacarosa en azúcares más solubles. También se inyecta en el interior de los caramelos.
Pectinasas, producidas por cepas de Aspergillus, se utiliza para licuar jugos de frutas.
Renina, producida por cepas de Mucor se utiliza para coagular la leche en la producción de quesos.
Proteasas, para ablandar carnes de Bacillus y Aspergillus.
Lactasa, de Kluyveromyces fragilis, para evitar la cristalización de helados.

## Slide 11: ENZIMAS MICROBIANAS Y SUS APLICACIONES
Enzima | Fuente | Ap.indust. | Industria
Amilasa | Hongos | Pan | Panadería
 | Bacterias | Almidonad en frío ropa | Almidón
 | Hongos | Ayuda digestiva | Farmaceút.
 | Bacterias | Elimin. Manchas | Detergentes
Lipasa | Hongos | Degradar grasa | Lechería, lavandería
Celulasa | bacterias | Suaviz. y ablandad. Tej. | lavandería

## Slide 12: ENZIMAS MICROBIANAS Y SUS APLICACIONES
Enzima | Fuente | Ap.indust. | Industria
Proteasa | Hongos | Pan | Panadería
 | bacterias | Ablandador carnes | carnes
 | bacterias | Limpieza heridas | Medicina
 | bacterias | Detergente doméstico | Lavandería
Invertasa | levadura | Relleno blando caram. | Confitería
Gluc. oxidasa | hongos | Elim.gluc.y O | Alimentación

## Slide 13: ESTABILIDAD DE ENZIMAS
La principal restricción del uso de enzimas como biocatalizadores de proceso radica en su inherente labilidad derivada de su compleja estructura molecular.
La estabilidad de una enzima puede definirse como la capacidad de retener su actividad en una condición ambiental determinada.
Son importantes la temperatura y la presencia de compuestos químicos inactivantes.

## Slide 14: ESTABILIDAD DE ENZIMAS
Diversas estrategias han sido elaboradas para producir biocatalizadores intrínsecamente más estables y para incrementar la estabilidad durante el proceso catalítico.
Entre las estrategias elaboradas para producir enzimas más estables y para incrementar la estabilidad durante el proceso catalítico se encuentra el uso de M.O. extremófilos y de organismos mutantes y recombinantes, obtenidos por técnicas de mutagénesis dirigida e ingeniería genética, como fuentes de enzimas de elevada estabilidad.

## Slide 15: ESTABILIDAD DE ENZIMAS
Otra estrategia para asegurar la estabilidad es el uso de enzimas soportadas o contenidas en matrices y el uso de enzimas en medios de reacción no convencionales.
Las enzimas inmovilizadas pueden ser notablemente más estables que sus contrapartes solubles, al reducirse la movilidad molecular y crearse un microambiente eventualmante protector.

## Slide 16: EXTREMOZIMAS
Los microorganismos extremófilos son capaces de crecer a altas temperaturas, en algunos casos por encima de la temperatura de ebullición del agua.
Los hipertermófilos son capaces de crecer a estas temperaturas tan altas porque producen moléculas estables al calor, incluidas enzimas.
Se utiliza el nombre de extremozima para referirse a enzimas que funcionan a temperaturas extremadamente altas, pero también a aquellas que funcionan bien a cualquier condición, frío o altas concentraciones salinas o ph ácidos.

## Slide 17: EXTREMOZIMAS
Muchos procesos industriales funcionan mejor a altas temperaturas, por lo que las extremozimas provenientes de M.O. hipertermófilos se están haciendo cada vez más atractivas como biocatalizadores para las aplicaciones industriales y también para uso en investigación, que requieren enzimas.
Muy conocidas son la Taq y Pfu polimerasas que se utilizan en la reacción de la PCR.

## Slide 18: TERMOESTABILIDAD DE LA PULULANASA

## Slide 19: EXTREMOZIMAS
Otras extremozimas producidas por M.O. hipertermófilos son: proteasas, celulasas, pululanasas y xilanasas extremadamente termoestables.
Thermococcus litoralis, relacionado con Pyrococcus woesei produce una pululanasa catalíticamente más activa a 118oC.
Pyrococcus furiosus produce una ferredoxina, proteína ferro-sulfurada implicada en transporte electrónico, activa a temperaturas similares y que no se desnaturaliza hasta 140oC.

## Slide 20: EXTREMOZIMAS
Otras extremozimas son activas a bajas temperaturas, enzimas psicrófilas.
Otras son activas en presencia de altas concentraciones de sales (de halófilos) o activas a pH muy altos o muy bajos (de alcalófilos y acidófilos respectivamente y muy seguramente serán utilizadas en los próximos años a nivel industrial en situaciones que requieren biocatálisis en condiciones extremas.

## Slide 21: ENZIMAS INMOVILIZADAS
Para su utilización en procesos industriales, es mejor utilizar una enzima en forma inmovilizada.
La inmovilización no sólo hace más fácil realizar la reacción en condiciones a gran escala, sino que además estabiliza la enzima frente a la desnaturalización.
Existen tres formas de realizar la inmovilización:

## Slide 22: ENZIMAS INMOVILIZADAS
Formación de enlaces transversales (polimerización) de las moléculas de la enzima.
La unión de las moléculas de enzima entre si se suele hacer mediante reacción química con un agente bifuncional formador de enlaces transversales, como el glutaraldehido, reaccionando grupos aminos con este reactivo.
Si se hace la reacción adecuadamente, la enzima puede mantener la mayor parte de su actividad.

## Slide 23: ENZIMAS INMOVILIZADAS POR ENLACES CON GLUTARALDEHIDO

## Slide 24: ENZIMAS INMOVILIZADAS
Unión de la enzima a un soporte. La unión puede ser por absorción, por enlaces iónicos o por enlaces covalentes.
Entre los soportes utilizados figuran celulosas modificadas, carbón activado, minerales de la arcilla, óxido de aluminio y perlas de vidrio.

## Slide 25: PROCEDIMIENTOS PARA LA INMOVILIZACIÓN DE ENZIMAS

## Slide 26: ENZIMAS INMOVILIZADAS
Inclusión de la enzima, que implica la incorporación de la enzima a una membrana semipermeable.
Las enzimas pueden encerrarse en microcápsulas, geles, membranas de polímeros semipermeables o polímeros fibrosos como el acetato de celulosa.
Cada uno de estos métodos tiene ventajas e inconvenientes y el procedimiento utilizado depende de la enzima y de la aplicación industrial concreta.

## Slide 27: CÉLULAS INMOVILIZADAS
En algunos casos no es necesario usar la enzima purificada .
Las células ricas en enzimas pueden ser inmovilizadas y realizar el proceso industrial en forma continua.
Bacillus coagulans que produce glucosa isomerasa, se utiliza para la producción de jarabe de cereales rico en fructosa.
El jarabe rico en fructosa se hace pasar a través de columnas que contienen las células inmovilizadas y se produce el jarabe de fructosa.
Las instalaciones son más pequeñas.

## Slide 28: ENZIMAS RECOMBINANTES
Utilizando DNA recombinante ha sido posible producir una serie de enzimas de gran utilidad en la actualidad.
La producción de enzimas por microbiología industrial era ya un negocio floreciente antes de la era del DNA recombinante, pero precisamente la I.G. se adapta perfectamente a los objetivos de mejora de esta biotecnología comercial, y empezó a usarse de modo casi inmediato en cuanto estuvieron a punto las técnicas.

## Slide 29: ENZIMAS RECOMBINANTES
La ingeniería genética está realizando progresos importantes en la producción de enzimas recombinantes en microorganismos.
Para garantizar la seguridad de su uso debe controlarse que los microorganismos de donde se extraen no sean patógenos, ni fabriquen compuestos tóxicos. Los ideales son aquellos que tienen una larga tradición de uso en los alimentos como las levaduras de la industria cervecera y los fermentos lácticos.

## Slide 30: ENZIMAS RECOMBINANTES
Bacillus, Aspergillus y Sacharomyces son tres especies de microorganismos bien conocidas, su manipulación es segura, son de crecimiento rápido y producen grandes cantidades de enzimas, generalmente mediante fermentación.
El medio de cultivo óptimo para estos microorganismos es igualmente bien conocido, lo que reduce los costos de experimentación.

## Slide 31: ENZIMAS RECOMBINANTES
Cuando una enzima nueva es identificada en un microorganismo, el gen que codifica para la misma puede ser transferido a cualquiera de las especies anteriores.
De esta manera se puede producir mayor cantidad de dicha enzima en el tanque de fermentación.
El producto obtenido, la enzima recombinante, es de mayor pureza, lo cual contribuye a una mejor calidad del producto.

## Slide 32: ENZIMAS RECOMBINANTES
En la industria alimentaria:
Quimosina recombinante (rennina) para la elaboración de quesos. Muy empleada en EE.UU y Gran Bretaña (90% de los quesos duros), sustityendo a la escasa quimosina de terneros y a la biotecnológica tradicional obtenida de hongos (Rhizomucor, Endothia parasitica). La quimosina recombinante se obtiene en Kluyveromyces lactis y Aspergillus niger manipulados.
Somatotropina bovina recombinante parece estimular la producción de leche de vacas en los EE.UU. (aprobada por la FDA en 1994)

## Slide 33: ENZIMAS RECOMBINANTES
En la industria de detergentes:
La Lipolasa® de Novo-Nordisk (ahora Novozymes) es la primera enzima recombinante aprobada para detergentes. El gen de esta lipasa, aislado de hongo filamentoso Humicola se transfirió a Aspergillus oryzae.
La cutinasa de Fusarium, buena degradadora de ácidos grasos, se expresa por ingeniería genética en la levadura Saccharomyces cerevisiae.

## Slide 34: ENZIMAS RECOMBINANTES
Entre las proteasas, hay que destacar la subtilisina de Bacillus licheniformis y B. amyloquefaciens, que ayuda a eliminar manchas de sangre, comida, etc. Por ingeniería de proteínas ha sido posible mejorar las ya de por sí buenas cualidades de la subtilisina, creando variantes resistentes a la oxidación por peróxido de hidrógeno derivado de los perboratos, resistentes a pH alcalinos y termorresistentes.