## Slide 1
    INTRODUCCION AL DISEÑO CONCEPTUAL DE PROCESOS
    Taller de Diseño de Procesos

## Slide 2: PROCESO INDUSTRIAL
MATERIAS PRIMAS
INSUMOS
PRODUCTOS
PROCESO
CONOCIMIENTO
INGENIERÍA
RECURSOS HUMANOS
ENERGÍA
CAPITAL, $
DISEÑO

## Slide 4: ESTRUCTURA GENERAL DE UN PROCESO PRODUCTIVO
Materias Primas
Tratamientos de RILes, RISes.

## Slide 5
RED DE INTERCAMBIADORES
DE CALOR
PLANTA DE
PROCESOS QUIMICOS
Materias
Primas
Insumos
Productos
y Servicios
Suministros
Electricidad
Agua
Combustibles
Aire
Corrientes
Frías
Corrientes
Calientes
Servicio de
Calentamiento
Servicio de
Enfriamiento
PLANTAS DE SERVICIOS
Calderas, Turbinas
Aire Comprimido
Oxígeno, Vacío

## Slide 6: GENESIS DE UN PROCESO
Antecedentes básicos
Características de la materia prima y del producto que se desea
Alternativa de procesamiento

## Slide 7
GENESIS DE UN PROCESO METALURGICO

## Slide 8
ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO HIDROMETALURGICO

## Slide 9
Rompimiento Células
Precipitación Ácidos
Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material
Intracelular (Desechos)
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Células
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Permite
Altos niveles de pureza
Estabilidad del producto
GENESIS DE UN PROCESO BIOTECNOLOGICO

## Slide 10
d) Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P ID)

## Slide 11: DIAGRAMAS DE ENTRADA (INPUT) Y SALIDA (OUTPUT) DIAGRAMA I-O

## Slide 12: DIAGRAMA GENERAL ENTRADA-SALIDA PROCESO HIDROMETALURGICO DEL COBRE

## Slide 13: DIAGRAMA GENERAL ENTRADA-SALIDA PROCESO DE PRODUCCION DE BIOMASA (LEVADURAS)

## Slide 14: DIAGRAMAS DE BLOQUES
Convenciones
Cada operación se representa por un bloque
Las corrientes de flujo principal se representan por líneas flechadas en la dirección del flujo.
Los flujos van desde la izquierda a la derecha del diagrama.
Se incluye la información crítica para entender el procesos.

## Slide 15
Diagrama de Bloques del Proceso LIX-SX-EW para Producir Cobre

## Slide 16
Diagrama de Bloques de producción de Biomasa

## Slide 17: DIAGRAMAS DE FLUJO
Convenciones
Se representan TODOS los equipos de proceso junto son su descripción. Cada equipo tiene un número y un nombre.
Todas las corrientes de proceso tienen un número.
Se debe incluir una descripción de las condiciones (temperatura, presión), flujos y composición química, ya sea en el diagrama o una TABLA adjunta.
Se deben representar TODAS las corrientes de servicios (vapor, aire, calefacción, etc.) que se alimentan a cada equipo de proceso.
Se deben representar los loops de control básicos que aseguran la estabilidad de las condiciones del proceso durante la operación normal.

## Slide 19
Corriente | 1 | 2 | 3 | 4 | n
P1[kg/día] |  |  |  |  | 
P3 [kg/día] |  |  |  |  | 
Presion |  |  |  |  | 
Temperatura |  |  |  |  | 

## Slide 20: Convenciones para la identificación de equipos
C : compresores
E : intercambiadores de calor
H : calentadores a llama
P : bombas
R : reactores
T : columnas
TK: estanques de almacenamiento
V : estanque de proceso

## Slide 21: Numeración de los equipos
P-101 A/B identifica un bomba
P-101 A/B identifica que la bomba esta ubicada en el área Nº 1 de la planta
P-101 A/B identifica que la bomba es la número 01 de las n existentes en la planta
P-101 A/B identifica que hay dos bombas identicas, una de respaldo (backup).

## Slide 22: Información para las corrientes de flujo
Número de la corriente
Temperatura (ºC)
Presión (bar)
Fracción de vapor
Flujo total másico (kg/h)
Flujo molar total (kmol/h)
Flujo molar para cada componente (kmol/h)
Fracciones molares de los componentes
Fracciones másicas de los componentes
Flujo volumétrico
Propiedades físicas (densidad, viscosidad...)
Datos termodinámicos (calor específico, entalpía...)
Nombre de la corriente
Como mínimo
Muchas veces, además...

## Slide 23: Convenciones para la identificación de las corrientes en los diagramas

## Slide 24
Diagrama de Flujos del Proceso LIX-SX-EW para Producir Cobre

## Slide 25
Diagrama de Flujo Planta Tratamiento de RILes

## Slide 26: Diagramas P&ID Convenciones
Equipos de proceso | Mostrar equipos de respaldo, unidades paralelas, detalles principales para cada una
Cañerías | Tamaño (usar estándares), espesor de pared (schedule), material de construcción, aislación (tipo y espesor)
Instrumentos | Indicadores, registradores, controladores y tipo, cañerías o alambres de los instrumentos
Servicios | Entradas y salidas de las corrientes (aire, vapor, etc.), salidas de las corrientes a las plantas de tratamiento de efluentes.

## Slide 27: Convenciones para los Instrumentos en los P&ID
A análisis
B quemador
C conductividad
E voltaje
F flujo
I corriente
J potencia
P presión o vacío
T temperatura
W peso
K tiempo o programa
....................
A alarma
C control
E elemento
H máximo
I indicador
K estación de control
O orificio
S switch
Y relay
Instrumento en la planta
Instrumento en el panel de control
Instrumento en la cara posterior del panel de control
PRIMERA LETRA (X)
SEGUNDA LETRA (Y)
XYY

## Slide 29: Diagramas P&ID

## Slide 30: Un intercambiador

## Slide 31: Otros diagramas y planos
Plano Layout
Plano Mecánico Planta
Plano Mecánico Elevación
Plano Eléctrico
Plano Isométrico

## Slide 32: Plano Layout

## Slide 33
Esquema del Proceso LIX-SX-EW, Radomiro Tomic

## Slide 34: Plano Mecánico Planta

## Slide 35: Plano Mecánico Elevación

## Slide 36: Plano Eléctrico

## Slide 37
Plano Isométrico

## Slide 39
Proceso
LIX-SX-EW