## Slide 1
    INTRODUCCION AL DISEÑO CONCEPTUAL DE PROCESOS
    Taller de Diseño de Procesos
    Prof. Jesús Casas

## Slide 2: GENESIS DE UN PROCESO
Antecedentes básicos
Características de la materia prima y del producto que se desea
Alternativa de procesamiento

## Slide 3
GENESIS DE UN PROCESO METALURGICO

## Slide 4
ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO HIDROMETALURGICO

## Slide 5
Rompimiento Células
Precipitación Ácidos
Nucleicos, Proteasas
Concentración
Purificación Alta
Resolución
Refinamiento
Separación Material
Intracelular (Desechos)
Caldo de Fermentación
Separación de Células
Sin Células
Células inmovilizadas
Células retenidas
Con Células
Células
Sobrenadante
Tratamiento de cuerpos incluidos
Permite
Altos niveles de pureza
Estabilidad del producto
GENESIS DE UN PROCESO BIOTECNOLOGICO

## Slide 6
d) Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P ID)

## Slide 7: DIAGRAMAS DE ENTRADA (INPUT) Y SALIDA (OUTPUT) DIAGRAMA I-O

## Slide 8: DIAGRAMA GENERAL ENTRADA-SALIDA PROCESO HIDROMETALURGICO DEL COBRE

## Slide 9: DIAGRAMA GENERAL ENTRADA-SALIDA PROCESO DE PRODUCCION DE BIOMASA (LEVADURAS)

## Slide 10: DIAGRAMAS DE BLOQUES
Convenciones
Cada operación se representa por un bloque
Las corrientes de flujo principal se representan por líneas flechadas en la dirección del flujo.
Los flujos van desde la izquierda a la derecha del diagrama.
Se incluye la información crítica para entender el procesos.

## Slide 11
Diagrama de Bloques del Proceso LIX-SX-EW para Producir Cobre

## Slide 12
Diagrama de Bloques de producción de Biomasa

## Slide 13: DIAGRAMAS DE FLUJO
Convenciones
Se representan TODOS los equipos de proceso junto son su descripción. Cada equipo tiene un número y un nombre.
Todas las corrientes de proceso tienen un número.
Se debe incluir una descripción de las condiciones (temperatura, presión), flujos y composición química, ya sea en el diagrama o una TABLA adjunta.
Se deben representar TODAS las corrientes de servicios (vapor, aire, calefacción, etc.) que se alimentan a cada equipo de proceso.
Se deben representar los loops de control básicos que aseguran la estabilidad de las condiciones del proceso durante la operación normal.

## Slide 14
Diagrama de Flujos del Proceso LIX-SX-EW,
Radomiro Tomic

## Slide 15: DISEÑO PRELIMINAR DE DIAGRAMAS DE FLUJOS

## Slide 16: Nuevas Ideas en Procesos
¿ ?

## Slide 17: Nuevas Ideas en Procesos
- Producir una materia prima costosa u obtenerla al mínimo costo. - Convertir un subproducto de desecho en un producto de valor. - Crear un material completamente nuevo. - Encontrar un nuevo camino de reacción para fabricar un producto existente. Por ejemplo, producir un catalizador nuevo, ó desarrollar una alternativa de bioprocesamiento. - Desarrollar o utilizar una nueva tecnología. Por ejemplo; membranas, biotecnología, sistemas expertos, robótica, etc. - Desarrollar o utilizar un nuevo material de construcción en un equipo de proceso. Por ejemplo; polímeros, anticorrosivos o materiales que soporten altas Tª y P, etc. - Desarrollar un tratamiento de efluentes contaminantes a bajo costo.

## Slide 19: DISEÑO DE PROCESOS
SINTESIS
ANALISIS

## Slide 20: Aproximación Jerárquica al Diseño Conceptual
    1- Proceso continuo vs. discontinuo vs. semicontinuo.
    2- Estructura de entrada y salida del diagrama de flujo.
    3- Estructura de reciclo del diagrama de flujo.
    4- Estructura general del sistema de separación:
      (a) Sistema de recuperación de gases.
      (b) Sistema de recuperación de líquidos.
      (c) Sistema de recuperación de sólidos.
    5- Red de intercambio de calor (integración de energía).
6- Planificación y programación de la producción.

## Slide 21: PROCESO CONTINUO
    Condiciones de operación estacionarias.
    Gran escala de producción.
    Cada equipo realiza una operación o función específica.
    Calidad del producto constante.
    Velocidad de producción constante.
    Alta automatización.
    Poca mano de obra.
    Funcionamiento intermitente.
    Ciclo de operación.
    Pequeña escala de producción.
    Plantas flexibles, multiproducto y multipropósito.
    Equipos multifuncionales y multi-operacionales.
    Grandes tiempos de procesamiento o residencia.
    Reacciones lentas, Flujos pequeños.
    Productos que ensucian, incrustan o corroen los equipos.
    Productos de calidad variable.
    Velocidad de producción variable.
    Mucha mano de obra.
    Productos de alto valor y calidad.
    Procedimientos de síntesis complejos.
    Condiciones de control muy estrictas.
PROCESO BATCH ( DISCONTINUO )

## Slide 22: Estructura de Entrada y Salida del Diagrama de flujos
Reciclo
Alimentación
Insumos
Producto
Sub-Productos
Purga
PROCESO
PRODUCTIVO

## Slide 23: Información Preliminar

## Slide 24: EJEMPLO: Proceso para producir benceno a partir de tolueno (Proceso HDA).

## Slide 26: DECISIONES A TOMAR DURANTE EL DISEÑO DEL DIAGRAMA DE FLUJOS
1-¿Se debe purificar la corriente de alimentación antes de que entre en el proceso?
2- ¿Se debe remover o recircular un subproducto
  reversible?
3- ¿Se debe usar un reciclo de gas con una corriente de purga?
4- ¿Se deben recuperar o recircular algunos reactantes?
5- ¿Cuántas corrientes efluentes deben haber?
6- ¿Cuáles son las variables de diseño, y qué aspectos económicos están asociados con éllas?

## Slide 27: 1- ¿Se debe purificar la corriente de alimentación antes de que entre en el proceso?
Remover Especies ó Purificar ==> Aumento de Costos del Proceso

## Slide 28: 2- ¿Se debe remover o recircular un subproducto reversible?
La Decisión es Económica

## Slide 29: 3)- ¿Se debe usar un reciclo de gas con una corriente de purga?
La separación de gases livianos requiere de alta presión y refrigeración

## Slide 30: 4)- ¿Se deben recuperar o recircular algunos reactantes?

## Slide 31: 5)- ¿Cuántas corrientes efluentes deben haber?

## Slide 32: Ejemplo: Encontrar el número de corrientes de productos para el proceso HDA.
Reciclo
Tolueno
CH4, H2
Benceno
Difenilo
CH4, H2
PROCESO
HDA

## Slide 33: 6)- ¿Cuáles son las variables de diseño, y qué aspectos económicos están asociados con éllas?

## Slide 34: Procedimiento para Desarrollar Balances

## Slide 35: Ejemplo: Balances de masa en el proceso HDA
Reciclo
FFT, Tolueno (2)
FG, CH4, H2 (1)
PB = 265 mol/h
(4) PD , Difenilo
PG, CH4, H2 (5)
PROCESO
HDA
(3) Benceno

## Slide 38: Tabla de Corrientes
Reciclo
(5)
(2)
(1)
(4)
PROCESO
HDA
(3)

## Slide 39
Beneficio Económico Bruto
Para el Proceso HDA se tiene: BE =
{valor del benceno + valor del difenilo
+ valor del combustible de la purga}
- {valor del tolueno - valor del gas consumido}
BE = {valor producto + valor subproducto(s)
- valor materia prima(s)}, [$/año] No se consideran los costos de inversión ni los costos de servicios. Si BE < 0 entonces:
i)- Desechar el diseño del proceso.
ii)- Buscar una fuente de materias primas más baratas. iii)- Buscar procesos alternativos.

## Slide 40
Precios

## Slide 41: Beneficio Bruto del Proceso HDA en función de la conversión y de la fracción de hidrógeno en la corriente de purga
YPH = 0.1
YPH = 0.7
YPH = 0.9

## Slide 42: Estructura de los Sistemas de Separación