## Slide 1: DISEÑO DEL REACTOR Y SELECCIÓN DE CAMINOS DE REACCIÓN

## Slide 2: TEMAS

## Slide 3: Los Reactores son los equipos principales en una planta industrial
Se debe lograr un alto rendimiento y una adecuada conversión.
Maximizar el uso de materias primas y minimizar la formación de residuos y/o subproductos contaminantes.

## Slide 4: Decisiones para elegir el reactor:
* Tipos de reacción y reactor. * Concentración de reactantes, productos e impurezas. * Temperatura de operación. * Presión de operación. * Fases (sólido, líquido, gas, orgánico, etc.). * Catalizador.

## Slide 5: Caminos y Sistemas de Reacción
Alternativas de procesamiento de un Mineral de Cobre

## Slide 6
Lixiviación de la Covelina (CuS)
Lixiviación sin agente oxidante: ácido CuS(S) + 2HCl ---> Cu2+ + H2S + 2Cl- básico CuS(S) + 4NaOH ---> CuO22- + S2- + 2H2O + 4Na+ sulfuro alcalino CuS(S) + Na2S ---> CuS22- + 2Na+ cianuro alcalino CuS(S) + 3NaCN ---> Cu(CN)3- + S2- + 3Na+

## Slide 7
Lixiviación con agente oxidante: agua CuS(S) + 2O2(ac) ---> Cu2+ + SO42- ácido CuS(S) + 2H+ + 0.5O2(ac) ---> Cu2+ + Sº + H2O básico CuS(S) + 4OH- + 2O2(ac) ---> CuO22- + SO42- + 2H2O amoniacal CuS(S) + nNH3 (ac) + 2O2(ac) ---> [Cu(NH3)n]2+ + SO42-

## Slide 8
CaCO3(S) caliza + 2NaCl -----> Na2CO3(S) + CaCl2(S) cloruro de calcio
Proceso Solvay Carbonato de Sodio (Na2CO3)
Reacción Neta Indirecta:

## Slide 9
4- Síntesis de hidróxido de amonio (NH4OH) por absorción:
5- Síntesis de bicarbonato de sodio (NaHCO3): NH4OH(ac) + CO2(g) + NaCl ----> NH4Cl + NaHCO3
6- Descomposición del bicarbonato por calcinación:
Etapas de Reacción
1- Calcinación a 1000ºC: CaCO3(S) ---> CaO(S) (cal) + CO2(g)
2- Preparación de lechada de cal (muy exotérmica): CaO(S) (cal viva) + H2O(l) ---> Ca(OH)2 (cal apagada)
3- Generación de Amoníaco (NH3): Ca(OH)2(ac) + 2NH4Cl(ac) ----> 2NH3(g) + CaCl2(s) + 2H2O
NH3(g) (amoníaco) + H2O ---> NH4OH(ac) (hidróxido de amonio)

## Slide 10
Proceso Solvay

## Slide 11
Tabla de Producción/Consumo para el Proceso Solvay
CaCO3(S) + 2NaCl -----> Na2CO3(S) + CaCl2(S)
Reacción Neta:

## Slide 12
Beneficio Bruto Específico (Potencial Económico):
Beneficio 1 = (15900 + 75*111 - 10000 - 9280)/106 = U$ 47/ton Na2CO3
Beneficio 2 = (15900 + 50*111 - 10000 - 9280)/106 = U$ 20.5/ton Na2CO3
Materias Primas/Producto:
(10000 + 9280)*100/ (15900 + 75*111) =  80%
del precio de venta es costo
Producción de 1 ton-mol de Ceniza de Soda

## Slide 13
Síntesis de Flujo de Materiales y Distribución de Especies
Ejemplo: Producción de 100 moles/h de SO2, por oxidación de azufre Reacción: S(s) + O2(g) --------> SO2(g)
Para mantener una temperatura baja en el quemador, se debe diluir el aire de entrada con un gas inerte frío. El comburente debe ser: 70% inerte y 30% oxígeno. ¿Qué distribuciones de especies sugiere el empleo de nitrógeno y dióxido de azufre como gases diluyentes?.

## Slide 14
Distribución 1
Distribución 2

## Slide 15
Obtención de Compuestos de Litio a partir de Li2CO3

## Slide 16
DERIVADOS DEL PETROLEO

## Slide 17
Obtención de Compuestos de Azufre a partir de Na2SO4

## Slide 18
DERIVADOS DEL METANO

## Slide 19
CAMINOS DE REACCION PARA SINTETIZAR NYLON

## Slide 20: Producción de Compuestos de Molibdeno

## Slide 21
REACTORES
- Tanque Agitado (en forma mecánica ó con aire). - Tubular. - Lecho Fijo. - Lecho Fluidizado. - Hornos. - Pilas. - Celdas Electrolíticas. - Columnas: Absorción, Intercambio Iónico, Adsorción. - Fermentadores. - Lagunas de Tratamiento de RILes. etc.