## Slide 1: CI 31A Mecánica de Fluidos
Prof. Aldo Tamburrino Tavantzis

## Slide 2
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD
Al aumentar la presión, disminuye el volumen
Kagua ~ 22000 kg/cm2

## Slide 3
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
PRESIÓN DE VAPOR
Es la presión a la cual un líquido pasa a estado gaseoso, para una temperatura dada. La denotamos pv .
La presión de vapor del agua a distintas temperaturas es:
T° (°C) pv (kg/cm2)
0 0,0062
20 0,0238
60 0,2026
100 1,0330 (1 atm)
160 6,296

## Slide 4
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
PRESIÓN DE VAPOR
Al final del curso veremos que la presión de vapor puede tener efectos adversos y es importante evitarla.
Uno de los efectos es que, si el flujo alcanza localmente la presión de vapor, comenzará a formarse vapor de agua, concentrándose en lugares altos de la tubería y pudiendo cortar la columna de agua.
Formación de bolsones de vapor de agua en los puntos altos

## Slide 5
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
CAVITACIÓN
Otro fenómeno negativo que resulta de la presión de vapor es la cavitación.
Cuando el flujo alcanza la presión de vapor, se forman microburbujas de vapor de agua, las que son arrastradas por el flujo y, una vez que alcanzan zonas de mayor presión, implosionan, pudiendo generar gran daño en los mecanismos hidráulicos y tuberías.
Generación de burbujas de vapor de agua en el extremo de los álabes. Debido a la gran velocidad, la presión disminuyey alcanza el valor de pv.

## Slide 6
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
CAVITACIÓN
Entrada a una tubería de burbujas de vapor de agua generadas en el rodete de la bomba
Silbido de las burbujas de vapor de agua.
El sonido depende de la frecuencia de generación de las burbujas, la que depende de la velocidad.

## Slide 7
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
TENSIÓN SUPERFICIAL
En la interfaz líquido-líquido, líquido-gas o
líquido-sólido-gas, las fuerzas de atracción
molecular hacen que la interfaz se comporte
como una membrana tensa.
La tensión superficial se denota
con la letra griega sigma : 
Molécula no está en equilibrio















LIQUIDO
GAS
Molécula está en equilibrio


## Slide 8
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
TENSIÓN SUPERFICIAL
Si hacemos la analogía con una membrana tensa:
Dimensiones de :
o :
A 20°C:
alcohol = 22,3 dinas/cm agua = 72,8 dinas/cm mercurio = 465 dinas/cm
dF
dℓ

## Slide 9
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
ÁNGULO DE CONTACTO
Si hay una pared sólida:

AGUA
VIDRIO
AIRE
SUPERFICIE HIDROFÍLICA
El agua “moja” el vidrio

AIRE
MERCURIO
VIDRIO
SUPERFICIE HIDROFÓBICA
El mercurio “no moja” el vidrio

## Slide 10
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
ÁNGULO DE CONTACTO
Si hay una pared sólida:

## Slide 11
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
TENSIÓN SUPERFICIAL
ASCENSO CAPILAR
El peso de la columna de líquido de altura h es equilibrado por la fuerza generada por la tensión superficial en la superficie.
F actúa en todo el perímetro del tubo definido por la intersección con la superficie del líquido.
ℓ  d, donde d es el diámetro
h
F

## Slide 12
PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
TENSIÓN SUPERFICIAL
¿Porqué se sostiene una gota de un tubo?
d
La fuerza debida a la tensión superficial es tangente a la superficie del líquido y actúa en todo el perímetro d.
Esta fuerza se equilibra con el peso del líquido (en el tubo y la gota).
ℓ  d