## Slide 1
PROYECTO DE ACERO CI62-A
PROFESORES: ELIZABETH PARRA / HORACIO PINOCHET
EJEMPLO DEL DISEÑO DE ACERO DE PARED DELGADA

## Slide 2: EJEMPLO: Propiedades Efectivas Panel Knudson KR-18
bef=w
Elemento 1:
Datos:
w = 12.9 mm
t = 0.43 mm
Fy = 37 Ksi
E = 29500Ksi
Elemento en compresión no atiesado: k = 0.43
 = 1.705
 = 0.511
bef = 12.9*0.511=6.592

## Slide 3: CONCEPTOS DE MECANICA Momento de Inercia (I) y Modulo Resistente (S)
CG
dy
dx
LN
LN
r
Momento de Inercia se define como:
De manera que se cumple la siguiente ecuación:
M =  I/ymax
ymax
Módulo Resistente (S) se define como:
S = I/ymax
M =  S
Hipótesis de Navier: Secciones planas permanecen planas.
c
t
c
t
M+

## Slide 4: CONCEPTOS DE MECANICA Resistencia de Materiales
UN TRAMO
X
L
L/2
L/2
CORTE (V)
MOMENTO
(M)
R
q
R = Vmax = q L / 2
V(x) = q (L/2-x)
M(x) = qx (L-x) / 2
Mmax = q L2 / 8
max = 5q L4 / 384 EI
DOS TRAMOS
X
L
3L/8
CORTE (V)
MOMENTO
(M)
R1
q
R1 = 3 q L / 8
Vmax = 5 q L / 8
Mmax+ = 9 q L2 / 128
max = q L4 / 185 EI
L
R2
3L/8
L/4
L/4
R2 = 5 q L / 4
Mmax- = q L2 / 8

## Slide 5: CONCEPTOS DE MECANICA Resistencia de Materiales
TRES TRAMOS
X
L
0.4L
CORTE (V)
MOMENTO
(M)
R2
q
R1 = 0.4 q L
Mmaxext+ = 0.08 q L2
max = 0.0069q L4
L
R2
0.5L
R2 = 1.1 q L
Mmax- = 0.1q L2
R1
R1
0.4L
0.5L
Mmaxint+ = 0.025 q L2
0.4qL
0.5qL
0.6qL
0.6qL
0.5qL
0.4qL
0.08qL2
0.1qL2
0.1qL2
0.025qL2
0.08qL2